OBIETTIVO

- COMPORTAMENTO DINAMICO, 
ELASTICO ED INELASTICO, 
DI SISTEMI AD UNO O PIU’ GRADI DI LIBERTA’

- CARATTERIZZAZIONE DEL MOTO SISMICO

- NORMATIVA ITALIANA:

  - SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICA E DI PROGETTO

  - PROCEDURE DI ANALISI STRUTTURALE LINEARI E NON LINEARI

- ANALISI DI UN EDIFICIO IRREGOLARE IN PIANTA 
ED IN ELEVAZIONE

OSCILLATORE ELEMENTARE

## Equazione del moto

d’inerzia

FORZE		di dissipazione viscosa

di richiamo elastico

LO SMORZAMENTO

oscillazioni di modelli in :

(a) alluminio; (b) plexiglass

ESEMPI DI SEMPLICI STRUTTURE

Pensilina del Macuto-Sheraton

vicino Caracas (Venezuela)

Serbatoio soprelevato

vicino l’aereoporto Valdivia (Cile)

### Risposta del sistema

#### Vibrazioni libere non smorzate

#### Vibrazioni libere smorzate

- Vibrazioni forzate per forzante sinusoidale

Fattore di amplificazione o magnificazione

#### Vibrazioni forzate per impulso unitario

Funzione gradino unitario	Funzione impulso unitario

(unit step)	(delta di Dirac)

Condizioni iniziali

Risposta del sistema

##### Vibrazioni forzate per forzante qualsiasi

Risposta all’istante t per un impulso  verificatosi all’istante

Risposta all’istante t dovuta agli infiniti impulsi verificatisi nell’intervallo

Il precedente prende il nome di integrale di convoluzione o di Duhamel, e rappresenta la risposta del sistema per condizioni iniziali nulle.

Per condizioni iniziali non omogenee la risposta del sistema è

### Oscillatore soggetto ad input sismico

|  | Spostamento del suolo Spostamento relativo dell’oscillatore Spostamento assoluto dell’oscillatore |
| --- | --- |

Per condizioni iniziali omogenee

- Integrazione al passo

La funzione accelerazione al suolo  è definita tramite valori  registrati in istanti discreti

Per determinare la risposta si divide l’asse temporale in intervalli  di ampiezza costante e si suppone  lineare in ogni passo

### Spettri di risposta

Si definisce Spettro un diagramma che descrive la distribuzione di una grandezza rispetto ad un’altra

In dinamica delle strutture si definisce Spettro di risposta il diagramma del massimo spostamento (velocità o accelerazione) in funzione del periodo

# Spostamento spettrale

# Pseudo-velocità spettrale

Trascurando la dissipazione e la forzante

Energia cinetica

En. elastica di deform.

Pseudo-accelerazione spettrale

- Spettri di risposta per input sismico sinusoidale

- Spettri di risposta per input sismico sinusoidale