ACCELEROGRAMMI REGISTRATI 
DURANTE DIFFERENTI TERREMOTI

ORDINANZA 20 Marzo 2003

###### Azione sismica

Categorie di suolo di fondazione

| Tipo terreno | Descrizione | Parametri |
| --- | --- | --- |
| A | Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi | >800 | - | - |
| B | Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti | 360 - 800 | > 50 | > 250 |
| C | Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argilla di media consistenza | 180 - 360 | 15 – 50 | 70 – 250 |
| D | Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti | < 180 | < 15 | < 70 |
| E | Profili di terreno costituiti da strati superificiali alluvionali |  |  |  |

Resistenza a taglio non drenata del suolo

Risultato della prova di penetrazione standard

Valore medio della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi  di terreno

ORDINANZA 20 Marzo 2003

###### Calcolo dell’azione sismica

Zone sismiche

Ai fini dell’applicazione delle norme il territorio nazionale è suddiviso in zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore del parametro ag (accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A). I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità, da adottare in ciascuna delle zone sismiche del territorio nazionale sono:

| Zona | ag |
| --- | --- |
| 1 | 0.35 g |
| 2 | 0.25 g |
| 3 | 0.15 g |
| 4 | 0.05 g |

Descrizione dell’azione sismica

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto della superficie del suolo è costituito dallo spettro di risposta elastico. Per applicazioni particolari, il moto del suolo può essere descritto mediante accelerogrammi.

Il moto orizzontale è considerato composto da due componenti ortogonali indipendenti, caratterizzate dallo stesso spettro di risposta. In mancanza di documentata informazione specifica, la componente verticale del moto sismico si considera rappresentata da uno spettro di risposta elastico diverso da quello delle componenti orizzontali.

ORDINANZA 20Marzo 2003

###### Spettro di risposta elastico

Componente orizzontale

Lo spettro di risposta elastico è costituito da una forma spettrale (spettro normalizzato), considerata indipendente dal livello di sismicità, moltiplicata per il valore dell’accelerazione massima del terreno che caratterizza il sito.

| Suolo | S | TB | TC | TD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0 | 0.15 | 0.40 | 2.0 |
| B,C,D | 1.25 | 0.15 | 0.50 | 2.0 |
| E | 1.35 | 0.20 | 0.80 | 2.0 |

ORDINANZA 20 Marzo 2003

###### Spettro di risposta elastico

Componente verticale

Lo spettro di risposta elastico della componente verticale è definito dalle seguenti espressioni:

| Suolo | S | TB | TC | TD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A, B, C, D, E | 1.0 | 0.05 | 0.15 | 1.0 |