## Slide 1: Comportamento (sismico) di edifici esistenti con struttura in c.a.
Il problema della ‘CONOSCENZA’ ai sensi dell’Ordinanza 3274 e successivi aggiornamenti
Catania 8 maggio 2007
Ivo Caliò
Notes: Solarino, 7 Dicembre 2002.

## Slide 2: L’Ordinanza 3274 come modificato dall’OPCM 3431 del 3/5/05 al punto 11 disciplina gli interventi sugli edifici esistenti. Negli edifici esistenti - Il progetto riflette lo stato delle conoscenze al tempo della costruzione - Il progetto può contenere difetti di impostazione e di realizzazione non evidenziabili Pertanto negli edifici esistenti la valutazione della sicurezza e il progetto degli interventi sono normalmente affetti da un grado di incertezza diverso da quello degli edifici di nuova progettazione Ciò comporta l’impiego di adeguati metodi di analisi e fattori di confidenza nelle verifiche dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione disponibile Poiché le situazioni concrete riscontrabili sono le più diverse… i contenuti del presente capitolo costituiscono un riferimento generale che può, in alcuni casi, essere integrato da valutazioni specifiche ed anche alternative da parte del progettista

## Slide 3
11.2 Valutazione della sicurezza degli edifici in cemento armato ed acciaio
Per valutazione di sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se un edificio esistente è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto contenuta nelle presenti norme
Nelle analisi si considerano gli stessi metodi previsti dalle norme di progetto per le nuove costruzioni tuttavia la norma introduce uno stato limite aggiuntivo rispetto agli edifici di nuova progettazione
SL di Danno limitato (DL): corrisponde allo SLD per gli edifici di nuova progettazione, associato ad un azione di progetto con probabilità di superamento non superiore al 50% in 50 anni
SL di Danno Severo (DS): corrisponde allo SLU per gli edifici di nuova progettazione, associato ad un azione di progetto con probabilità di superamento non superiore al 10% in 50 anni
SL di Collasso (CO): associato ad un azione di progetto con probabilità di superamento non superiore al 2% in 50 anni

## Slide 4
11.2.1 Requisiti di sicurezza
SL di Collasso (CO): forte danneggiamento, ridotte caratteristiche di resistenza e rigidezza laterali residue,appena in grado di sostenere i carichi verticali. L’edificio presenta un fuori piombo significativo e non sarebbe in grado di subire anche modeste accelerazioni al suolo;
SL di Danno Severo (DS): danni importanti, con significative riduzioni di resistenza e rigidezza laterali. Gli elementi non strutturali sono danneggiati ma senza espulsione di tramezzi e tamponature. La riparazione dell’edificio risulta in genere economicamente non conveniente;
SL di Danno Limitato (DL): danni di modesta entità senza significative escursioni in campo plastico. Resistenza e rigidezza degli elementi portanti non sono compromesse e non sono necessarie riparazioni. Gli elementi non
strutturali presentano fessurazioni diffuse suscettibili di riparazioni. Le deformazioni residue sono trascurabili.

## Slide 5
11.2.2 Criteri di Verifica
11.2.2.1 Verifica con lo spettro elastico
In generale, la verifica di sicurezza degli edifici esistenti viene eseguita con riferimento all’azione sismica data dallo spettro elastico (non ridotto) per il valore di accelerazione al suolo appropriato alla zona sismica.
La verifica degli elementi “duttili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di deformazioni con i rispettivi limiti di deformabilità.
La verifica degli elementi “fragili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di forze con le rispettive resistenze.

## Slide 6
11.2.2.1 Verifica con l’impiego del fattore di struttura q
In alternativa, è possibile utilizzare lo spettro che si ottiene dallo spettro di progetto elastico riducendone le ordinate per il fattore di struttura q, il cui valore è scelto nel campo fra 1.5 e 3.0 sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. …
…
…Nel caso di uso del fattore di struttura, tutti gli elementi strutturali devono soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall’azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza. Tutti gli elementi strutturali ‘fragili’ devono, invece, soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall’azione sismica ridotta (per q=1.5) sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza.

## Slide 7
11.2.2.3 Caratteristiche dei materiali da Impiegare nelle Verifiche di sicurezza
Per il calcolo delle capacità degli elementi duttili si utilizzano i valori medi delle proprietà dei materiali esistenti, come ottenuti dalle prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divisi per il Fattore di Confidenza… in relazione al livello di conoscenza raggiunto.
Per il calcolo delle capacità degli elementi fragili si utilizzano i valori medi delle proprietà dei materiali esistenti, come ottenuti dalle prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divisi per il Fattore di Confidenza, in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e divisi per il coefficiente parziale relativo.

## Slide 8
11.2.2.3 Definizione degli Stati Limite (SL)
SL di CO - …
Questo stato limite non può essere verificato con l’impiego del fattore di struttura.
SL di DS - …
Nel caso di verifica con l’impiego del fattore q, la resistenza degli elementi si calcola come per le situazioni non sismiche.
SL di DL - …
In mancanza di più specifiche valutazioni si possono adottare i valori limite di spostamento di interpiano validi per edifici nuovi.

## Slide 9
11.2.3 Dati necessari per la valutazione
Le fonti da considerare per l’acquisizione dei dati necessari sono principalmente
  Documenti di progetto
  Rilievo
  Indagini in situ e in laboratorio
I dati necessari essenzialmente riguardano:
  Identificazione delle strutture in elevazione e in fondazione;
  Identificazione della categoria di suolo;
  Particolari costruttivi;
  informazioni storiche (norme utilizzate, danni subiti, modifiche etc. etc.)

## Slide 10
11.2.3.2 Dati richiesti
In generale saranno acquisiti dati sui seguenti aspetti:
  Identificazione dell’organismo strutturale e verifica del rispetto dei criteri di regolarità…;
  Identificazione delle strutture di fondazione;
  Identificazione delle categorie di suolo;
  Informazioni sulle dimensioni degli elementi strutturali, armature, proprietà dei materiali etc.
  Informazioni su possibili difetti locali dei materiali;
  Informazioni su possibili difetti nei particolari costruttivi (dettagli di armature, eccentricità travi pilastro etc. )
  Informazioni sulle norme impiegate nel progetto originale;
  …
  Informazione su modifiche o danneggiamenti subiti..-

## Slide 11
I dati necessari essenzialmente riguardano:
  Identificazione geometrica delle strutture in elevazione e in fondazione;
  proprietà dei materiali
  Identificazione della categoria di suolo;
  Particolari costruttivi;
  informazioni storiche (norme utilizzate, danni subiti, modifiche etc. etc.)
  La QUANTITA’ e la QUALITA’ dei dati acquisiti determina il metodo di analisi e i valori dei fattori di confidenza da applicare alle proprietà dei materiali da adoperare nelle verifiche di sicurezza

## Slide 12
11.2.3 Livelli di Conoscenza
La quantità e la qualità dei dati acquisiti determina il metodo di analisi e i valori dei fattori di confidenza. Si distinguono tre livelli di conoscenza

## Slide 13
LC1: Conoscenza limitata
Geometria: nota in base ad un rilievo o dai disegni originali (supportati da verifiche a campione). Dati orientati alla messa a punto di un modello di analisi lineare.
Dettagli Costruttivi: non sono disponibili dai dati progettuali e devono essere desunti da una progettazione simulata. Sono necessarie limitate verifiche in situ. I dati raccolti servono come base per verifiche locali di resistenza
Proprietà dei materiali: non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni costruttivi né da certificati di prova. Si adotteranno valori usuali della pratica costruttiva dell’epoca convalidati da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti.
La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza limitata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici.

## Slide 14
LC2: Conoscenza Adeguata
Geometria: la geometria in base a un rilievo o dai disegni originali (convalidato da rilievo visivo a campione). I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un’analisi lineare o non lineare.
Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti da un’estesa verifica in-situ oppure parzialmente noti dai disegni costruttivi originali incompleti. In quest’ultimo caso è richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un’analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.
Proprietà dei materiali: informazioni sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali di prova, o da estese verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite limitate prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, dovranno essere eseguite estese prove in-situ.
La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza adeguata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

## Slide 15
LC3: Conoscenza Accurata
Geometria: è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali…
I dati raccolti … saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un’analisi lineare o non lineare.
Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti o da un’esaustiva verifica in-situ oppure dai disegni costruttivi originali. …
Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali, o da esaustive verifiche in-situ. …
La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza accurata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

## Slide 16
Nel controllo del raggiungimento delle percentuali di elementi indagati ai fini del rilievo dei dettagli costruttivi si terrà conto delle eventuali situazioni ripetitive, che consentano di estendere ad una più ampia percentuale i controlli effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una serie con evidenti caratteristiche di ripetibilità, per uguale geometria e ruolo nello schema strutturale.
Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire alcune prove distruttive, non più del 50%, con un più ampio numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive

## Slide 17
11.2.3 Fattori di Confidenza
I fattori di confidenza servono ad un duplice scopo:
per definire le resistenze dei materiali da utilizzare nelle formule di capacità degli elementi duttili e fragili. Le resistenze medie, ottenute dalle prove in situ e dalle informazioni aggiuntive, sono divise per i fattori di confidenza;
b) per definire le sollecitazioni trasmesse dagli elementi duttili a quelli fragili. A tale scopo, le resistenze medie degli elementi duttili, ottenute dalle prove in situ e dalle informazioni aggiuntive, sono moltiplicate per i fattori di confidenza.

## Slide 18
Tale ricetta normativa dovrebbe garantire la conoscenza dell’edificio esistente secondo tre differenti livelli di approfondimento.
Qual è il vostro giudizio su tale impostazione normativa?
Si può fare di meglio?
Quali sono le responsabilità di un progettista che interviene su un edificio esistente e si colloca su un dato livello di conoscenza?
…