## Slide 1
Ruolo degli accelerogrammi nella valutazione della risposta sismica delle strutture
Facoltà di Ingegneria
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
Pier Paolo Rossi
Università degli Studi di Catania

## Slide 2: Analisi (O.P.C.M. 3274-3431)
….. Si distinguono i quattro metodi di analisi elencati nel seguito, che possono essere utilizzati secondo le limitazioni indicate per ciascuno di essi nei paragrafi successivi.
a) statica lineare
b) dinamica modale
c) statica non lineare
d) dinamica non lineare

## Slide 3: Accelerogrammi O.P.C.M. 3274-3431)
Entrambi gli stati limite ultimo e di danno potranno essere verificati
mediante l’uso di accelerogrammi artificiali o simulati o naturali.
1. Quando è necessario utilizzare un modello spaziale, l’azione sismica deve essere rappresentata da gruppi di tre accelerogrammi diversi agenti contemporaneamente nelle tre direzioni principali della struttura.

## Slide 4: Accelerogrammi (O.P.C.M. 3274-3431)
2. Gli accelerogrammi dovranno avere uno spettro di risposta coerente con lo spettro di risposta elastico di cui al punto 3.2.3.
La durata degli accelerogrammi dovrà essere stabilita sulla base della magnitudo e degli altri parametri fisici che determinano la scelta del valore di ag e S. In assenza di studi specifici la durata della parte pseudo – stazionaria degli accelerogrammi sarà almeno pari a 10 s.

## Slide 5: Accelerogrammi (EC8 1994)
2R. When specific data are not available, the minimum duration Ts od the stationry part of the accleerograms for epiucentral areas should be correlated to the value I ag /g as indicated in Table 4.3
I ag /g | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40
Ts | 10 s | 15 s | 20 s | 25 s

## Slide 6: Accelerogrammi (O.P.C.M. 3274-3431)
3. Il numero di accelerogrammi o, per analisi spaziali, di gruppi di accelerogrammi deve essere almeno pari a 3. La coerenza con lo spettro elastico è da verificare in base alla media delle ordinate spettrali ottenute con i diversi accelerogrammi per un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξ del 5%.

## Slide 7: Accelerogrammi (O.P.C.M. 3274-3431)
4. L'ordinata spettrale media non dovrà presentare uno scarto in difetto superiore al 10%, rispetto alla corrispondente dello spettro elastico, in alcun punto dell'intervallo di periodi 0,15 s ÷ 2,0 s e 0,15 s ÷ 2 T, in cui T è il periodo fondamentale di vibrazione della struttura in campo elastico.

## Slide 8: Accelerogrammi (EC8 1994)
4R. The number of the accelerograms to be used shall be such as to give a stable statistical measure (mean and variance) of the response quantities of interest. The amplitude and the frequency content of the accelerograms shall be chosen such that their use results in an overall level of reliability commensurate with theat implied by the use of the elastic response spectrum..
The paragraph .. is deemed to be satisfied if the following rules are observed.
A minimum of 5 accelerograms is used
The mean of the zero period spectral response acceleration values (calculated from the individual time histories) is not smaller than the value of ag S for the site in question.

## Slide 9: Accelerogrammi (EC8 1994)
In the period range TB to TC of the elastic response spectrum for the site in question, the average of the values of the mean spectrum from all time histories (calculated with an adequate number of control periods) is not smaller than the value ag  S of the elastic response spectrum
No value of the mean spectrum – calculated from all tuime histories – is more than 10% below the corresponding value of the elastic response spectrum.

## Slide 10: Accelerogrammi (O.P.C.M. 3274-3431)
5. L’uso di accelerogrammi registrati o generati mediante simulazione fisica della sorgente e della propagazione, in numero comunque non inferiore a 3, è ammessa, a condizione che siano adeguatamente giustificate le ipotesi relative alle caratteristiche sismogenetiche della sorgente e alle condizioni del suolo del sito e che siano soddisfatte le condizioni di coerenza con lo spettro di riferimento sopra riportate.