## Slide 1
APPROCCIO METODOLOGICO ALLA CONOSCENZA DEL SINGOLO EDIFICIO
SCHEDE DI CONOSCENZA
CONOSCENZA STORICA DELLA NORMATIVA E PROGETTO SIMULATO
COMPORTAMENTO (SISMICO) DI EDIFICI ESISTENTI CON STRUTTURA IN C.A.

## Slide 2
CONOSCENZA
Vicissitudini costruttive
Vicissitudini evolutive
Geometrica
Tecnica costruttiva
P. meccaniche-chimiche-fisiche
Carenze progettuali o esecutive
Degrado
Danneggiamento
COMPRENDERE MODELLARE QUANTIFICARE
AFFIDABILITÀ STRUTTURALE
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
Notes: il presente lavoro vuole mettere in evidenza, il ruolo centrale che ricopre la conoscenza dell’oggetto
ai fini di una corretta
comprensione del comportamento statico
sia a livello qualitativo
Che mediante una corretta modellazione dell’oggetto – comprensione statica
a livello quantitativo
DEGRADO O VETUSTA’: I materiali da costruzione possono mantenere inalterate le proprie caratteristiche fisico-meccaniche nel tempo (per il cls addirittura si ha un incremento di resistenza con il tempo). In condizioni ambientali non ottimali si possono verificare dei fenomeni che possono comportare una riduzione delle caratteristiche geometriche, meccaniche o fisiche (RESISTENZA) dei materiali
COMPRENSIONE: farsi una idea del comportamento e del livello di sicurezza. In assenza di una modellazione questo può avvenire solo a livello qualitativo

## Slide 3
AFFIDABILITÀ STRUTTURALE
SSd Sollecitazioni di progetto
SRd Sollecitazioni resistenti
L1
L2

## Slide 4
Carpenteria: (luci - orditura)
Tipologia costruttiva: (elementi strutturali – elementi non strutturali)
Caratteristiche dimensionali: (elementi strutturali – elementi non strutturali)
Dettagli strutturali: necessità di conoscere armature longitudinali e staffe (appoggi - mezzeria – superiori - inferiori )
Materiali: informazioni sulle caratteristiche di resistenza dei materiali (progetto – esecuzione – variazioni nel tempo – attuali – variabilità tra i diversi elementi)

## Slide 5
Tipologia costruttiva:
Caratteristiche dimensionali:

## Slide 6
VICISSITUDINI COSTRUTTIVE ED EFFETTI DEI TERREMOTI SULLA CHIESA
Notes: La costruzione della chiesa ebbe inizio il 10 maggio 1875. I lavori si protrassero fino al 1888 anno in cui furono completate la facciata e le tre navate. Per l'apertura al culto ( che avvenne il 29 giugno 1888) si realizzò una alta parete muraria allineata ai pilastri della futura cupola
Nel 1899 iniziarono i lavori per la costruzione del transetto absidato, del coro maggiore, dei due cori minori, dell'abside maggiore e della cupola. La cupola, progettata dall'ing.Giovanni Privitera, fu realizzata utilizzando elementi di pomice.
Le lesioni tra la facciata e la fabbrica retrostante, provocate dal terremoto del 1914, si ampliarono; apparvero lesioni nel transetto e nella cupola e il campanile subì effetti tali da dover essere demolito. Gli interventi realizzati a seguito del danneggiamento furono la collocazione di cerchiature nel tamburo e nelle colonne del secondo ordine della facciata. Il campanile smontato fino al cordolo in c.a. realizzato nel 1914, fu ricostruito con forma simile all'originale ma con struttura in c.a.rivestita in materiale lapideo.
1986 un nuovo terremoto arrecò danni alla chiesa. Si formarono lesioni ai primi due archi delle navate laterali e alle cupolette della navata destra che fu dichiarata inagibile, all'esterno si ispessì ulteriormente la linea di separazione tra facciata e navata centrale.
L'8 maggio del 1914, dopo appena diaci anni dal suo completamento, una violenta scossa sismica apportò gravi danni alla chiesa. Le relazioni sul danneggiamento riportano la formazione di separazione tra la facciata e il corpo di fabbrica e cedimenti alla base del campanile. Per riparare quest'ultimo effetto si realizzò tempestivamente l'inserimento di un cordolo in c.a.. Tale intervento comportò l'eliminazione della balaustra presente in corrispondenza dell'arco centrale.

## Slide 7
INDAGINI CONOSCITIVE
CLS
Da Progetto
Certificati di collaudo
Prelievo campioni Schiacciamento
Sclerometro
Pull – Out
Ultrasoniche
Carbonatazione
ACCIAIO
Da progetto
Certificati di collaudo
Prelievi campini P. Trazione
Ossidazione - Corrosione
DETTAGLI C.
Da Progetto originario
Scamiciature
Pacometrie
CARPENTERIA
EL. N. STRUTT.
Da Progetto originario
Sondaggi esplorativi
Pozzetti in fond.
Pacometrie
Termografia

## Slide 8
SISTEMI STRUTTURALI
Prove di carico (capacità portante complessiva)
Quadri fessurativi
Rilievo quadro fessurativo
Variazione nel tempo (fessurimetri)
Quadri Deformativi
(livellazioni orizz. – vert.)
PROBLEMA DIAGNOSTICO
Lesione > Dissesto > Cause Pertubatrici > Rimedio

## Slide 9
SCHEDA DI RILIEVO
tentativo di esplicitare e codificare il procedimento logico che guida i progettisti verso la conoscenza di un edificio e che porta alla formulazione di un parere sui livelli di sicurezza nei confronti di azioni statiche o dinamiche
GUIDA – CHECK LIST
La scheda è costituita da 6 sezioni
I: IDENTIFICAZIONE
II: DOCUMENTI A DISPOSIZIONE
III: ASPETTO GENERALE
IV: STORIA DELL’EDIFICIO
V: ESAME DELLA STRUTTURA
VI: DEGRADI E DISSESTI

## Slide 10
I: IDENTIFICAZIONE dove si trova, che destinazione d’uso ha, quando è stato edificato, se si trova in zona sismica
II: DOCUMENTI A DISPOSIZIONE che materiale si ha a disposizione, disegni originali o rilievi successivi, architettonici, strutturali, materiali utilizzati
III: ASPETTO GENERALE come si presenta a prima vista, allo stato del sopralluogo: è isolato o aggregato ad altri corpi, qual è la sua planimetria ed altimetria

## Slide 11
IV: STORIA DELL’EDIFICIO da chi è stato edificato, se è stato realizzato in un’unica fase o in diverse ed in tal caso perché, se ha subito degli interventi successivi alla costruzione (ampliamenti, sopraelevazioni), se è stato soggetto ad eventi sismici, dissesti, cedimenti, se ha subito danni, se sono state effettuate delle riparazioni, se ci sono stati dei cambiamenti di destinazione d’uso
V: ESAME DELLA STRUTTURA quali sono la tipologia strutturale, i materiali, gli elementi strutturali e non, la loro geometria, dimensioni, rispetto dei criteri di regolarità, riscontro visivo con il materiale a disposizione
VI: DEGRADI E DISSESTI quali sono gli eventuali degradi materici presenti, il quadro fessurativo e deformativo, fuori asse

## Slide 12
ASSENZA DI INFORMAZIONI ORIGINALI
Le indagini assumono una importanza maggiore
(Vanno confrontate con ?????)
PROGETTO SIMULATO
Con riferimento a quale normativa
Normativa dell’epoca
CONOSCENZA STORICA DELLA NORMATIVA
Si può risalire alla normativa
(approccio progettuale ???)
Notes: Le indagini assumono una importanza maggiore ma non potendosi effettuare indagini su tutti gli elementi strutturali si deve procedere ad una riprogettazione della strutura