## Slide 1: Comportamento (sismico) di edifici esistenti con struttura in c.a.
Catania 8 maggio, 22 maggio, 5 giugno 2007

## Slide 2: 2° incontro 22 maggio 2007
Interventi:
A. Ghersi – Normativa: stati limite da prendere in considerazione; livelli di conoscenza. Giudizio di agibilità
A. Perretti – Collasso fragile (rottura dei nodi, sfilamento barre, scorrimento e tranciamento barre alle riprese di getto). Verifica mediante analisi lineare e fattore q
E. Marino – Verifica mediante analisi lineare con forze non ridotte e calcolo di 

## Slide 3: Stati limite da prendere in considerazione

## Slide 4: Evoluzione del concetto di protezione sismica
Evitare perdite di vite umane
nel caso di terremoto con periodo di ritorno molto alto
Prime normative:
Unico obiettivo

## Slide 5: Evoluzione del concetto di protezione sismica
Limitare i danni
nel caso di terremoto con periodo di ritorno più basso
Evitare perdite di vite umane
nel caso di terremoto con periodo di ritorno molto alto
Normative attuali:
Doppio livello di protezione
Normativa italiana, a partire dal 1996
Normativa europea (Eurocodice 8)

## Slide 6: Evoluzione del concetto di protezione sismica
Consentire un rapido ripristino dell’operatività
Evitare il crollo
Tendenza della normativa:
Più livelli di prestazione
Normativa americana FEMA
Capitolo 11 dell’Ordinanza 3274
Norme Tecniche per le Costruzioni, 2007
associati a diversi livelli di intensità sismica
Evitare perdite di vite umane
Mantenere l’operatività
Performance based design

## Slide 7: Livelli di prestazione
Evitare il crollo
Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)
Danni molto gravi dei componenti strutturali. Perdita sostanziale di rigidezza e contenuta perdita di resistenza nei confronti delle azioni orizzontali. La costruzione conserva una significativa parte di rigidezza e resistenza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali
Norme Tecniche per le Costruzioni bozza aprile 2007

## Slide 8: Livelli di prestazione
Evitare perdite di vite umane
Stato limite di salvaguardia della vita o Ultimo (SLU)
Significativi danni degli elementi strutturali. Perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali. Rimane una significativa parte della resistenza per azioni orizzontali. Rigidezza e resistenza per azioni verticali quasi immutate. Significativo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali
Norme Tecniche per le Costruzioni bozza aprile 2007

## Slide 9: Livelli di prestazione
Consentire un rapido ripristino dell’operatività
Stato limite di immediato utilizzo o di Danno (SLD)
Danni tali da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali. Immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature
Norme Tecniche per le Costruzioni bozza aprile 2007

## Slide 10: Livelli di prestazione
Mantenere l’operatività
Stato Limite di Operatività (SLO)
La costruzione nel suo complesso, includendo impianti ed elementi non strutturali, non subisce danni e interruzioni d’uso significative
Norme Tecniche per le Costruzioni bozza aprile 2007

## Slide 11: Livelli di intensità sismica
Livello | Probabilità di superamento * | Periodo di ritorno
Frequente | 81% | 30 anni
Occasionale | 63% | 50 anni
Raro | 10% | 475 anni
Estremamente raro | 5% | 975 anni
* nel periodo di riferimento VR (50 anni per edifici ordinari)

## Slide 12: Periodo di ritorno e probabilità di superamento
Periodo di ritorno Tr = tempo medio che intercorre tra due eventi sismici di assegnata intensità
Relazione tra probabilità p1 di superamento nel tempo T1 e periodo di ritorno Tr:

## Slide 13: Obiettivi prestazionali nuovi edifici
SLO
Frequente
(
30 anni)
Occasionale
(
50 anni)
Raro
(
475 anni)
Molto raro
(970 anni)
SLD
SLU
SLC
Ordinanza 3431

## Slide 14: Obiettivi prestazionali edifici esistenti
SLO
Frequente
(
30 anni)
Occasionale
(
50 anni)
Raro
(
475 anni)
Molto raro
(970 anni)
SLD
SLU
SLC
Ordinanza 3431
DL
DS
CO
?
questo
o questo

## Slide 15: CO e DS
Verifica a stato limite di Collasso: non ammesso uso di q; capacità definita in termini di:
  deformazioni ultime per gli elementi duttili
  resistenze ultime per gli elementi fragili
Verifica a stato limite di Danno Severo: ammesso uso di q; capacità definita in termini di:
  deformazioni di danno per gli elementi duttili
  deformazioni ultime e resistenze prudenzialmente ridotte per gli elementi fragili

## Slide 16: Livelli di conoscenza e fattori di confidenza

## Slide 17: Edifici esistenti
Grado di incertezza diverso da quello di edifici di nuova progettazione
Necessità di valutare il grado di conoscenza
Possibilità di usare i valori medi delle proprietà dei materiali
Necessità di usare fattori di sicurezza per tener conto del livello di conoscenza (fattori di confidenza)

## Slide 18: Verifica di elementi duttili
Usare valore medio diviso per il fattore di confidenza
Esempio: nel caso migliore
Calcestruzzo Rck 25 MPa
si usa fcm / 1 = 28.7 MPa anziché fcd = 13.0 MPa
Acciaio FeB44k
si usa fym / 1 = 450 MPa anziché fyd = 374 MPa

## Slide 19: Verifica di elementi duttili
Usare valore medio diviso per il fattore di confidenza
Esempio: nel caso peggiore
Calcestruzzo Rck 25 MPa
si usa fcm / 1.35 = 21.3 MPa anziché fcd = 13.0 MPa
Acciaio FeB44k
si usa fym / 1.35 = 333 MPa anziché fyd = 374 MPa

## Slide 20: Verifica di elementi fragili
Usare valore medio diviso per il coefficiente M diviso per il fattore di confidenza

## Slide 21: Livelli di conoscenza e fattori di confidenza

## Slide 22: Livelli di conoscenza
Reperimento documentazione, sopralluoghi, ecc. non sono un reale problema
I veri problemi sono:
quante prove fare?
come programmarle?
che convinzione trarre dai risultati ottenuti?

## Slide 23: Quante prove?
Ordinanza 3431: indicazioni “precise”
hanno senso?

## Slide 24: Quante prove?
FEMA
è possibile il “supplemento”? e se i risultati non si stabilizzano?
indagini minime
supplemento di indagini, in base ai risultati trovati

## Slide 25: Giudizio di agibilità

## Slide 26: Quando siamo chiamati ad esprimere un giudizio di agibilità?
Esprimere un giudizio sull’agibilità per dissesti (reali o presunti) indipendenti da eventi sismici
Esprimere un giudizio sull’agibilità dopo un evento sismico

## Slide 27: Cosa vuol dire “agibilità”?
Esiste una chiara definizione “legale” di “giudizio di agibilità”?
Non mi risulta
Ne abbiamo discusso e i pareri non concordano al 100%
Una certa concordanza è sul fatto che l’agibilità riguarda (solo? principalmente?) la capacità di portare carichi verticali

## Slide 28: Agibilità: la mia opinione
L’edificio è agibile se da un’analisi attenta (ma non estrema) la capacità di portare carichi verticali risulta non significativamente alterata rispetto a quella che si ritiene abbia previsto il progettista
Attenzione a:
  variazioni d’uso che incrementano i carichi
  danni mascherati da interventi non strutturali

## Slide 29: Agibilità: la mia opinione
E oltre ai carichi verticali?
Precisare sempre che il giudizio non riguarda la capacità di resistere ad azioni sismiche
Se si nota una vulnerabilità sismica particolarmente elevata, sarebbe opportuno segnalarlo (pur dando un giudizio positivo sull’agibilità)

## Slide 30: Agibilità: la mia opinione
E oltre ai carichi verticali?
Precisare sempre che il giudizio non riguarda la capacità di resistere ad azioni sismiche
Ritengo opportuno valutare se i danni subiti per effetto del terremoto hanno ridotto in maniera significativa la capacità originaria di portare azioni orizzontali (qualunque fosse)
E in condizioni post-sismiche?