## Slide 1: Vulnerabilità e rischio sismico
EDIFICI ESISTENTI
Catania, 8 maggio 2007
Marco Muratore

## Slide 2: Rischio sismico
Un sistema ubicato in una zona sismica è soggetto alla possibilità di subire danni per effetto di un terremoto e che questi inducano perdite alla collettività in termini economici, culturali e di vite umane.
La relazione esistente tra il verificarsi di un evento sismico e le perdite socio-economiche del sistema funzionale in esame definisce il rischio sismico.

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 3: Rischio sismico
Il rischio sismico può essere definito come la probabilità che, in un dato arco di tempo t*, venga raggiunto un assegnato livello di perdita, indicato con Li.
La probabilità che nel tempo t* si raggiunga il livello di perdita Li viene indicata con p(Li); l’insieme di tutte le probabilità, relative a tutti gli Li, è una rappresentazione probabilistica del rischio sismico
R = p(t*,Li).

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 4: Rischio sismico
Il rischio sismico è determinato dalla contemporanea presenza di tre contributi:
Pericolosità sismica
È una misura della potenzialità distruttive del terremoto atteso in una data area.
In termini probabilistici è la probabilità che in un lasso temporale t* si registri un livello di intensità sismica Hk:
P = p(t*, Hk)

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 5: Rischio sismico
Il rischio sismico è determinato dalla contemporanea presenza di tre contributi:
Vulnerabilità sismica
È una misura della propensione al danneggiamento strutturale, a prescindere dalla sismicità dell’area.
In termini probabilistici è la probabilità che per un livello di intensità sismica Hk si verifichi una livello di danneggiamento Dj:
V = p(Hk, Dj)

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 6: Rischio sismico
Il rischio sismico è determinato dalla contemporanea presenza di tre contributi:
Esposizione
È una misura della perdita (economica, di vite umane, etc.) associata ad un livello di danno.
In termini probabilistici è la probabilità che per un livello di danneggiamento Dj si verifichi una livello di perdita Li:
E = p(Dj, Li)

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 7: Rischio sismico
Il rischio sismico è determinato dalla contemporanea presenza di tre contributi:
Pericolosità sismica
Vulnerabilità sismica
Esposizione
Se anche uno solo dei tre contributi è nullo o trascurabile il rischio è nullo o trascurabile.
R = p(t*, Li) = P x V x E
R = p(t*, Hk) x p(Hk, Dj) x p(Dj, Li)

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 8: Rischio sismico
L’approccio probabilistico alla valutazione della vulnerabilità, del danno e del rischio sismico presuppongono, in genere, l’applicazione di tecniche di valutazione su campioni significativi di organismi strutturali.
Indagini di vulnerabilità a grande scala (interi comuni o vaste aree territoriali)
Indagini su piccola-media scala (gruppo limitato di immobili, quartieri, analisi tipologiche, etc.)
Indagini su piccolissima scala (esame del singolo o di pochi edifici)  valutazione delle prestazioni sismiche

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 9: Le schede di rilievo
La valutazione della vulnerabilità è basata sulla conoscenza dell’organismo strutturale esaminato.
L’acquisizione guidata dei dati necessari alla valutazione viene effettuata mediante apposite schede.
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 10: Le schede di rilievo
Le schede di vulnerabilità ed esposizione sono classificate in relazione alla loro finalità e al livello di dettaglio delle informazioni:
- prescheda per la raccolta di informazioni preliminari al censimento di vulnerabilità;
- censimento speditivo di vulnerabilità per edifici in muratura o in cemento armato;
scheda di 1° / 2° livello per il rilevamento dell’esposizione e della vulnerabilità di edifici (muratura, c. a.) capannoni industriali, chiese, etc.
scheda per il rilievo post-terremoto (valutazioni a posteriori della vulnerabilità)
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 11: Scheda di 1° livello

## Slide 12: Schede di 2° livello

## Slide 13: Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica
Le tecniche di valutazione possono essere classificate in relazione alla “concezione” dell’edificio. Si distinguono in:
tecniche tipologiche
concepiscono l’edificio come membro indifferenziato di una classe tipologica definita in funzione dei materiali, della tecnica costruttiva o di altri fattori; sono tecniche impiegate per avere informazioni su larga scala.

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 14: Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica
Le tecniche di valutazione possono essere classificate in relazione alla “concezione” dell’edificio. Si distinguono in:
 tecniche meccanicistiche
sostituiscono all’edificio un suo modello meccanico teorico; tali tecniche possono consentire con graduali affinamenti di passare da risultati validi per intere aree a risultati validi anche per le singole costruzioni.

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 15: Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica
Le tecniche di valutazione possono essere classificate in relazione alla “concezione” dell’edificio. Si distinguono in:
 tecniche semeiotiche
considerano l’edificio come un organismo la cui vulnerabilità può essere descritta attraverso sintomi, introducendo un certo numero di fattori di vulnerabilità (organizzazione del sistema resistente, qualità di detto sistema, resistenza globale, stato di degrado, ecc. e) per ciascun fattore viene assegnato all’edificio un certo livello; l’incremento dei livelli denuncia un incremento della vulnerabilità.

Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 16: Curve di vulnerabilità
Le tecniche più diffuse per la valutazione della vulnerabilità si basano su studi statistici del danneggiamento dovuto ad un evento sismico di assegnata intensità. La correlazione tra danno e intensità è espresso mediante curve di vulnerabilità:
H
D
1
0
H0
H1
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 17: Matrice di probabilità di danno
La relazione tra danno e intensità sismica può essere espressa anche in termini matriciali
Grado di danno | Grado di intensità sismica |  |  |  | 
 | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 50 |  |  |  | 
2 | 5 |  |  |  | 
3 |  | 50 |  |  | 
4 |  | 5 | 50 |  | 
5 |  |  | 5 | 50 | 75
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 18: Curve di fragilità
La relazione tra danno e intensità sismica in termini probabilistici è definita curva di fragilità:
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
PGA/g
P
DF = 0.1%
DF = 5%
DF = 10%
DF = 15%
DF = 20%
DF = 25%
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 19: Alcuni esempi applicativi

## Slide 20: Tecniche tipologiche
Applicazione agli edifici dell’Ateneo
TIPOLOGIA STRUTTURALE
CLASSE DI VULNERABILITA’
PROGETTAZIONE
ANTISISMICA O
NON ANTISISMICA
ANNO DI
COSTRUZIONE
Medio-Alta
Media
Medio-bassa
Bassa
Alta
Pareti antisismiche
Telai non tamponati antisismici
Telai non tamponati e non antisismici
Telai con tamponature forti e non antisismici
Telai con tamponature forti antisismici o pareti non antisismiche
CLASSI DI VULNERABILITA’
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 21: Tecniche tipologiche
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 22: Tecniche semeiotiche
Applicazione al costruito di Modica (tesi di A. Rizza)
definizione delle tipologie edilizie:
casa terrana
casa in linea
- …
palazzo
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 23: Tecniche semeiotiche
Applicazione al costruito di Modica (tesi di A. Rizza)
definizione dei fattori di vulnerabilità per tipologia edilizia (es. casa in linea):
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 24: Tecniche semeiotiche
Applicazione al costruito di Modica (tesi di A. Rizza)
definizione dei fattori di vulnerabilità per tipologia edilizia (es. casa in linea):
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 25: Tecniche semeiotiche
Applicazione al costruito di Modica (tesi di A. Rizza)
definizione dei fattori di vulnerabilità per tipologia edilizia (es. palazzo):
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 26: Tecniche semeiotiche
Applicazione al costruito di Modica (tesi di A. Rizza)
definizione dei fattori di vulnerabilità per tipologia edilizia (es. palazzo):
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 27: Tecniche semeiotiche
Applicazione al costruito di Modica (tesi di A. Rizza)
valutazione qualitativa sui fattori di vulnerabilità
Notes: Punto 1: Incluso scelta alta/bassa duttilità - Punto 3: Incluso valutazione regolarità

## Slide 28: FINE
Per questa presentazione:
coordinamento A. Ghersi
realizzazione M. Muratore
ultimo aggiornamento 07/05/2007
Bibliografia: M. Muratore Vulnerabilità sismica di edifici in c.a. progettati per soli carichi verticali