## Slide 1
Catania, 8 maggio 2007
Melina Bosco
Esame di Edifici Esistenti
I livelli di conoscenza nelle linee-guida FEMA 356

## Slide 2: Principi Generali
  Configurazione del sistema strutturale
  Elementi strutturali che costituiscono l’edificio (tipo, dettagli, resistenze dei materiali, degrado…)
  Elementi non strutturali che influenzano sollecitazioni e deformazioni subite dalla struttura durante l’evento sismico
  Fondazioni
  Interazione con strutture adiacenti
  È necessario raccogliere informazioni su:

## Slide 3: Principi Generali
  Documenti di progetto (relazioni di calcolo, elaborati grafici di progetto, test sui materiali, libretti di manutenzione)
  Normative vigenti nell’epoca di progettazione dell’edificio
  Test distruttivi e non distruttivi sui materiali prelevati dall’edificio
  Colloqui con il proprietario dell’immobile e con il progettista
  Deve essere fatto almeno un sopralluogo per verificare che i dati raccolti siano rispondenti alle reali caratteristiche dell’edificio
  Qualora sia necessario effettuare prove sui materiali è consigliabile fare un calcolo preliminare per selezionare gli elementi-chiave nella risposta strutturale.
  Possibili fonti d’informazione:

## Slide 4: Configurazione del Sistema Strutturale
  Dati sul tipo e sulla disposizione degli elementi strutturali
  Individuazione degli elementi che sostengono i carichi verticale e le azioni sismiche
  Individuazione dei load path per evidenziare eventuali carenze (discontinuità nel percorso dei carichi, inadeguata resistenza e duttilità)
  Distinzione degli elementi in primari e secondari

## Slide 5: Proprietà dei Componenti Strutturali
  Le informazioni raccolte devono consentire la stima delle proprietà di resistenza e di deformazione (dimensione della sezione trasversale, armature, presenza di staffe...)
  Per tener conto di incertezze associate ai componenti è introdotto un coefficiente di conoscenza k da adottare nella stima delle capacità.

## Slide 6: Fattore di Conoscenza
Dati | Livello di conoscenza |  |  |  |  |  |  | 
 | Minimo |  | Usuale |  |  |  | Esaustivo | 
Obiettivo Prestazionale | Base o inferiore |  | Base o inferiore |  | Migliorato |  | Migliorato | 
Procedure di analisi | Lineari (Sta-Mod-Time History) |  | Tutte |  | Tutte |  | Tutte | 
Test | Nessun Test |  | Test Usuali |  | Test Usuali |  | Test esaustivi | 
Disegni | Disegni di progetto | O equiv. | Disegni di progetto | O equiv. | Disegni di progetto | O equiv. | Documenti di costruzione | O equiv.
Sopralluogo | Visivo | Esaustivo | Visivo | Esaustivo | Visivo | Esaustivo | Visivo | Esaustivo
Proprietà dei materiali | Dal progetto o dai valori tipici dell’epoca | dai valori tipici dell’epoca | Dal progetto e da prove | Da prove usuali | Dal progetto e da prove | Da prove usuali | Da documenti di costruzione e da prove | Da prove esaustive
Fattore di conoscenza | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00

## Slide 7: Test sui Materiali
  Il numero minimo di test da effettuare è funzione della quantità di dati di progetto disponibili, della tipologia del sistema strutturale, della qualità e della condizione dei materiali presenti
  I test devono essere concentrati sugli elementi principali
  Se il numero di campioni è superiore al minimo prefissato e se il COV<14% R = Rm
  Se il numero di campioni è superiore al minimo prefissato e se il COV>14% R = Rm – dev.st

## Slide 8: Test sui Materiali: Prove Esaustive
Per determinare ciascuna proprietà sono condotti test in numero sufficiente da garantire un COV = 14% con un minimo di 3 test.
Calcestruzzo:
  Per ciascun tipo di elemento in calcestruzzo devono essere fatti almeno 3 test.
  Devono essere fatti almeno 6 test per l’intero edificio
Il modulo di elasticità deve poter essere stimato dai test di resistenza
I campioni devono essere presi casualmente dai componenti critici (ed anche da componenti che sembrano danneggiati o degradati)
  Per elementi in cls di cui si conoscono le resistenze di progetto devono essere testati almeno 3 provini per ciascun piano, per 300m3 di cls o 930 m2 di area
  Per elementi in cls di cui non si conoscono le resistenze di progetto devono essere testati almeno 6 provini per ciascun piano, per 300m3 di cls o 930 m2 di area

## Slide 9: Test sui Materiali: Prove Esaustive
Se le prove forniscono valori di resistenza inferiori a quelli di progetto occorre intensificare la campagna d’indagine ed individuare i motivi di tale comportamento
Acciaio:
Se sono note le proprietà di resistenza devono essere testati 3 provini per ciascun tipo di componente
Se non sono note le proprietà di resistenza:
se si conosce il periodo di costruzione devono essere testati 3 provini per ciascun tipo di componente ogni 3 piani;
se non si conosce il periodo di costruzione devono essere testati 6 provini per ciascun tipo di componente ogni 3 piani.

## Slide 10: Test sui Materiali: Prove Usuali
Acciaio:
Calcestruzzo:
Se sono note le resistenze di progetto devono essere testati 1 provino per ciascun tipo di calcestruzzo impiegato con un minimo di 3 provini per l’edificio.
Se non sono note le resistenze di progetto devono essere testati 1 provino per ciascun tipo di componente con un minimo di 6 provini per l’edificio.
Se sono note le resistenze di progetto possono essere usati i valori nominali
Se non sono note le resistenze di progetto devono essere testati almeno 2 provini

## Slide 11: Indagini sui Componenti
Verifica di eventuali degradi in elementi primari e secondari
Orientamento e dimensione dei componenti strutturali
Verifica della continuità dei percorsi di carico

## Slide 12: Indagini sui Componenti: Indagine Visiva
Almeno il 20% degli elementi e dei nodi per ciascun piano deve essere ispezionato visivamente
In caso di ricoprimento o ostruzioni è possibile fare una ispezione indiretta attraverso fibroscopio
Se si trova degrado significativo occorre analizzare il 40% degli elementi

## Slide 13: Indagini sui Componenti: Indagine Esaustiva
È possibile rimuovere il ricoprimento per analizzare i dettagli di armatura
Se i disegni di progetto sono dettagliati occorre osservare 3 diverse tipologie di connessioni primarie.
Se i dettagli differiscono da quelli di progetto occorre analizzare almeno il 25% dello specifico tipo di collegamento
In assenza di dettagli occorre analizzare almeno 3 connessioni per ciascun tipo di collegamento principale
Se i dettagli differiscono da quelli di progetto occorre approfondire le indagini