## Slide 1: Verifica di edifici esistenti mediante analisi lineare con forze non ridotte
Catania, 22 maggio 2007
Edoardo Marino

## Slide 2: Analisi lineare con forze non ridotte
è il metodo consigliato dalla normativa sismica italiana (OPCM 3431)
l’analisi con fattore di struttura q può essere utilizzata in alternativa e solo per la verifica di alcuni stati limite
è l’unico metodo lineare applicabile secondo il FEMA 356 (linee guida per il recupero degli edifici esistenti elaborate dalla Federal Emergency Management Agency)
Nella verifica sismica di edifici esistenti:

## Slide 3: L’ANALISI LINEARE CON FORZE NON RIDOTTE SECONDO IL FEMA 356

## Slide 4: Come si applica il metodo del FEMA 356?
Spettro elastico per lo stato limite considerato
Struttura da verificare
1. Per ogni stato limite da verificare, si valuta la risposta sismica della struttura:
Analisi elastica lineare
Risposta strutturale
NSd, VSd, MSd
Analisi statica
Analisi modale

## Slide 5: Come si applica il metodo del FEMA 356?
2. Verifica degli elementi/meccanismi duttili:
Per ogni elemento, si calcola il rapporto tra domanda e capacità
Resistenza
Fattore di conoscenza pari a 1.00 o 0.75
DCR = Demand Capacity Ratio
Sollecitazione

## Slide 6: Come si applica il metodo del FEMA 356?
2. Verifica degli elementi/meccanismi duttili:
La verifica (di duttilità) è soddisfatta se
DCR = Demand Capacity Ratio
m = massimo valore (> 1) di DCR ammesso dalla norma

## Slide 7: Come si applica il metodo del FEMA 356?
3. Verifica degli elementi/meccanismi fragili:
La verifica (di resistenza) è soddisfatta se
Resistenza
Fattore di conoscenza pari a 1.00 o 0.75
Sollecitazione
VSd = sollecitazione massima calcolata tenendo conto della plasticizzazione degli elementi duttili

## Slide 8: Cosa cambia rispetto all’analisi con fattore di struttura q?
Verifica degli elementi/meccanismi duttili
m dipende dalla duttilità disponibile della sezione ed è diverso per ciascuna sezione nel caso di una struttura esistente

## Slide 9: Valori di m per le travi
Duttilità attesa |  |  |  |  | 
Arm. Trasv. |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  | 
NC |  |  |  |  | 
Conforme
Passo delle staffe minore di d/3
Le staffe portano almeno il 75% di VSd
Armatura trasversale nella zona della cerniera plastica
Non Conforme
In tutti gli altri casi

## Slide 10: Valori di m per le travi
Duttilità attesa |  |  |  |  | 
Arm. Trasv. |  |  |  |  | 
C | < 0.00 |  |  |  | 
 | > 0.50 |  |  |  | 
NC | < 0.00 |  |  |  | 
 | > 0.50 |  |  |  | 
Armature longitudinali
 = percentuale di armatura tesa
’ = percentuale di armatura compressa
bal = percentuale di armature tesa di riferimento

## Slide 11: Valori di m per le travi
Duttilità attesa |  |  |  |  | 
Arm. Trasv. |  |  |  |  | 
C | < 0.00 | < 3.0 |  |  | 
 |  | > 6.0 |  |  | 
 | > 0.50 | < 3.0 |  |  | 
 |  | > 6.0 |  |  | 
NC | < 0.00 | < 3.0 |  |  | 
 |  | > 6.0 |  |  | 
 | > 0.50 | < 3.0 |  |  | 
 |  | > 6.0 |  |  | 
Tasso di lavoro della sezione a taglio

## Slide 12: Valori di m per le travi
Duttilità attesa |  |  | Stato limite |  | 
Arm. Trasv. |  |  | IO (DL) | LS (DS) | CP (CO)
C | < 0.00 | < 3.0 | 3 | 6 | 7
 |  | > 6.0 | 2 | 3 | 4
 | > 0.50 | < 3.0 | 2 | 3 | 4
 |  | > 6.0 | 2 | 2 | 3
NC | < 0.00 | < 3.0 | 2 | 3 | 4
 |  | > 6.0 | 1.25 | 2 | 3
 | > 0.50 | < 3.0 | 2 | 3 | 3
 |  | > 6.0 | 1.25 | 2 | 2

## Slide 13: Valori di m per le travi
Duttilità attesa |  |  | Stato limite |  | 
Arm. Trasv. |  |  | IO (DL) | LS (DS) | CP (CO)
C | < 0.00 | < 3.0 | 3 | 6 | 7
 |  | > 6.0 | 2 | 3 | 4
 | > 0.50 | < 3.0 | 2 | 3 | 4
 |  | > 6.0 | 2 | 2 | 3
NC | < 0.00 | < 3.0 | 2 | 3 | 4
 |  | > 6.0 | 1.25 | 2 | 3
 | > 0.50 | < 3.0 | 2 | 3 | 3
 |  | > 6.0 | 1.25 | 2 | 2

## Slide 14: Valori di m per i pilastri
Duttilità attesa |  |  |  |  | 
Arm. Trasv. |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  | 
NC |  |  |  |  | 
Conforme
Passo delle staffe minore di d/3
Le staffe portano almeno il 75% di VSd
Armatura trasversale nella zona della cerniera plastica
Non Conforme
In tutti gli altri casi

## Slide 15: Valori di m per i pilastri
Duttilità attesa |  |  |  |  | 
Arm. Trasv. |  |  |  |  | 
C | < 0.10 |  |  |  | 
 | > 0.40 |  |  |  | 
NC | < 0.10 |  |  |  | 
 | > 0.40 |  |  |  | 
Tasso di lavoro della sezione a compressione
N.B. se il tasso di lavoro della sezione a compressione il pilastro deve essere considerato fragile

## Slide 16: Valori di m per i pilastri
Duttilità attesa |  |  |  |  | 
Arm. Trasv. |  |  |  |  | 
C | < 0.10 | < 3.0 |  |  | 
 |  | > 6.0 |  |  | 
 | > 0.40 | < 3.0 |  |  | 
 |  | > 6.0 |  |  | 
NC | < 0.10 | < 3.0 |  |  | 
 |  | > 6.0 |  |  | 
 | > 0.40 | < 3.0 |  |  | 
 |  | > 6.0 |  |  | 
Tasso di lavoro della sezione a taglio

## Slide 17: Valori di m per i pilastri
Duttilità attesa |  |  | Stato limite |  | 
Arm. Trasv. |  |  | IO (DL) | LS (DS) | CP (CO)
C | < 0.10 | < 3.0 | 2 | 3 | 4
 |  | > 6.0 | 2 | 2.4 | 3.2
 | > 0.40 | < 3.0 | 1.25 | 2 | 3
 |  | > 6.0 | 1.25 | 1.6 | 2.4
NC | < 0.10 | < 3.0 | 2 | 2 | 3
 |  | > 6.0 | 2 | 1.6 | 2.4
 | > 0.40 | < 3.0 | 1.25 | 1.5 | 2
 |  | > 6.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75

## Slide 18: Quando è possibile applicare l’analisi lineare secondo il FEMA 356?
Sempre nel caso di strutture regolari.
Solo quando è atteso un impegno plastico molto modesto nel caso di strutture irregolari.

## Slide 19: L’ANALISI LINEARE CON FORZE NON RIDOTTE SECONDO L’OPCM 3431

## Slide 20: Come si applica il metodo dell’OPCM 3431?
Spettro elastico per lo stato limite DL
Struttura da verificare
Per la verifica allo stato limite di danno limitato (DL):
Analisi elastica lineare
Risposta strutturale
Spostamenti d’interpiano devono essere inferiori ai limiti di normativa
Analisi statica
Analisi modale

## Slide 21: Come si applica il metodo dell’OPCM 3431?
Spettro elastico per lo stato limite DS o CO
Struttura da verificare
1. Per le verifiche agli stato limite di danno severo (DS) e di collasso (CO), si valuta la risposta sismica della struttura:
Analisi elastica lineare
Risposta strutturale
NSd, VSd, MSd
Analisi statica
Analisi modale

## Slide 22: Come si applica il metodo dell’OPCM 3431?
2. Si controlla che il calcolo lineare sia accettabile:
Per tutti gli elementi/meccanismi duttili si calcola il rapporto  tra domanda e capacità (DCR)
Resistenza calcolata con le caratteristiche medie dei materiali
Fattore di confidenza pari a 1.00 o 1.20 o 1.35
Sollecitazione
Esclusi i valori di  < 2, deve essere:

## Slide 23: Come si applica il metodo dell’OPCM 3431?
2. Si controlla che il calcolo lineare sia accettabile:
Per tutti gli elementi/meccanismi fragili deve essere
Resistenza calcolata con le caratteristiche medie dei materiali diviso i coefficienti di sicurezza parziali
Fattore di confidenza pari a 1.00 o 1.20 o 1.35
Sollecitazione
VSd = sollecitazione massima calcolata tenendo conto della plasticizzazione degli elementi duttili e/o l’attivazione dei meccanismi duttili

## Slide 24: Calcolo di VSd per un pilastro
MSd1
MSd2
VSd
VSd
se
e
VSd = taglio derivante dall’analisi elastica della struttura
se
e
dall’equilibrio in condizioni limite
L
MSd1, MSd2, VSd ed NSd = sollecitazioni ottenute dall’analisi elastica della struttura
NSd
NSd
MRm1 ed MRm2 = momenti resistenti delle due sezioni d’estremità ridotti per effetto dello sforzo normale

## Slide 25: Come si applica il metodo dell’OPCM 3431?
3. Si eseguono le verifiche:
Elementi/meccanismi duttili
La domanda non deve superare la corrispondente capacità in termini di resistenza (OPCM3431 punto 11.2.6).
La domanda non deve superare la corrispondente capacità in termini di deformazione (OPCM3431 punto 11.2.6).
Quanto vale la capacità in termini di deformazione???
Elementi/meccanismi fragili
Certamente verificato se l’analisi è applicabile

## Slide 26: Possibile interpretazione
Se l’analisi lineare è applicabile la struttura è verificata.
1. Per gli elementi duttili primari con  ≥ 2, il rispetto della condizione:
garantisce una buona diffusione delle plasticizzazioni nella struttura.

## Slide 27: Possibile interpretazione
Se l’analisi lineare è applicabile la struttura è verificata
2. Supponendo che min = 2 si ricava:
che rappresenta un limite superiore del rapporto domanda/capacità.

## Slide 28: Considerazioni ed interrogativi sul metodo dell’OPCM 3431
Perché fare un’analisi lineare con forze non ridotte anziché l’analisi lineare con fattore di struttura utilizzata per gli edifici di nuova costruzione?
1. Il limite superiore Max = 5 è indipendente dallo stato limite considerato.
2. Il limite superiore Max = 5 è indipendente dalla duttilità delle sezioni.
Perché fare la verifica dell’edificio per più stati limite?

## Slide 29: Grazie dell’attenzione