## Slide 1
Corso di Tecnica delle costruzioni 2
Fondazioni
14 e 15 giugno 2011
Notes: <number>

## Slide 2: Alcune problematiche
Struttura in elevazione
Terreno
Fondazione
Comportamento fisico:
all’applicazione dei carichi
nel tempo
sotto effetti dinamici
Parametri che regolano il comportamento:
quali?
come determinarli?
tipologie
capacità portante
cedimenti
Interazione tra
- Struttura in elevazione
- Fondazione
- Terreno
che importanza?
come valutarla?

## Slide 3: Incertezze e approcci per la sicurezza

## Slide 4: Approccio generale all’analisi strutturale e geotecnica
Incertezze sulle azioni applicate alla struttura
Incertezze sulla proprietà meccaniche (es. resistenza) dei materiali e del terreno
Necessità di scegliere opportuni valori di riferimento
Necessità di adottare opportuni coefficienti di sicurezza

## Slide 5: Quali valori di riferimento per i materiali strutturali ?
Quello che succede in un singolo punto ha poca importanza
Quello che succede in una zona un po’ più ampia (ad esempio un concio di trave) può condizionare il comportamento o causare il collasso dell’intera struttura
Il riferimento base deve essere una resistenza al di sotto della quale si può scendere solo raramente (solo nel 5% dei casi: fk valore caratteristico)
Quando si esamina il comportamento globale, a volte si usa come riferimento il valore medio fm (edifici esistenti in zona sismica, comportamento duttile)

## Slide 6: Quali valori di riferimento per il terreno ?
Quello che succede in un singolo punto o in zone un po’ più ampie ha spesso poca importanza
Il riferimento base devono essere le proprietà medie del terreno
Il terreno è spesso costituito da strati diversi, ma di solito si può far riferimento alle proprietà medie dei diversi strati
Attenzione: in certi casi diventa importante diversificare correttamente i terreni (es. cedimenti differenziali dovuti a terreni diversi in verticali distinte)

## Slide 7: Nel passato: strutture metodo delle tensioni ammissibili (TA)
Per i carichi: valore di riferimento corrispondente ad un carico che solo raramente può essere superato (es. nel 5% dei casi, per tutta la vita della struttura)
Applicazione di un coefficiente di sicurezza alle resistenze
Fk
Per le resistenze: valore di riferimento corrispondente ad una resistenza al di sotto della quale si può scendere solo raramente (es. nel 5% dei casi)
fk

## Slide 8: Nel passato: terreno calcolo “a rottura” (anche se il termine non è usato)
Per i carichi: valore di riferimento corrispondente ad un carico che solo raramente può essere superato (es. nel 5% dei casi, per tutta la vita della struttura)
Per le proprietà del terreno: valore di riferimento corrispondente a quello medio
Applicazione di un coefficiente di sicurezza ai carichi limite

## Slide 9: Oggi: strutture verifica allo stato limite ultimo (SLU)
Per i carichi: valore di riferimento corrispondente ad un carico che può essere superato solo in casi estremamente rari (es. nel 0.1% dei casi, per tutta la vita della struttura; oppure terremoto con Tr=475 anni)
  da valore caratteristico a valore di calcolo:
F coefficiente di sicurezza parziale
Fk
Fd

## Slide 10: Oggi: strutture verifica allo stato limite ultimo (SLU)
Per le resistenze: valore di riferimento corrispondente ad una resistenza al di sotto della quale si può scendere solo in casi estremamente rari (es. nel 0.1% dei casi)
  da valore caratteristico a valore di calcolo;
M coefficiente di sicurezza parziale
fk
fd

## Slide 11: Oggi: terreno come dovrebbe essere …
Per i carichi: come per strutture, valore di riferimento corrispondente ad un carico che può essere superato solo in casi estremamente rari
  da valore caratteristico a valore di calcolo:
Per le proprietà del terreno: valore di riferimento corrispondente a situazioni al di sotto della quale si può scendere solo in casi estremamente rari (es. nel ??? dei casi)
  da valore caratteristico a valore di calcolo;
F coefficiente di sicurezza parziale
M coefficiente di sicurezza parziale

## Slide 12: Oggi: terreno Perché è difficile fare così ?
C’è carenza di studi sperimentali che valutino la dispersione dei dati geotecnici e l’effetto di tale dispersione sul comportamento delle strutture
Quasi tutte le formule che si usano nascono da dati sperimentali, tarati sul calcolo “a rottura”
Le formule sono in molti casi fortemente non lineari al variare dei parametri geotecnici
Occorrerebbe “rifondare” la geotecnica, cioè riorganizzarla fin dall’inizio secondo i nuovi approcci
… ma per questo ci vuole molto tempo

## Slide 13: Oggi: terreno … e come invece è
Due distinti approcci (approccio 1 e approccio 2)
Notare:
  i risultati possono essere diversi
  tranne casi particolari, possiamo scegliere liberamente quale dei due usare
E la garanzia di uguale sicurezza dov’è finita?
… e vengono messe in mezzo pure le strutture
  ma per le strutture non cambia niente nei due approcci
Era meglio non parlarne proprio

## Slide 14: Oggi: terreno In generale
Per le proprietà del terreno: valore di riferimento determinato mediante un coefficiente di sicurezza parziale
E poi applicazione di un coefficiente di sicurezza ai carichi limite
M coefficiente di sicurezza parziale
Approccio misto, tra SLU e calcolo a rottura
R ulteriore coefficiente di sicurezza

## Slide 15: Oggi: terreno In particolare
Approccio 1
Per i carichi: valore di riferimento corrispondente ad un carico (A2) che può essere superato solo in casi molto (ma non estremamente) rari
Si applicano i coefficienti M2 alle proprietà del terreno (es. ’=1.25, cu=1.4)
Nota: questo ha senso solo in assenza di sisma
Si applicano i coefficienti R2 ai carichi limite (es. capacità portante fondazioni dirette R=1.8)
NTC 08, punti 2.6.1 e 6.4.2.1

## Slide 16: Oggi: terreno In particolare
Approccio 2
Per i carichi: valore di riferimento corrispondente ad un carico (A1) che può essere superato solo in casi estremamente rari
Si applicano i coefficienti M1 alle proprietà del terreno (sempre unitari)
Si applicano i coefficienti R3 ai carichi limite (es. capacità portante fondazioni dirette R=2.3)
È un modo per operare così come si faceva nel passato

## Slide 17: Approcci per verifica SLU
Normativa:
Approccio 2
  (A1+M1+R3)
Approccio 1
  Combinazione 1: (A1+M1+R1)
  Combinazione 2: (A2+M2+R2)
Nota: A = coefficienti per azioni M = coefficienti per materiali (calcestruzzo, acciaio, terreno) R = coefficienti per resistenza sistema

## Slide 18: Approcci per verifica SLU per tutti gli elementi strutturali
Normativa:
Approccio 2
  (A1+M1+R3)
Approccio 1
  Combinazione 1: (A1+M1+R1)
  Combinazione 2: (A2+M2+R2)
Per calcestruzzo e acciaio coefficienti c e s
Per il terreno coefficienti = 1
I coefficienti R in realtà non intervengono proprio
Quindi non sono due approcci diversi
Secondo me è proprio inutile citare questi approcci quando si parla di struttura
incluso fondazioni

## Slide 19: Approcci per verifica SLU per le verifiche geotecniche
Normativa:
Approccio 2
  (A1+M1+R3)
Approccio 1
  Combinazione 1: (A1+M1+R1)
  Combinazione 2: (A2+M2+R2)

## Slide 20: … in definitiva
Per gli elementi strutturali, incluse le fondazioni, esiste un unico approccio
A1 + M1
cioè con
azioni incrementate dai coefficienti F (G1 G2 Q) della tabella 2.6.I, colonna A1
proprietà dei materiali strutturali ridotte dei coefficienti M riportati per ogni materiale nel capitolo 4
proprietà del terreno (ove occorrano) nominali, non ridotte
come si è sempre visto nei corsi precedenti

## Slide 21: … in definitiva
Per le verifiche geotecniche d’ora in poi parlerò di
Approccio 1 (A2+M2+R2)
Approccio 2 (A1+M1+R3)
senza più citare le combinazioni

## Slide 22: Approcci per verifica SLU per le verifiche geotecniche
Per soli carichi verticali (senza sisma):
Approccio 1
Approccio 2
struttura
terreno
gk + 1.3 qk
struttura
terreno
1.3 gk + 1.5 qk
’/1.25 cu /1.4
’ cu
Carichi più piccoli Parametri terreno ridotti Resistenza ridotta
Carichi incrementati Parametri terreno non ridotti Resistenza più ridotta
R2 = 1.8
R3 = 2.3
di sisma parlerò dopo

## Slide 23: Verifica SLE per le verifiche geotecniche
Analogamente al caso delle strutture, non bisogna apportare modifiche ai parametri meccanici
Quindi per il terreno si usano i soliti valori, senza coefficienti per modificarli
Si fa riferimento alle combinazioni di carico per SLE (rara, frequente, quasi permanente) Gk +  Qk
Si valutano i cedimenti del terreno sotto tali carichi e se ne controlla l’accettabilità
Sono importanti soprattutto gli abbassamenti relativi, che possono pregiudicare l’uso dell’edificio ma anche il funzionamento della struttura

## Slide 24: Nelle combinazioni di carico SLE azioni variabili
Valore caratteristico Fk
Fmax
È il frattile 95% dei valori massimi che si hanno in un periodo di riferimento
F
t
F
t
F
t
F
t
Fmax
Fmax
Fmax
Cioè è superato durante il periodo di riferimento solo nel 5% degli edifici
5%
95%

## Slide 25: Nelle combinazioni di carico SLE azioni variabili
Valore frequente 1 Fk
Fmax
È il frattile 95% della distribuzione temporale in un periodo di riferimento
F
t
F
t
F
t
F
t
Fmax
Fmax
Fmax
Cioè è superato solo nel 5% del periodo di riferimento
0.5 carico variabile per abitazione
0.2 per vento
dipende dal tipo di carico

## Slide 26: Nelle combinazioni di carico SLE azioni variabili
Valore quasi permanente 2 Fk
Fmax
È la media della distribuzione temporale in un periodo di riferimento
F
t
F
t
F
t
F
t
Fmax
Fmax
Fmax
0.3 c. var. per abitazione
0 per vento
dipende dal tipo di carico

## Slide 27: Verifica SLE per le verifiche geotecniche
Quali combinazioni di carico usare?
Non mi risultano particolari indicazioni di normativa
La logica suggerisce:
  per terreni a grana grossa, per i quali i cedimenti avvengono in breve tempo: usare i valori frequenti del carico variabile
  per terreni a grana fine, per i quali i cedimenti avvengono solo dopo parecchio tempo: usare i valori quasi permanenti del carico variabile

## Slide 28: Carico massimo per il terreno

## Slide 29: Fondazioni dirette carico massimo del terreno - terminologia
Qlim carico limite
valore del carico che porta a collasso il terreno
determinato nel passato a partire dai valori nominali dei parametri del terreno
determinato ora utilizzando anche i coefficienti parziali riduttivi dei parametri del terreno
Qamm carico ammissibile
valore ridotto utilizzato quando i carichi sono valutati per il metodo delle tensioni ammissibili
QRd valore di calcolo del carico (resistente)
valore utilizzato operando oggi allo SLU

## Slide 30: Fondazioni dirette modalità di collasso del terreno
Rottura generale
Punzonamento

## Slide 31: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Viene calcolato teoricamente per una fondazione a striscia di lunghezza infinita
  in questo modo il problema diventa piano anziché 3D
Le soluzioni sono diverse a seconda che si operi in condizioni drenate o non drenate
Le soluzioni vengono estese con coefficienti correttivi per tener conto di:
  Forma diversa dalla striscia infinita (rettangolo)
  Carico non centrato
  Presenza di azioni orizzontali
  Altro (rischio di punzonamento, inclinazione del piano di posa, ecc.)

## Slide 32: Fondazioni dirette stato tensionale
Striscia di larghezza B
Tensioni verticali
Tensioni orizzontali
Nella valutazione del carico limite si può fare riferimento alle proprietà del terreno prossime ad una profondità B

## Slide 33: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Rottura generale
La rottura avviene per scorrimento
Per un mezzo in condizioni non drenate dotato di coesione cu (e privo di peso) è nota la soluzione
Per striscia continua di larghezza B
condizioni non drenate (terreni a grana fine)
Nota: Qlim è il carico limite per unità di superficie

## Slide 34: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Rottura generale
La rottura avviene per scorrimento
La presenza di un carico q ha un effetto stabilizzante che aumenta il carico limite
q
Per striscia continua di larghezza B

## Slide 35: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Rottura generale
La rottura avviene per scorrimento
Per un mezzo in condizioni drenate dotato di coesione c’ si assume
Per striscia continua di larghezza B
condizioni drenate (terreni a grana grossa)

## Slide 36: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Rottura generale
La rottura avviene per scorrimento
Il peso del terreno che viene messo in movimento dà un ulteriore contributo
Per striscia continua di larghezza B

## Slide 37: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Rottura generale
La rottura avviene per scorrimento
La presenza di un carico q ha un effetto stabilizzante che aumenta il carico limite
q
Per striscia continua di larghezza B

## Slide 38: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Rottura generale
Carico limite, in condizioni non drenate
q
Per striscia continua di larghezza B
condizioni non drenate (terreni a grana fine)

## Slide 39: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Rottura generale
Carico limite, in condizioni drenate
q
Per striscia continua di larghezza B
Per terreni a grana grossa in genere si assume c’=0
condizioni drenate (terreni a grana grossa)

## Slide 40: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Note:
Il carico agente Q dovrebbe comprendere
  Carico applicato sulla fondazione
  Peso di fondazione e terreno di ricoprimento
  Peso del terreno tolto, da detrarre (?)
Il carico stabilizzante è in genere pari al peso (o meglio, alla pressione efficace) del terreno adiacente q =  D con D = spessore di tale terreno

## Slide 41: Esempio - trave di fondazione
N1
N2
N3
N4
1.50
4.20
4.20
4.20
1.50
Azioni:
N1,gk =450 kN N1,qk =180 kN
N2,gk =750 kN N2,qk =270 kN
N3 = N2
N4 = N1
Terreno:
 = 18.0 kN/m3
’ = 28°
cu =90 kPa
sezione trasversale
1.20
1.60

## Slide 42: Esempio - trave di fondazione approccio 2
N1
N2
N3
N4
1.50
4.20
4.20
4.20
1.50
Azioni:
N1,gk =450 kN N1,qk =180 kN
N2,gk =750 kN N2,qk =270 kN
N3 = N2
N4 = N1
N1,d = 4501.3+1901.5 = 870 kN
N2,d = 7501.3+2701.5 = 1380 kN
N3.d = 1380 kN
N4,d = 870 kN
Ntot = 4500 kN
sezione trasversale
1.20
1.60
Area d’impronta
A = 18.72 m2

## Slide 43: Esempio - trave di fondazione approccio 2
N1
N2
N3
N4
1.50
4.20
4.20
4.20
1.50
Terreno:
 = 18.0 kN/m3
’ = 28°
cu =90 kPa
sezione trasversale
1.20
1.60
Si usano i valori così come sono:
 = 18.0 kN/m3
’ = 28°
cu =90 kPa

## Slide 44: Esempio - trave di fondazione approccio 2
In condizioni drenate
Ok

## Slide 45: Esempio - trave di fondazione approccio 2
In condizioni non drenate
Non sarebbe verificato ma se il terreno è a grana grossa non importa

## Slide 46: Esempio - trave di fondazione approccio 1
N1
N2
N3
N4
1.50
4.20
4.20
4.20
1.50
Azioni:
N1,gk =450 kN N1,qk =180 kN
N2,gk =750 kN N2,qk =270 kN
N3 = N2
N4 = N1
N1,d = 450+1901.3 = 697 kN
N2,d = 750+2701.3 = 1101 kN
N3.d = 1101 kN
N4,d = 697 kN
Ntot = 3596 kN
sezione trasversale
1.20
1.60
Area d’impronta
A = 18.72 m2

## Slide 47: Esempio - trave di fondazione approccio 1
N1
N2
N3
N4
1.50
4.20
4.20
4.20
1.50
Terreno:
 = 18.0 kN/m3
’ = 28°
cu =90 kPa
sezione trasversale
1.20
1.60
Si usano i valori ridotti:
 = 18.0 kN/m3
’ = atan (tan 28°/1.25) = 23.04°
cu =90/1.4 = 64.29 kPa

## Slide 48: Esempio - trave di fondazione approccio 1
In condizioni drenate
Non verificato

## Slide 49: Esempio - trave di fondazione approccio 1
In condizioni non drenate
In questo caso è verificato ma se il terreno è a grana grossa non importa

## Slide 50: Confronto in condizioni drenate
L’approccio 1 è tanto più penalizzante quanto maggiore è ’
Ma che base scientifica ha questo?
Forse si dovrebbe usare per prudenza l’approccio 1, ma la norma non lo impone

## Slide 51: Confronto in condizioni non drenate
L’approccio 1 è sempre un po’ meno penalizzante

## Slide 52: Fondazioni dirette carico limite del terreno
Note:
In generale, la fondazione non è una striscia infinita ma è rettangolare, di lati B ed L (con B≤L) - Per tener conto della forma
  Terreno a grana fine, non drenato
  Terreno a grana grossa, drenato

## Slide 53: Esempio – plinto 2.002.50
N
1.25
Azioni:
Ngk = 750 kN Nqk =270 kN
Terreno:
 = 18.0 kN/m3
’ = 28°
cu =90 kPa
sezione trasversale
2.00
1.60
1.25

## Slide 54: Esempio – plinto 2.002.50 approccio 2
N
1.25
Azioni:
Ngk = 750 kN Nqk =270 kN
sezione trasversale
2.00
1.60
1.25
Nd = 7501.3+2701.5 = 1380 kN
Area d’impronta
A = 5.00 m2

## Slide 55: Esempio – plinto 2.002.50 approccio 2
N
1.25
Terreno:
 = 18.0 kN/m3
’ = 28°
cu =90 kPa
sezione trasversale
2.00
1.60
1.25
Si usano i valori così come sono:
 = 18.0 kN/m3
’ = 28°
cu =90 kPa

## Slide 56: Esempio – plinto 2.002.50 approccio 2
In condizioni drenate
Ok

## Slide 57: Esempio – plinto 2.002.50 approccio 2
In condizioni non drenate
Non sarebbe verificato ma se il terreno è a grana grossa non importa

## Slide 58: Esempio – plinto 2.002.50 approccio 1
N
1.25
Azioni:
Ngk = 750 kN Nqk =270 kN
sezione trasversale
2.00
1.60
1.25
Nd = 750+2701.3 = 1101 kN
Area d’impronta
A = 5.00 m2

## Slide 59: Esempio – plinto 2.002.50 approccio 1
N
1.25
Terreno:
 = 18.0 kN/m3
’ = 28°
cu =90 kPa
sezione trasversale
2.00
1.60
1.25
Si usano i valori ridotti:
 = 18.0 kN/m3
’ = atan (tan 28°/1.25) = 23.04°
cu =90/1.4 = 64.29 kPa

## Slide 60: Esempio – plinto 2.002.50 approccio 1
In condizioni drenate
Ok

## Slide 61: Esempio – plinto 2.002.50 approccio 1
In condizioni non drenate
In questo caso è verificato ma se il terreno è a grana grossa non importa

## Slide 62: Fondazioni dirette carico eccentrico
È buona norma disporre la fondazione in modo che sia centrata rispetto al carico verticale applicato
  in alcuni casi, anche in assenza di azioni orizzontali, vi possono essere forti momenti flettenti (es. pensilina non simmetrica): la fondazione deve essere centrata rispetto alla risultante M-N
  l’eccentricità dovuta ai carichi variabili dovrebbe essere limitata
Particolare attenzione ai casi in cui non è possibile centrare la fondazione (plinto zoppo)
Le azioni orizzontali (vento, sisma) producono spesso eccentricità rilevanti

## Slide 63: Fondazioni dirette carico eccentrico
Per tener conto della eccentricità eB in direzione trasversale ed eL in direzione longitudinale si utilizzano le dimensioni efficaci
Si utilizzano quindi tutte le formule già viste, mettendo B’ L’ al posto di B L

## Slide 64: Fondazioni dirette con azioni orizzontali
Il sisma produce effetti inerziali (azioni orizzontali sulla struttura in elevazione)
  Per tener conto dell’azione orizzontale H presente insieme alla verticale V
  Terreno a grana fine, non drenato

## Slide 65: Fondazioni dirette con azioni orizzontali
Il sisma produce effetti inerziali (azioni orizzontali sulla struttura in elevazione)
  Per tener conto dell’azione orizzontale H presente insieme alla verticale V
  Terreno a grana grossa, drenato
Se H è diretta secondo L

## Slide 66: Fondazioni dirette rottura per punzonamento
Il rischio di punzonamento dipende dalla rigidezza del terreno
  Si valuta un indice di rigidezza
  Lo si confronta con un valore limite
  Si ha punzonamento solo se Ir < Ir,crit
Nota:  è la tensione effettiva media alla quota B/2 al di sotto del piano di posa

## Slide 67: Cedimenti

## Slide 68: Fondazioni dirette stato tensionale
Striscia di larghezza B
Tensioni verticali
Tensioni orizzontali
Nella valutazione dei cedimenti si deve fare riferimento alle proprietà del terreno per una profondità di almeno 23 B

## Slide 69: Fondazioni dirette stato tensionale
Andamento delle tensioni lungo la verticale
In verde: Steinbrenner 1934 (vedi libro Viggiani)
In blu: andamento lineare
In rosso:
z/B

## Slide 70: Fondazioni dirette cedimenti
Il carico da considerare è quello applicato Q meno il peso del terreno tolto per lo scavo
I cedimenti sono calcolati per SLE. Quindi il carico è lontano dal carico limite Si può assumere un comportamento elastico per il terreno
Per terreni a grana grossa: Il cedimento avviene in tempi brevi
Per terreni a grana fine: Il cedimento varia nel tempo; arriva al massimo dopo tempi molto lunghi

## Slide 71: Fondazioni dirette cedimenti
Cedimento istantaneo
  Si calcolano gli abbassamenti come integrale delle deformazioni
  con Eu = modulo elastico non drenato
  Se Eu è costante
  con Iw funzione di L/B e H/B

## Slide 72: Fondazioni dirette cedimenti
Cedimento istantaneo
  Se Eu è costante
  con Iw funzione di L/B e H/B
Iw

## Slide 73: Fondazioni dirette cedimenti
Cedimento a tempo infinito Metodo edometrico (deformazione trasversale impedita)
  Si calcolano gli abbassamenti come integrale delle deformazioni
  con
  ’z = incremento di tensione indotto dal carico
  Eed = modulo edometrico
  Si possono usare gli andamenti delle tensioni mostrati in precedenza

## Slide 74: Fondazioni dirette cedimenti
Cedimento di consolidazione:
può essere calcolato come aliquota del cedimento edometrico
Skempton e Bjerrum

## Slide 75: Fondazioni dirette giudizio sui cedimenti
I cedimenti assoluti sono condizionanti solo quando sono particolarmente elevati
I cedimenti relativi devono essere limitati, perché producono danni agli elementi non strutturali e alla struttura
I cedimenti relativi non sono facilmente valutabili perché possono dipendere da variazioni delle caratteristiche del terreno non facilmente identificabili
  Variazioni locali delle proprietà meccaniche
  Variazione dello spessore degli strati
  Ecc.

## Slide 76: Fondazioni dirette giudizio sui cedimenti
Tradizionalmente (in ambito geotecnico) si propongono correlazioni empiriche tra cedimenti assoluti e relativi
sabbie
argille

## Slide 77: Fondazioni dirette giudizio sui cedimenti
È possibile esaminare più modelli del complesso fondazione-struttura per valutare i cedimenti relativi
Ad esempio, facendo variare a zone la costante di sottofondo di Winkler
La cosa più importante è collegare bene i diversi elementi di fondazione con elementi rigidi
Ad esempio, reticolo di travi di fondazione, con It,fond molto maggiore di It,elev
Suggerimento: It,fon  4 n It,elev (con n numero di piani)

## Slide 78: Fondazioni dirette - calcolo

## Slide 79: Fondazioni dirette modello per interazione fondazione-terreno
Modello di Winkler
Abbassamenti indipendenti da punto a punto
Relazione lineare tra carico e abbassamenti
In realtà
Influenza mutua dei punti All’estremità a parità di cedimento si hanno reazioni del terreno maggiori

## Slide 80: Fondazioni dirette modello per interazione fondazione-terreno
Modello di Winkler
Abbassamenti indipendenti da punto a punto
Relazione lineare tra carico e abbassamenti
In realtà
Influenza mutua dei punti All’estremità a parità di cedimento si hanno reazioni del terreno maggiori
Relazione carichi abbassamenti non lineare Soprattutto in prossimità di Qlim
Q
w

## Slide 81: Fondazioni dirette modello per interazione fondazione-terreno
Considerazioni
L’influenza mutua tra i punti (e il conseguente effetto di bordo) è importante nel caso di carico distribuito
Nelle fondazioni di edifici si hanno invece rilevanti azioni concentrate e quindi tale effetto è poco rilevante

## Slide 82: Fondazioni dirette modello per interazione fondazione-terreno
Considerazioni
Ai fini della verifica della fondazione (come struttura) la normativa indica di assumere i parametri del terreno senza modificarli
Il carico agente è lontano dal carico limite Q  Qlim/2.3
Qlim
w
La pendenza della secante non è molto diversa da quella della tangente all’origine
Q

## Slide 83: Fondazioni dirette modello per interazione fondazione-terreno
Considerazioni
Ma in realtà le proprietà del terreno possono differire da quelle previste e quindi la relazione carichi-spostamenti può essere diversa
È necessario considerare una (ampia) fascia entro cui fare variare k
Qlim
w
Q
Qlim
Per la struttura di fondazione è in genere più gravoso il kmin

## Slide 84: Fondazioni dirette trave elastica su suolo alla Winkler
Il parametro che regge il problema è
o la lunghezza L* = /
Esempio: schema di trave
N1
N2
N3
N4
1.50
4.20
4.20
4.20
1.50
L = 15.60 m
B = 1.20 m
N1 = 870 kN
N2 = 1380 kN
N3 = 1380 kN
N4,= 870 kN

## Slide 85: Fondazioni dirette trave elastica - momenti al variare di L*
L* = 2 L (trave rigida, suolo deformabile) k=0.77 N/cm3
L* = 0.5 L (trave deformabile, suolo rigido) k =198.9 N/cm3
L* = L k=12.4 N/cm3
L* =  (trave infinitamente rigida)
1008 kNm
801 kNm
534 kNm
1032 kNm

## Slide 86: Fondazioni dirette trave di fondazione - considerazioni
La trave deve essere rigida per limitare i cedimenti differenziali
Se si considera la variabilità del terreno, ci si può avvicinare a Qlim  terreno molto deformabile
Può essere opportuno usare sempre lo schema limite di trave rigida-suolo flessibile?

## Slide 87: Dimensionamento plinti altezza
Altezza, per verifiche a punzonamento
  col perimetro u a filo pilastro
  poco condizionante
  col perimetro u a distanza 2 d
  ma solo se si volesse non mettere armatura a taglio
In definitiva, si può assegnare quasi “a occhio”

## Slide 88: Dimensionamento plinti armature
Armature a flessione da calcolare con modello di trave (fare qualche schizzo)
oppure
Armature inferiori da calcolare con un modello a tiranti e puntoni
Forniscono sostanzialmente lo stesso risultato

## Slide 89: Travi di fondazioni, platee
Discutere sinteticamente criteri di dimensionamento di sezioni e armature

## Slide 90: Pali

## Slide 91: Pali tipologie
Modalità di esecuzione
  Pali battuti
  Pali trivellati
Plinti
  Con singolo palo (rari)
  Con più pali (effetto gruppo)
Travi di fondazioni su pali
Platee su pali

## Slide 92: Carico limite per azioni verticali

## Slide 93: Carico limite verticale
Resistenza laterale
si attiva subito
Resistenza di punta
si attiva solo dopo grandi cedimenti (considerarla? sempre? o quando?)

## Slide 94: Carico limite verticale resistenza laterale
Per terreni a grana grossa
attrito
coesione
Per terreni a grana fine
Vedere valori in
Viggiani, pag.378
Il termine attritivo si trascura
Il termine coesivo si trascura

## Slide 95: Carico limite verticale resistenza di punta
È analoga a quella delle fondazioni superficiali

## Slide 96: Carico limite verticale gruppi di pali
Il carico limite (laterale) viene ridotto per effetto dell’interazione tra i pali

## Slide 97: Carico limite Normativa SLU
Coefficienti parziali
Assume importanza la possibilità di dedurre il carico limite da prove dirette su pali

## Slide 98: Pali verifica sezione e armature
Da presentare e discutere direttamente