## Slide 1
Progetto delle armature del solaio
con barre diritte
step by step
Aurelio Ghersi
Notes: <number>

## Slide 2
Preliminarmente:
risoluzione dei diversi schemi di carico
tracciamento dei diagrammi dei momenti (in Autocad)
Quindi:
tracciare linee verticali tratteggiati in corrispondenza degli appoggi
stampare il diagramma dei momenti in scala 1:50 o 1:100

## Slide 3
Aggiungere i valori del momento flettente in campata e sugli appoggi (in kNm, con un solo decimale)

## Slide 4
Tracciare una linea orizzontale e segnare l’armatura necessaria per travetto, in campata (sotto la linea) e in corrispondenza degli appoggi (sopra la linea). I valori possono essere con un decimale o eventualmente con due.

## Slide 5
Schizzare a mano libera le armature inferiori (una barra o due barre per travetto)
Lo schizzo deve essere solo qualitativo, cioè chiarire dove iniziano e finiscono le barre ma non in scala

## Slide 6
Schizzare a mano libera le armature superiori (una barra o due barre per travetto). Nello sbalzo mettere un ferro a molla

## Slide 7
Si noti che nella prima campata c’è sempre un momento negativo e per questo le barre sono state sovrapposte all’incirca in mezzeria

## Slide 8
Vediamo ora come definire la lunghezza delle barre superiori. Prendiamo come esempio la parte a destra dell’appoggio centrale.
Ci sono 110 e 114; il più lungo (cioè quello che si spinge di più verso la mezzeria) è il 10.

## Slide 9
Ci sono 110 e 114; il più lungo (cioè quello che si spinge di più verso la mezzeria) è il 10.
Tracciamo col righello una linea orizzontale che mostra il momento resistente di 110.

## Slide 10
Misuriamo col righello la distanza tra l’appoggio e il punto in cui il diagramma del momento diventa negativo.
Nell’esempio sono 3.2 cm, cioè 1.60 m (160 cm).

## Slide 11
Nell’esempio sono 3.2 cm, cioè 1.60 m (160 cm).
Aggiungiamo un valore pari a circa l’altezza h del solaio (oppure d, o anche d/2), cioè circa 20 cm.
Aggiungiamo la lunghezza di ancoraggio, 40, in questo caso 40 cm.
Riportiamo il totale (220 cm) sulla barra.

## Slide 12
Aggiungiamo una linea verticale a mano libera, solo per ricordare che più o meno lì è intervenuta la resistenza del 10.

## Slide 13
Ora tocca all’altra barra (il 14).
Tracciamo col righello una linea orizzontale che mostra l’incremento di momento resistente dovuto all’aggiunta di 114.

## Slide 14
Misuriamo col righello la distanza tra l’appoggio e il punto in cui il diagramma del momento sollecitante interseca la linea del momento resistente del 10 di prima.
Nell’esempio sono 1.5 cm, cioè 0.75 m (75 cm).

## Slide 15
Nell’esempio sono 1.5 cm, cioè 0.75 m (75 cm).
Aggiungiamo un valore pari a circa l’altezza h del solaio, circa 20 cm.
Aggiungiamo la lunghezza di ancoraggio, 40, in questo caso 56 cm.
Il risultato totale deve sempre essere arrotondato (meglio se a 10 cm).

## Slide 16
Nell’esempio sono 1.5 cm, cioè 0.75 m (75 cm).
Aggiungiamo un valore pari a circa l’altezza h del solaio, circa 20 cm.
Aggiungiamo la lunghezza di ancoraggio, 40, in questo caso 56 cm.
Si ottiene così in totale 160 cm. Il valore viene riportato sulla barra.

## Slide 17
Si continua così per il resto del solaio

## Slide 18
Si aggiungono le quote per la sovrapposizione delle barre
Si completa infine quotando i tratti verticali, quelli da appoggio a fine trave, ecc.,
e si calcola la lunghezza totale delle barre.

## Slide 19
Infine, si ritorna ad Autocad:
si disegnano in scala tutte le barre
si traccia il diagramma dei momenti resistenti; per ciascuna barra si calcola la posizione in cui essa inizia a lavorare pienamente, convenzionalmente assunta a distanza 40 dall’estremo
Nota: il valore 40 per l’ancoraggio è quello comunemente assunto, ma può essere modificato secondo i criteri spiegati a lezione.