## Slide 1
Esempio

## Slide 2
DEFINIZIONE SCHEMI DI CARICO
-Nome:
-Tipo: - DEAD (carico permanente)
- LIVE (carico variabile)
- QUAKE (azione sismica)
- WIND (azione del vento)
- SNOW (carico neve)
-Moltiplicatore del peso proprio: mettere 0 se computato nell’analisi dei
carichi verticali
-Schema di carico laterale: per azioni tipo “QUAKE” determina in
automatico le forze statiche equivalenti.
Mettere “none” quando le forze vengono
assegnate direttamente al centro di massa

## Slide 3
DEFINIZIONE SCHEMI DI CARICO
Assegnando i carichi agli oggetti (aste o nodi), oltre all’entità del carico, dev’essere specificato lo schema di carico a cui appartiene.
E’ necessario definire uno schema di carico per
ogni condizione di carico che verrà applicata al modello

## Slide 4
DEFINIZIONE SCHEMI DI CARICO
PER ANALISI STATICA
Esempio
carichi verticali in assenza di sisma
Nome
Molt. p.p.
Tipo*
gd + qd
dead
0
carichi verticali in presenza di sisma
gk + ψ2 qk
dead
0
forze statiche equivalenti in dir. x e y
Fx
quake
0
Fy
quake
0
coppie per eccentricità in dir. x e y
Fx ey
quake
0
Fy ex
quake
0
*Nota: poiché non si farà uso dello schema di carico laterale automatico, l’indicazione del tipo di carico è ininfluente

## Slide 5
ASSEGNAZIONE DEI CARICHI
ASTE (travi)
Ad oggetti selezionati:
assegna
carichi frame
distribuito
specificare lo schema di
carico a cui appartiene (gd + qd ; gk + ψ2 qk)
tipo di carico (carico uniforme)
valore
NODI (CM)
assegna
carichi nodo
forze
specificare lo schema di
carico a cui appartiene (Fx; Fy; Fx ey; Fy ex )
tipo; direzione; verso; valore

## Slide 6
CARICHI SULLE TRAVI
Esempio
travi 01; 02; 03; 04
(a tutti gli ordini)
gd + qd
[kN/m]
gk + ψ2 qk
[kN/m]
45.0
27.0
travi 05
(a tutti gli ordini)
35.0
18.0
travi 06
(a tutti gli ordini)
15.0
9.0
travi 07
(a tutti gli ordini)
20.0
12.0

## Slide 7
CARICHI SUI CENTRI DI MASSA
Esempio
Eseguita l’analisi modale si conosce il periodo fondamentale per ciascuna direzione e le forze statiche possono essere valutate usando l’ordinata spettrale a questo corrispondente
Periodo con formula da NTC
Periodi da analisi modale
T1=0.660
in dir. y
T2=0.476
in dir. x

## Slide 8
CARICHI SUI CENTRI DI MASSA
Esempio
Sd1= 0.138
T1 =0.476
Se1= 0.806
Classe di duttilità scelta: Alta
T2 =0.660
Se2= 0.647
Sd2= 0.111

## Slide 9
CARICHI SUI CENTRI DI MASSA
Esempio
FORZE DI PIANO IN DIR. Y
A ciascun centro di massa si applicano le corrispondenti forze di piano nelle due direzioni ortogonali x, y, associate a diversi schemi di carico Fx; Fy

## Slide 10
CARICHI SUI CENTRI DI MASSA
Esempio
FORZE DI PIANO IN DIR. X
A ciascun centro di massa si applicano le corrispondenti forze di piano nelle due direzioni ortogonali x, y, associate a diversi schemi di carico Fx; Fy

## Slide 11
CARICHI SUI CENTRI DI MASSA
Esempio
COPPIE DI PIANO
A ciascun centro di massa si applicano le corrispondenti coppie di piano (rispetto all’asse Z), associate a diversi schemi di carico
Fx ey ; Fy ex

## Slide 12
Si definisce il tipo di analisi da eseguire e gli schemi di carico da applicare
definisci
casi di carico
aggiungi nuovo caso di carico
specificare:
- Caso Carico (nome)
- Tipo Caso di Carico:
- Static: carichi applicati staticamente
- Modal: esegue l’anali modale
Response Spectrum: applica uno spettro di risposta preassegnato ai modi di vibrare determinati con l’analisi Modal
(analisi modale con spettro di risposta)
    DEFINIZIONE CASO DI CARICO
    (O CASO DI ANALISI)

## Slide 13
Si definisce il tipo di analisi da eseguire e gli schemi di carico da applicare
definisci
casi di carico
aggiungi nuovo caso di carico
specificare:
- Tipo di Analisi (lineare)
- Carichi applicati:
Tipo di carico: load pattern
(carico definito in schemi di carico)
- Nome carico
- Fatt. scala: per scalare i carichi applicati
    DEFINIZIONE CASO DI CARICO
    (O CASO DI ANALISI)

## Slide 14
Esempio
Casi di carico per ANALISI STATICA LINEARE
- Tipo di caso di carico: Statico
- Tipo di analisi: Lineare
Nome
(analisi)
Tipo di carico
Nome carico
(schema di carico)
Fatt. scala
1-qmax
load pattern
gd + qd
1
2-qmin
//
//
gk + ψ2 qk
3-Fx
//
//
Fx
4-Fy
//
//
Fy
5-Fx ey
//
//
Fx ey
6-Fy ex
//
//
Fy ex
    DEFINIZIONE CASO DI CARICO
    (O CASO DI ANALISI)

## Slide 15
Casi di carico per ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA
1) Definizione dello spettro di risposta:
funzioni
spettro di risposta …
definisci
preparare un file di testo (ad es. con Blocco note) che contenga soltanto i dati dello spettro di progetto (periodo ed accelerazione)
specificare:
Tipo di funzione da aggiungere: From File
Aggiungi nuova funzione:
- Nome dello spettro
- I valori sono: periodo e valore
- Richiamare da Sfoglia il file
    DEFINIZIONE CASO DI CARICO
    (O CASO DI ANALISI)

## Slide 16
    DEFINIZIONE CASO DI CARICO
    (O CASO DI ANALISI)
Casi di carico per ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA
2) Definizione Caso di Carico Spettro di risposta:
definisci
casi di carico
aggiungi nuovo caso di carico
- Tipo di caso di carico: Response Spectrum
specificare:
- Caso Carico (nome)
- Combinazione Modale (CQC o SRSS)
- Analisi modale da utilizzare
- Nome Carico (direzione del sisma)
- Funzione: spettro definifo
- Fatt. Scala: 9.81

## Slide 17
    DEFINIZIONE CASO DI CARICO
    (O CASO DI ANALISI)
Casi di carico per ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA
2) Definizione Caso di Carico Spettro di risposta:
Esempio
Nome caso di carico
Nome carico
(direzione sisma)
Funzione
Fatt. scala
3-Fx Mod.
U1
Spettro SLV-CD A
9.81
spettro
in x
4-Fy Mod.
U2
9.81
spettro
in y
Spettro SLV-CD A

## Slide 18
    ESECUZIONE ANALISI
analizza
lancia analisi
selezione analisi da eseguire
opzioni analisi monitor: mostra sempre
esegui ora
- Controllo dettagli analisi

## Slide 19
    VISUALIZZAZIONE RISULTATI
visualizza
mostra deformata
mostra sollecitazioni
controllo deformate modali
controllo sollecitazioni
visualizza
mostra tabelle …
selezionare le definizioni del modello
selezionare gli schemi di carico
esportare le tabelle
DATI

## Slide 20
    VISUALIZZAZIONE RISULTATI
visualizza
mostra deformata
mostra sollecitazioni
controllo deformate modali
controllo sollecitazioni
visualizza
mostra tabelle …
selezionare gli oggetti di cui visualizzare i risultati
selezionare i casi di carico
esportare le tabelle
RISULTATI
combinazione degli schemi base
vedi foglio Excel “Input-Output-Combinazioni”