## Slide 1
Corso
Progetto di strutture in zona sismica
3 novembre 2016
Aurelio Ghersi
08 – Dimensionamento e verifica di massima
Catania ottobre - dicembre 2016
Notes: <number>

## Slide 2: Dimensionamento travi emergenti, travi a spessore, pilastri
Immediatamente valutabile:
Effetto dei carichi verticali (M per le travi, N per i pilastri)
Determinabile in maniera approssimata:
Effetto del sisma (M per travi e pilastri, ΔN per i pilastri)

## Slide 3: Dimensionamento travi a spessore per edifici con numerose travi emergenti
Dimensionamento per soli carichi verticali
Momento sollecitante
Larghezza necessaria
con r = 0.0190.020
Nessuna prescrizione specifica per il sisma, perché la trave è in questo caso un elemento secondario

## Slide 4: Esempio
L’unica trave a spessore che porta carichi verticali ha luce modesta (3 m)

## Slide 5: Esempio
La trave a spessore caricata porta circa 2.5 m di scala e 1 m di solaio
qd  40 kN/m in assenza di sisma
qd  24 kN/m in presenza di sisma

## Slide 6: Dimensionamento travi a spessore Esempio
Momento per carichi verticali (in assenza di sisma)
Momento per azione sismica
Momento per carichi verticali (con sisma)
è certamente molto piccolo
Il momento totale in presenza di sisma certamente non è più grande

## Slide 7: Dimensionamento travi a spessore Esempio
Calcolo della larghezza:
Si scegli la sezione 60x22
Dati:
Sezione rettangolare
b = da determinare
h = 22 cm
c = 4 cm
MEd = 36 kNm
Calcestruzzo C25/30 Rck = 30 MPa fck = 25 MPa

## Slide 8: Esempio
L’unica trave a spessore che porta carichi verticali ha luce modesta (3 m)
Le altre travi sono solo di collegamento
Si usa anche per queste la sezione 60x22

## Slide 9: Dimensionamento travi emergenti e pilastri per tener conto anche del sisma
Preliminarmente: effetto dei carichi verticali
Valutare il momento flettente nelle travi, in assenza e in presenza di sisma
Valutare lo sforzo normale nei pilastri, in assenza e in presenza di sisma
Stima degli altri carichi unitari (kN/m), per le analisi
 | gk | qk | SLU solo c.v | SLU con F
Travi 30 x 60 | 4.0 |  | 5.2 | 4.0
Travi 30 x 50 | 3.5 |  | 4.5 | 3.5
Travi 60 x 22 | 1.6 |  | 2.1 | 1.6
Tamponature | 6.0 |  | 7.8 | 6.0
Tramezzi | 3.0 |  | 3.9 | 3.0

## Slide 10: Esempio: travi
Le travi di spina portano circa 5 m di solaio
qd  55 kN/m in assenza di sisma
qd  33 kN/m in presenza di sisma

## Slide 11: Esempio: travi
Le travi di spina portano circa 5 m di solaio
qd  55 kN/m in assenza di sisma
qd  33 kN/m in presenza di sisma
Le travi perimetrali portano un carico analogo

## Slide 12: Momento flettente prodotto dai carichi verticali
Momento per carichi verticali (con sisma)
Momento per carichi verticali (senza sisma)
Andrà sommato all’effetto del sisma
Può essere condizionante solo per travi molto lunghe (non è il nostro caso)

## Slide 13: Esempio: pilastri
Pilastro interno, porta 8 m di trave 21 m2 di solaio
Carico al piano: 150 kN
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 830 kN
In assenza di sisma: 1330 kN

## Slide 14: Esempio: pilastri
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 830 kN
Pilastro laterale con sbalzo pilastro d’angolo con sbalzi
Più o meno lo stesso
In assenza di sisma: 1330 kN

## Slide 15: Esempio: pilastri
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 1050 kN
Pilastro interno in corrispondenza della scala
Di più, a causa del torrino
In assenza di sisma: 1570 kN

## Slide 16: Esempio: pilastri
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 600 kN
Pilastro laterale privo di sbalzo o d’angolo con uno sbalzo
Carico al piano minore
In assenza di sisma: 900 kN

## Slide 17: Esempio: pilastri
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 380 kN
Pilastro d’angolo privo di sbalzo
Carico al piano ancora minore
In assenza di sisma: 560 kN

## Slide 18: Considerazioni domini M-N per i pilastri
Il massimo momento flettente può essere portato quando:
Non dimenticare che Nq, no sisma  1.5 Nq+sisma
senza sisma
con sisma

## Slide 19: Considerazioni domini M-N per i pilastri
Un aumento della larghezza della sezione produce un aumento dello sforzo normale resistente
ma un modesto incremento di capacità flessionale

## Slide 20: Considerazioni domini M-N per i pilastri
Un aumento di altezza della sezione (a parità di area) produce un buon incremento di capacità flessionale
Ma, attenzione: può aumentare proporzionalmente il momento sollecitante

## Slide 21: Considerazioni sezioni dei pilastri
In linea di massima può essere opportuno controllare che, nella sezione del primo ordine, la tensione media N/Ac non superi:
0.35-0.4 fcd se si prevedono momenti flettenti elevati, ma non troppo (esempio: zona 2, suolo C, q non troppo basso)
in presenza di sisma
0.3 fcd se si prevedono momenti flettenti più elevati (zona 1 o suolo D, CD “B”)
0.5 fcd se si prevedono momenti flettenti più bassi (zona 2, suolo A o B, CD ”A”)

## Slide 22: Considerazioni sezioni dei pilastri
In linea di massima può essere opportuno controllare che, nella sezione del primo ordine, la tensione media N/Ac non superi:
0.35-0.4 fcd se si prevedono momenti flettenti elevati, ma non troppo (esempio: zona 2, suolo C, q non troppo basso)
in presenza di sisma
0.3 fcd se si prevedono momenti flettenti più elevati (zona 1 o suolo D, CD “B”)
0.5 fcd se si prevedono momenti flettenti più bassi (zona 2, suolo A o B, CD ”A”)
La normativa impone di non superare (includendo il N da sisma):
0.55 fcd per classe di duttilità “A”
0.65 fcd per classe di duttilità “B”
NTC08, punto 7.4.4.2.2.1

## Slide 23: Considerazioni sezioni dei pilastri
È opportuno usare per i diversi pilastri del primo ordine un numero basso di tipi di sezione (max 2 o 3) ed evitare eccessive differenze di momento d’inerzia:
  quindi cercare di mantenere – più o meno - la stessa altezza delle sezioni e variare la base
È opportuno ridurre gradualmente la sezione andando verso l’alto, ma è importante:
  limitare le variazioni di sezione, che sono sempre possibile causa di errori costruttivi
  evitare forti riduzioni di tutti i pilastri ad uno stesso piano
  mantenere una dimensione adeguata, non troppo piccola, anche ai piani superiori

## Slide 24: Dimensionamento travi e pilastri per tener conto anche del sisma
Preliminarmente: effetto dei carichi verticali
Valutare il momento flettente nelle travi, in assenza e in presenza di sisma
Valutare lo sforzo normale nei pilastri, in assenza e in presenza di sisma
Poi: effetto del sisma
Valutare il momento flettente indotto dal sisma nelle travi e nei pilastri
Valutare la variazione di sforzo normale indotto dal sisma nei pilastri