## Slide 1
Progetto di strutture antisismiche
con controventi concentrici
Edoardo M. Marino
Dottorato di Ricerca in
Ingegneria strutturale e Geotecnica
Ciclo XXVIII
Notes: <number>

## Slide 2: Controventi concentrici
Connessioni trave-colonna a cerniera
Telaio labile
=
Telaio + controventi
Telaio isostatico (sismo-resistente)
=

## Slide 3: Controventi concentrici (secondo NTC08 e EC8)
(b2)
(b1)

## Slide 4: Controventi concentrici (secondo NTC08 e EC8)
Controventi compressi: si instabilizzano
Controventi tesi: si plasticizzano
Travi e colonne: rimangono in campo elastico

## Slide 5: Progetto di telai con controventi concentrici Azione sismica
m = massa
Sae = pseudo-accelerazione spettrale
q = 2.5 per controventi a V
q = 4 per controventi diagonali
Fi
Fi
q = fattore di struttura:

## Slide 6: Progetto di telai con controventi concentrici Controventi
Si fa riferimento a stati limite diversi
da carichi verticali
Resistenza plastica
Resistenza all’instabilità
Instabilità

Plasticizzato
Si trascura

Controventi a V
Controventi diagonali

## Slide 7: Progetto di telai con controventi concentrici Travi e colonne
Fi
Fi
Manca controvento compresso
da carichi verticali
da forze orizzontali Fi (sisma)
Tiene conto di: sovraresistenza e incrudimento

## Slide 8: Problematiche oggetto di ricerca
Nel progetto delle colonne si trascura il momento flettente
Definizione di un metodo di progetto che consideri M
L’instabilità rende il controvento poco dissipativo
Esistono controventi che non si instabilizzano (BRBs) ma la normativa no fornisce un metodo per progettarli
I BRBs possono essere utilizzati per l’adeguamento di telai in c.a. non antisismici
Definizione di un metodo per il progetto di adeguamento di telai in c.a. con BRBs

## Slide 9: Progetto di colonne di telai in acciaio con controventi concentrici

## Slide 10: Evoluzione della risposta della colonna
Instabilità
Plasticizzazione
1. per forze basse, configurazione colonna lineare
2. instabilità controvento compresso, configurazione colonna lineare
3. plasticizzazione controvento teso, lo spostamento d’interpiano cresce solo ad un piano, nasce momento flettente nella colonna

## Slide 11: Metodo di progetto proposto per la colonna
Rigidezza ridotta dei controventi
Analisi con forze di progetto su modello integro
2. Analisi con forze su modello danneggiato
  (fino allo spostamento d’interpiano che provoca la rottura del controvento)
3. Somma delle sollecitazioni delle due analisi

## Slide 12: Validazione del metodo
- Progettare un insieme di telai con controventi concentrici
Telai diversi per:
Tipo di controvento
Numero di piani
24.0 m
24.0 m
8.0 m
8.0 m
24.0 m
8.0 m
8.0 m
48.0 m
8.0 m
8.0 m
8.0 m
8.0 m
3.3 m
8.0 m
8.0 m
8.0 m
3.3 m
8.0 m
Azione sismica

## Slide 13: Calibrazione del fattore di struttura q
- Determinare la risposta sismica di questi telai mediante analisi dinamica non lineare
- Progettare un insieme di telai con controventi concentrici

## Slide 14: Calibrazione del fattore di struttura q
- Determinare la risposta sismica di questi telai mediante analisi dinamica non lineare
Controllare che le colonne durante il terremoto:
  non si plasticizzano
  non si instabilizzano
- Progettare un insieme di telai con controventi concentrici

## Slide 15: Progetto di colonne di telai in acciaio con controventi ad instabilità impedita

## Slide 16: Controventi tradizionali
L’instabilità:
- riduce la capacità dissipativa

## Slide 17: Controventi ad instabilità impedita (BRBs)
Anima in acciaio: sostiene carico assiale
Involucro esterno: impedisce instabilità
Nucleo: si plasticizza
elastico
Transizione
Connessione

## Slide 18: Controventi ad instabilità impedita (BRBs)
Il controvento dissipa a trazione e compressione

## Slide 19: Progetto dei BRBs
Le forze sismiche di progetto Fi (ridotte tramite q) determinano la plasticizzazione dei BRBs
Fi

Plasticizzazione
Area del nucleo dei BRBs
Fi
Ny,i
Ny,i

## Slide 20: Progetto delle colonne
Fi
da carichi verticali
da forze orizzontali Fi (sisma)
Tiene conto dell’incrudimento
Dipende dalla duttilità disponibile del BRBs

## Slide 21: Calibrazione del fattore di struttura q
- Progettare un insieme di telai con BRBs con diversi valori di q
24.0 m
24.0 m
8.0 m
8.0 m
3.3 m
8.0 m
Telai diversi per:
Numero di piani
Duttilità dei BRBs
Sisma

## Slide 22: Calibrazione del fattore di struttura q
- Determinare la risposta sismica di questi telai mediante analisi dinamica non lineare
- Progettare un insieme di telai con BRBs con diversi valori di q

## Slide 23: Calibrazione del fattore di struttura q
- Determinare la risposta sismica di questi telai mediante analisi dinamica non lineare
Si assume adeguato il maggiore dei valori di q che consentono di:
  non eccedere la duttilità disponibile dei BRBs
  non provocare collasso delle colonne
- Progettare un insieme di telai con BRBs con diversi valori di q
Distinguendo i risultati per le diverse duttilità dei BRBs, determinare
    q = q()

## Slide 24: Adeguamento sismico di telai in c.a. con controventi ad instabilità impedita

## Slide 25: Effetti dei BRBs sul telaio in c.a.
Modificare la distribuzione della resistenza laterale lungo l’altezza in modo da favorire la plasticizzazione di tutti i piani
Modificare la distribuzione della rigidezza laterale lungo l’altezza in modo da ottenere una richiesta di duttilità compatibile con la capacità della struttura a tutti i piani
Incrementare la rigidezza e la resistenza laterale fino ad un valore appropriato
L’inserimento dei BRBs può:

## Slide 26: Procedura di progetto proposta
Verifica sugli spostamenti
Ha lo scopo di ridurre le deformazioni plastiche al di sotto dei valori accettabili
Determina la rigidezza da fornire con i BRBs
Verifica di resistenza
Ha lo scopo di determinare la resistenza minima della struttura per superare il sisma senza raggiungere il collasso
Determina la resistenza da fornire con i BRBs

## Slide 27: Verifica sugli spostamenti
l,i
hi
l,i
l,i = (l,i + y,i) hi
l,i
Rotazione plastica corrispondente al collasso
y,i
rotazione al limite elastico
Lo spostamento d’interpiano i si ricava mediante un’analisi elastica con forze orizzontali (non ridotte tramite q)
Lo spostamento d’interpiano a collasso l,i si determina attraverso considerazioni geometriche assumendo un meccanismo di collasso di piano

## Slide 28: Verifica sugli spostamenti
Lo spostamento d’interpiano i si ricava mediante un’analisi elastica con forze orizzontali (non ridotte tramite q)
Lo spostamento d’interpiano a collasso l,i si determina attraverso considerazioni geometriche assumendo un meccanismo di collasso di piano
La rigidezza dei BRBs Kb,i è uguale a quella totale KTot,i meno quella del telaio in c.a. Kf,i
Taglio di piano diviso lo spostamento d’interpiano di progetto l,i
Taglio di piano sopportato dal telaio diviso lo spostamento d’interpiano i
KTot,i
Kf,i

## Slide 29: Verifica di resistenza
La resistenza laterale richiesta è uguale al taglio di piano VEd,i valutato mediante un’analisi elastica con forze orizzontali (ridotte tramite q)
La resistenza laterale del telaio in c.a. Vf Rd,i è calcolata come il taglio di piano trasmesso dalle colonne (valutato mediante l’equilibrio)
Fi
MRd,ij
MRd,ij
VRd,ij
VRd,ij
Vf Rd,i= VRd,ij

## Slide 30: Verifica di resistenza
La resistenza laterale richiesta è uguale al taglio di piano VEd,i valutato mediante un’analisi elastica con forze orizzontali (ridotte tramite q)
La resistenza laterale del telaio in c.a. Vf Rd,i è calcolata come il taglio di piano trasmesso dalle colonne (valutato mediante l’equilibrio)
La resistenza laterlae da fornire con I BRBs Vb Rd,i è uguale a VEd,i meno Vf Rd,i

## Slide 31: Verifica di resistenza
La resistenza laterale richiesta è uguale al taglio di piano VEd,i valutato mediante un’analisi elastica con forze orizzontali (ridotte tramite q)
La resistenza laterale del telaio in c.a. Vf Rd,i è calcolata come il taglio di piano trasmesso dalle colonne (valutato mediante l’equilibrio)
La resistenza laterlae da fornire con I BRBs Vb Rd,i è uguale a VEd,i meno Vf Rd,i

## Slide 32: Calibrazione del fattore di struttura q
- Per un o più telai in c.a., progettare l’intervento di adeguamento con BRBs con diversi valori di q
Sisma
Telaio in c.a.
4 m
4 m
4 m
3.2 m
BRBs

## Slide 33: Calibrazione del fattore di struttura q
- Per un o più telai in c.a., progettare l’intervento di adeguamento con BRBs con diversi valori di q
- Determinare la risposta sismica di questi telai mediante analisi dinamica non lineare
Si assume adeguato il maggiore dei valori di q che consentono di non eccedere la duttilità disponibile delle colonne