## Slide 1
U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I C A T A N I A
F A C O L T À D I I N G E G N E R I A
C o r s o d i I D R A U L I C A M A R I T T I M A
OPERE DI DIFESA DALL’EROSIONE
Prof. Ing. Enrico FOTI

## Slide 2
Opere di difesa dall’erosione
L’EROSIONE COSTIERA E GLI INTERVENTI DI DIFESA
  L’erosione costiera è il risultato del complesso dei processi per cui è rimosso più materiale di spiaggia di quanto ne viene depositato. L’erosione è prodotta dall’acqua, dal vento, dalla gravità, da agenti biologici e, soprattutto, dagli interventi antropici. Basti pensare, infatti, agli sbarramenti fluviali che, come è noto, invasano anche i sedimenti trasportati dai corsi d’acqua, riducendo, se non addirittura eliminando, una fonte preziosa di ripascimento dei litorali. Appare chiaro come qualsiasi intervento di protezione costiera presupponga un’analisi di dettaglio di quelle che sono le cause di erosione costiera.
  Infatti, interventi non appropriati potrebbero rivelarsi non soltanto inutili, ma addirittura dannosi, in quanto potrebbero contribuire ad accelerare i processi erosivi già in atto.
La comprensione dei meccanismi erosivi in atto, siano essi di breve o di lungo periodo, sta quindi alla base della scelta degli interventi da realizzare; questi ultimi, in particolare, non possono prescindere a loro volta da un canto da studi su modelli fisici di laboratorio, dall'altro da simulazioni numeriche per la valutazione del run-up nonché per la modellazione del profilo cross-shore.

## Slide 3
Opere di difesa dall’erosione
L’EROSIONE COSTIERA E GLI INTERVENTI DI DIFESA
  Si distinguono due tipi di erosione:
  erosione a breve termine, con cui si identifica usualmente un processo di tipo reversibile, prodotto principalmente dal trasporto trasversale verso il largo associato alle mareggiate.
  erosione a lungo termine o strutturale, si intende invece un processo tipicamente irreversibile, dovuto essenzialmente al gradiente della portata solida longitudinale rispetto alla linea di spiaggia.
  EROSIONE A BREVE TERMINE
  Per effetto del sovralzo del livello idrico usualmente associato alla mareggiata, si verifica una temporanea ridistribuzione dei sedimenti lungo il profilo di spiaggia, che migrano dalla fascia emersa e dalla duna verso la fascia sommersa. Il volume eroso può essere significativo (tipicamente tra 10 e 100 m3/m in un giorno in proporzione all’altezza delle onde), tuttavia, anche se in tempi più lunghi, se la costa è stabile, il recupero delle condizioni originarie può essere completo.

## Slide 4
  EROSIONE A LUNGO TERMINE O STRUTTURALE
  Questo caso è certamente quello più grave. Infatti l’erosione strutturale, progressiva e permanente, è in genere provocata dall’intervento umano che introduce una discontinuità nella linea di costa, come la realizzazione di moli portuali aggettanti su un litorale soggetto ad un sensibile trasporto solido. In tale caso il volume eroso è funzione dell’altezza, del periodo e dell’angolo di attacco dell’onda sulla spiaggia e può essere dell’ordine di 10-50 m3/m in un anno.
  La perdita di sedimenti può avvenire anche in direzione trasversale, ma normalmente il materiale trascinato al largo della fascia di controllo viene poi rimosso dal gradiente del trasporto solido longitudinale che agisce in acque più profonde. Se invece si dovesse avere un deposito stabile nella parte più profonda del profilo si raggiungerebbe una nuova configurazione di equilibrio con una pendenza minore. Per cui l’erosione trasversale sistematica può avvenire solamente per modifiche a lungo termine delle condizioni meteomarine.
Opere di difesa dall’erosione
L’EROSIONE COSTIERA E GLI INTERVENTI DI DIFESA

## Slide 5
Prima di illustrare le tipologie di intervento per la difesa dei litorali, è opportuno ricordare come qualsiasi opera realizzata lungo la costa costituisce un ostacolo al libero propagarsi del moto ondoso, e pertanto interagendo con esso può dar luogo ad effetti di vario genere, causando alterazioni della costa in zone limitrofe a quella di intervento; per cui è necessario pensare gli interventi non come opere singole ma come parte integrante di un sistema di difesa che consenta di assicurare l’integrità dell’intera fascia litoranea.
Per contrastare l’erosione delle spiagge si possono utilizzare diversi sistemi di protezione che possono suddividersi in difese
passive, assicurano una semplice protezione del territorio costiero
attive, producono un incremento localizzato della spiaggia.
Le difese possono ancora suddividersi in rigide, morbide e miste in relazione alla deformabilità offerta all’azione del mare. Le opere sono anche distinte per le caratteristiche geometriche funzionali in continue e discontinue, permeabili e impermeabili.
Opere di difesa dall’erosione
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

## Slide 6
OPERE PASSIVE-RIGIDE
Alla categoria dei sistemi passivi-rigidi appartengono le opere aderenti disposte parallelamente alla riva nella parte emersa della spiaggia a diretta difesa di abitazioni, strade e ferrovie lungomare. Sono realizzate con semplici rivestimenti a scogliera, con massi a volte cementati con bitume o con piastre di calcestruzzo interconnesse, con gabbioni o materassi articolati ovvero con muri e pareti verticali a palancola, a paratia o a gravità. Queste strutture sono adatte per lo più a interventi di emergenza e di breve durata data la loro economicità, rapidità di esecuzione e immediata protezione garantita dall’opera, di contro però non garantiscono alcuna protezione alla spiaggia antistante addirittura accelerando, in alcuni casi, il processo di erosione al piede dell’opera causandone il crollo.
OPERE ATTIVE-RIGIDE
Tra le opere di difesa attive-rigide sono comprese sia quelle pressoché parallele alla riva, dette barriere frangiflutti distaccate, sia quelle ad essa ortogonali, dette pennelli.
Opere di difesa dall’erosione
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

## Slide 7
BARRIERE FRANGIFLUTTI DISTACCATE
Vengono realizzate parallelamente ai fronti d’onda incidenti, ad una distanza dalla costa dell’ordine della loro lunghezza d’onda (100 m). Possono essere realizzate con una serie di scogliere poco emergenti o completamente sommerse (barriere soffolte). La profondità di imbassamento (in genere -3-4 m) coincide con quella della barra naturale che si instaura in corrispondenza dei frangenti durante le mareggiate più frequenti ed intense. Il coronamento può arrivare a quota +1,5 m s.l.m. ed avere una larghezza al coronamento di 4-5 m. Le barriere distaccate sono tracimabili dalle onde più alte che depositano nella zona d’ombra a tergo i sedimenti in sospensione formando un’estroflessione della spiaggia che può congiungersi alla barriera (tombolo). Oltre ad inconvenienti di carattere estetico, le barriere emergenti possono causare problemi igienico-ambientali legati al ristagnare delle acque, specie durante i mesi estivi e quando come nei nostri mari sia trascurabile il naturale ricambio della marea. Tale inconveniente è risolto nel caso di barriere soffolte.
Opere di difesa dall’erosione
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

## Slide 8
BARRIERE FRANGIFLUTTI DISTACCATE
Opere di difesa dall’erosione
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

## Slide 9
PENNELLI
Vengono utilizzati nei litorali in erosione con forte trasporto solido longitudinale. Questi sono strutture più o meno permeabili ortogonali alla riva, che trattengono parte del materiale in transito creando in genere un avanzamento della spiaggia soprafflutto e un arretramento sottoflutto.
I pennelli sono in genere posti ad una distanza di 23 volte la loro lunghezza e si estendono dal retrospiaggia fino alla prima linea dei frangenti (in genere -2-3 m s.l.m.). All’estremità foranea può a volte presentare un allargamento a “T” in modo da ridurre l’effetto delle correnti di ritorno e le perdite di materiale, realizzando in tal modo uno schema ibrido con le barriere distaccate. I pennelli possono essere costruiti a scogliera o con fascine, legname, gabbie d’acciaio, elementi in calcestruzzo.
Opere di difesa dall’erosione
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

## Slide 10
PENNELLI
Opere di difesa dall’erosione
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

## Slide 11
OPERE ATTIVE-MORBIDE
Alla categoria degli interventi attivi di tipo morbido appartengono invece i ripascimenti artificiali, versamenti di sabbia di opportuna granulometria estratta da cave di prestito in mare o a terra. La granulometria deve in genere essere superiore a quella presente sulla spiaggia, in caso contrario si presenta un incremento della capacità di trasporto del moto ondoso, con necessità di interventi manutentivi frequenti e costosi. Ciò induce a sconsigliare la sabbia prelevata al largo, che sebbene in genere più economica di quella terrestre risulta essere, in genere, troppo fine e comporta problemi di impatto ambientale, in quanto il prelievo può alterare il moto ondoso causando una modifica della linea di battigia.
Per limitare gli interventi periodici di manutenzione di una spiaggia artificiale limitando le perdite di sedimenti si possono combinare i versamenti di materiali con opere di contenimento, sia aderenti che distaccate, sia trasversali che longitudinali, realizzando i ripascimenti protetti o controllati.
Opere di difesa dall’erosione
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

## Slide 12
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO EMERGENTE ED UBICATE AL LARGO DELLA ZONA DEI FRANGENTI
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 13
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO EMERGENTE ED UBICATE AL LARGO DELLA ZONA DEI FRANGENTI
Questo sistema di opere viene solitamente adottato quando si è in presenza di spiagge sottili per cui i fronti d’onda, data la dolce acclività dei fondali, si presentano al frangimento con disposizione pressoché parallela alla linea di riva. Tale sistema è costituito da una serie di elementi continui, distaccati dalla linea di riva e distanziati tra loro di una quantità all’incirca pari ad una lunghezza d’onda nel punto, disposti con l’asse maggiore parallelo alla linea di costa.
Tali opere vengono ubicate al largo della zona dei frangenti in modo da assolvere una duplice funzione:
- frangimento dell’onda sul paramento esterno della diga onde evitare che la dissipazione del contenuto energetico dell’onda avvenga sul fondale con conseguente messa in sospensione e trasporto dei sedimenti.
- diffrazione alle testate con conseguente ripascimento a tergo e conseguente formazione di tomboli.
E’ opportuno sottolineare come l’altezza dell’onda di progetto per il dimensionamento della mantellata della scogliera deve derivare da una approfondita analisi della propagazione dell’onda dal largo verso costa nel punto di ubicazione.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 14
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO EMERGENTE ED UBICATE TRA LA LINEA DI RIVA E LA ZONA DEI FRANGENTI
La scelta di tali opere è unicamente ascritta a ragioni di tipo tecnico. Infatti esse vengono realizzate quando ci si trova in presenza di spiagge a bassissima pendenza e l’ubicazione delle opere avverrebbe a notevole distanza dalla riva. Questo tipo di opere si trovano esposte all’azione diretta dei frangenti. Pertanto ai fini del loro corretto dimensionamento risulta di notevole importanza la valutazione delle forze che su di esse agiscono. Per assicurare la stabilità della struttura è indispensabile individuare quali sono i parametri dell’onda che provoca la massima azione dinamica sull’opera (onda di progetto), azione che si esplica allorquando il flutto si presenta davanti all’ostacolo in condizioni prossime al frangimento.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 15
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO EMERGENTE ED UBICATE TRA LA LINEA DI RIVA E LA ZONA DEI FRANGENTI
Supponendo trascurabili gli effetti dell’opera sul processo di frangimento, è possibile valutare la distanza xp percorsa dal frangente. Per tale distanza, nota la pendenza m del fondale, può essere adottata la seguente espressione che interpola numerosi risultati sperimentali (Galvin; 1969):
xp=(4.0-9.25m)Hb
la relazione precedente può essere applicata solo dopo aver determinato l’altezza Hb dell’onda di progetto ricavata, ad esempio, attraverso il tracciamento dei raggi d’onda oppure attraverso l’uso di appropriati abachi.
In definitiva, le figure di seguito riportate possono essere utilizzate per ricavare la profondità in cui un’onda incidente di noto periodo e nota altezza d’onda (su profondità infinita) frange.
Più precisamente, noto il periodo dell’onda T, nota l’altezza dell’onda su profondità infinita e nota la pendenza m, dal primo abaco è possibile ricavare l’altezza d’onda al frangimento e quindi, utilizzando il secondo abaco, è possibile determinare il range di profondità dove il frangimento si può realizzare.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 16
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO EMERGENTE ED UBICATE TRA LA LINEA DI RIVA E LA ZONA DEI FRANGENTI
Abaco per il calcolo dell’altezza d’onda la frangimento
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 17
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO EMERGENTE ED UBICATE TRA LA LINEA DI RIVA E LA ZONA DEI FRANGENTI
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI
Abaco per il calcolo della profondità al frangimento

## Slide 18
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Qualora si volesse ovviare ad inconvenienti di tipo paesaggistico si possono adottare sistemi di difesa ad elementi sommersi. Le caratteristiche delle barriere soffolte, siano esse permeabili che impermeabili, possono essere così riassunte:
assicurano un elevato coefficiente di trasmissione del moto ondoso favorendo così la circolazione e il ricambio d’acqua;
richiedono modeste quantità di materiale (se paragonate con le barriere emerse)
assicurano un modesto impatto ambientale in quanto non risultano essere visibili, anzi se le barriere sono del tipo permeabile costituiscono un habitat favorevole per le specie marine;
possono rappresentare un pericolo per la navigazione se non opportunamente segnalate.
Volendo analizzare più in dettaglio le caratteristiche sopra menzionate, è da notare come il coefficiente di trasmissione del moto ondoso, definito come Kt=Ht/Hi, cioè a dire come rapporto tra l’onda incidente e l’onda trasmessa, si mantenga spesso superiore a 0.4. Tuttavia è da notare come per una data profondità e per assegnato periodo, il coefficiente di trasmissione diminuisca al crescere dell’altezza d’onda. Ciò significa che le barriere soffolte risultano più efficienti per onde importanti in quanto ne favoriscono il frangimento.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 19
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
I parametri più significativi delle opere sommerse ai fini dello studio dell’interazione tra il moto ondoso e la struttura sono i seguenti.
d/L profondità relativa;
A/d grado di affondamento;
Hi/d rapporto tra altezza d’onda incidente e tirante idrico;
H/d rapporto fra altezza del manufatto e tirante idrico.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 20
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Inoltre bisognerà attenzionare la quota del coronamento e del fondale (distanza da riva) su cui realizzare l’opera. Essi determinano: l’attenuazione dell’onda e la tracimazione, la frazione del trasporto totale litoraneo che può essere ottenuto, la sezione e quindi il costo dell’opera. La distanza da riva determina anche il volume delle sabbie che può essere trattenuto ed eventualmente sottratto alle aree adiacenti.
La pendenza del paramento verso largo e la sua scabrezza determinano la riflettenza della struttura e la profondità della fossa che si forma al piede.
La larghezza della berma è determinata prevalentemente dalla stabilità statica della mantellata per scogliere emergenti; per barriere sommerse, al crescere della larghezza di berma, aumenta la attenuazione dell’onda e la selettività di tale attenuazione, anche ai soli fini di aumentare l’attenuazione risulta in genere più conveniente sollevare la berma anziché allargarla.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 21
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Si possono verificare degli assestamenti della struttura che derivano dallo scalzamento del piede verso il largo e dalla compenetrazione fra il frangiflutti e la sabbia sottostante. È opportuno, in questi casi, prevedere un telo di geotessile o altro filtro fra i due ammassi a granulometria molto diversa e un rivestimento del fondo in prossimità del piede delle scarpate.All’usura del pietrame possono essere dovuti solo assestamenti che avvengono in tempi molto lunghi.
Frangiflutti di grandi dimensioni possono dare luogo ad instabilità statica della fondazione, se essa è costituita o sovrasta strati argillosi.
Nel caso di assestamenti avvenuti o previsti per il frangiflutti, al fine di ripristinarne la efficienza originaria, si dovrà fare il ricarico della mantellata, che costituisce un intervento di costo a volte comparabile con quello della struttura.
In sede di progettazione, si potranno prevedere gli assestamenti e realizzare la struttura più alta, o con sezione maggiorata.
In sede di esecuzione, si potrà esporre il nucleo, sovradimensionato, ad alcune mareggiate che ne causino l’assestamento, e solo in un secondo tempo realizzare la mantellata.
In sede di manutenzione, si potrà invece valutare l’opportunità di ridurre la sezione dei varchi con una barriera sommersa, in alternativa al ricarico della struttura esistente.
In assenza di un mare dominante fortemente obliquo, converrà disporre le barriere allineate, altrimenti orientate come i fronti d’onda del mare dominante.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 22
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Si assiste spesso ad una progettazione in serie dei frangiflutti (da non confondersi con progettazione di una serie). Ciò non sembra vantaggioso né all’economia della costruzione, che non sfrutta la peculiarità dei luoghi, né al progresso delle conoscenze. Si ritiene opportuno che si ritorni a progettare, cioè a scegliere meditatamente tecnologie realizzative, materiali e dimensioni del manufatto, in modo che risponda ai requisiti funzionali con sicurezza e basso costo.
Infine, dovendo realizzare una successione di barriere in presenza di deriva litoranea, si costruisca per prima quella sottoflutto (sottoflutto alla quale dovrà trovarsi un tratto di litorale che non soffra la mancanza d’apporti) e poi via via le altre contro deriva; viceversa si otterrà solo di spostare sottoflutto, esaltandola, quell’erosione che naturalmente si forma sottoflutto alla prima barriera.
In assenza di deriva litoranea, le stesse considerazioni portano a consigliare la costruzione intercalata degli elementi.
Nel primo caso, in particolare, la strategia corretta è esattamente contraria a quella derivante dall’ascolto passivo delle lamentele di chi subisce il danno; ovvero l’intervento non va fatto seguendo le pressioni dei danneggiati, ma prevenendole.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 23
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Stabilità idraulica della mantellata
Da uno studio su modello condotto da Givler e Srensen, van der Meer ha introdotto una formula per il dimensionamento della mantellata di una scogliera sommersa staticamente stabile (in questo caso la mantellata interessa il paramento lato mare, l’intero sviluppo della berma sommitale e quota parte del paramento lato terra). L’equazione è così concepita (va osservata la non influenza della pendenza lato mare della mantellata nella stabilità idraulica):
dove:
hc è l’altezza della berma sommitale della scogliera rispetto al fondale locale;
h è la profondità al piede dell’opera;
è un coefficiente adimensionale che esprime il livello di danno della scogliera, inteso come il rapporto tra l’area del profilo eroso trasversalmente attorno al livello medio del mare Ae (fig 7) e il quadrato del diametro nominale lapideo D2n50;
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 24
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
è il diametro nominale lapideo (lato del cubo di equivalente massa);
M50 è la massa dell’elemento mediano nella curva di distribuzione della massa composta da tutti gli elementi costituenti la mantellata;
r è la densità degli elementi costituenti la mantellata;
w è la densità dell’acqua di mare;
è la densità relativa dell’elemento lapideo;
Hs è l’altezza d’onda significativa al piede dell’opera;
è il numero di stabilità spettrale;
è la lunghezza d’onda al piede dell’opera relativa al periodo Tp.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 25
Significato fisico del livello di danno S.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)

## Slide 26
Pertanto, la banda ± 90% si ottiene in funzione di 2.1±1.64x0.35 (nell’ipotesi di variabile stocastica affetta da distribuzione normale Gaussiana). La banda è significativamente ampia e ciò va tenuto in debito conto nella progettazione.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Noti tutti gli altri parametri, può essere calcolato il Dn50 e, conseguentemente, M50. L’abaco presentato consente una qualche semplificazione al processo progettuale. E’ evidenziata in esso la banda di confidenza al 90%, esplicitata graficamente una volta nota la deviazione standard di 0.35 che caratterizza il fattore numerico 2.1 della formula.

## Slide 27
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Lo spessore della mantellata
Si adotta un doppio strato di massi naturali. Lo spessore dello strato è determinabile dalla relazione:
dove n è il numero di strati (quindi pari a 2) e k è il coefficiente di forma (che in questo caso è pari a 1).
Il filtro
Solitamente le scogliere sommerse (di pezzatura relativamente ridotta) non ammettono un filtro ma un unico nucleo indifferenziato, adeguatamente proporzionato secondo i noti criteri. Ciò anche per evitare inutili complicazioni costruttive in un’opera di non semplice realizzazione.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 28
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
La quota e l’ampiezza trasversale della berma sommitale dell’opera
La contestuale scelta di questi due importanti parametri ha fondamentale rilevanza nei seguenti aspetti:
la dissipazione del moto ondoso incidente;
il contenimento delle perdite verso il largo (nel caso di scogliere sommerse poste a protezione di retrostanti ripascimenti);
la vivificazione dello specchio acqueo retrostante;
la balneabilità e la sicurezza dei luoghi (fruizione degli specchi acquei).
Come già visto, inoltre, la sommergenza dell’opera influenza pesantemente il dimensionamento strutturale della mantellata.
Il calcolo del coefficiente di trasmissione del moto ondoso Kt di prossima trattazione, può suggerire un possibile criterio progettuale nella scelta di questa coppia di parametri.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 29
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
La stabilità idraulica al piede della mantellata
Si suggerisce l’adozione di una semplice formulazione per il dimensionamento degli elementi lapidei costituenti il piede della mantellata (valida in acque basse e per un danno percentuale compreso tra 3% e 10%, che non altera la funzionalità del dispositivo):
Il significato di h e ht è fornito dalla figura 9 Si consiglia l’utilizzo della formula in presenza di rapporti ht/h>0.5.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 30
Curva di progetto per il dimensionamento del piede della mantellata
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)

## Slide 31
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Il coefficiente di trasmissione del moto ondoso in opere di difesa parallele a cresta bassa o sommerse (staticamente o dinamicamente stabili)
Il coefficiente (rapporto tra altezza d’onda trasmessa e altezza d’onda incidente) è un parametro di fondamentale importanza per la conoscenza delle condizioni di agitazione ondosa residua a tergo di un’opera parallela. Kt, infatti, misura il “potere moderatore” esercitato dall’opera sul moto ondoso. Si propongono due distinte formulazioni per la sua determinazione.
Sulla base di precedenti prove su modello fisico rianalizzate da van der Meer, si introduce la seguente relazione funzionale:
Kt=0.80 per -2.0<Rc/Hs<-1.13
Kt=0.46-0.3 Rc/Hs per -1.13<Rc/Hs<1.2
Kt=0.1 per 1.2<Rc/Hs<2.0
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 32
Grafico per il calcolo del coefficiente di trasmissione Kt.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)

## Slide 33
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
Una seconda formulazione, più esaustiva, introduce lo sviluppo trasversale della berma sommitale dell’opera (B), parametrizzando le variabili rispetto a Dn50.
L’espressione che ne consegue è così articolata:
dove:
Il parametro Sop è così definito:
I campi di validità della formula sono i seguenti:
0.075<Kt<0.75
0.01<Sop<0.05
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 34
DISTACCATE DALLA LINEA DI RIVA DI TIPO SOMMERSO (BARRIERE SOFFOLTE)
In merito all’affidabilità delle due formule presentate, si sottolinea come la seconda abbia una deviazione standard per Kt pari a 0.05, significativamente più bassa della prima, pari a 0.09. Ciò significa che la banda di confidenza al 90%, nella seconda formula, è data da K1 ± 0.08.
Infine, si intende sviluppare un possibile criterio di dimensionamento di una scogliera sommersa staticamente stabile sulla base di quest’ultima formula per il calcolo di Kt.
La procedura può essere la seguente:
fisso una sommergenza dell’opera;
calcolo Dn50 con la formula di stabilità;
stabilisco il desiderato Kt;
calcolo quindi lo sviluppo trasversale dell’opera;
calcolo il costo complessivo dell’opera (cosi determinata la geometria e le caratteristiche strutturali dei massi della mantellata).
La procedura può essere ripetuta per pervenire al costo minimo dell’opera per un prefissato Kt.
Opere di difesa dall’erosione
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI

## Slide 35
Nella stesura di quanto espresso nel presente paragrafo si è tenuto conto delle “Istruzioni tecniche per la progettazione e la esecuzione di opere di protezione delle coste” (Deliberazione del Consiglio Superiore Lavori Pubblici N.151 – Assemblea generale 28 giugno 1991).
Il punto di partenza nella scelta della tipologia di intervento è l’identificazione del tipo di erosione a cui è soggetto il litorale. Prima di arrivare a una decisione sulla necessità dell’intervento e sulla tipologia dello stesso bisogna percorrere alcuni passi.
Il primo passo è la valutazione dei processi morfologici che interessano l’area di interesse tramite l’analisi dei dati disponibili e la predizione degli sviluppi futuri con tecniche di estrapolazione e modelli matematici.
Inoltre bisogna valutare i diversi interessi coinvolti, come la salute, l’ambiente, l’economia, ecc.
Il confronto tra questi interessi e il tasso di erosione della spiaggia porterà alla decisione sull’intervento.
Opere di difesa dall’erosione
INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

## Slide 36
I fattori determinanti il tipo di opere da realizzare possono essere:
l’urgenza;
il tipo di regime dei trasporti longitudinali;
la stabilità morfologica del paraggio;
la finalità dell’intervento;
l’importanza della marea.
Urgenza
L’urgenza porta a scegliere quelle opere che non hanno grosse controindicazioni, per cui possono essere attuate senza approfonditi studi, e che coinvolgono piccoli volumi di materiale e quindi piccoli costi in genere. L’urgenza, anche la più estrema, non deve essere addotta a giustificazione di interventi palesemente antieconomici, in quanto, pur se frettolosa, una stima dei beni difesi e dei costi può sempre essere fatta e ciò indipendentemente dalla salvaguardia della vita umana, che è garantita assai più da provvedimenti di sgombero che non da opere di difesa, le quali di necessità coinvolgono tempi che si misurano in giorni.
Poiché, per ottenere la difesa duratura del bene in oggetto, si dovrà intervenire in seguito con altre opere, l’urgenza non dovrà condurre alla realizzazione di difese di costo superiore al 30% circa del valore dei beni difesi dall’erosione, che potrebbe manifestarsi nel lasso di tempo necessario per progettare e realizzare un intervento più meditato.
Opere di difesa dall’erosione
INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

## Slide 37
Si distinguono qui i seguenti tipi di urgenza:
a) estrema; l’intervento deve essere iniziato subito (entro 15 giorni), in assenza di un formale progetto;
b) media; l’intervento deve essere iniziato entro 1 anno, ma possono essere programmate ed eseguite parte delle indagini necessarie alla corretta progettazione;
c) generica; possono essere eseguite tutte le indagini necessarie, pur nei tempi imposti dall’urgenza dell’intervento.
Tipi di regime del trasporto litoraneo
d) trasporto litoraneo assente o insignificante rispetto ai movimenti trasversali alla spiaggia;
e) deriva litoranea (trasporto netto) assente o insignificante rispetto ai trasporti lordi;
f) deriva litoranea modesta ma ben definita;
g) trasporti litoranei importanti ma con deriva mal definita;
h) trasporti litoranei importanti e deriva ben definita.
Opere di difesa dall’erosione
INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

## Slide 38
Importanza della marea
i) insignificante; escursioni di livello contenute in mezzo metro circa;
h) importante; escursione di marea abituale dell’ordine di meno metro o più e/o possibilità di acqua alta di altezza superiore al metro.
L’importanza della marea porta a scegliere strutture, la cui risposta funzionale sia poco sensibile alle variazioni del livello del mare.
Stabilità morfologica del paraggio
L’instabilità morfologica del paraggio, è inversamente legata alle dimensioni spaziali delle grandi forme caratterizzanti la riva ed alla altezza della spiaggia attiva nella sua più ampia accezione, e direttamente alla erodibilità della costa; si distinguono le seguenti classi:
l) insignificante; ad es. falesie;
m) modesta; ad es. spiagge sottili di grande estensione e spiagge a tasca (poket beach);
n) importante; ad esempio cuspidi fociali e piccole unità fisiografiche con forti trasporti.
L’instabilità morfologica dovrebbe orientare il progettista verso la scelta di strutture con costo iniziale e vita presunta limitati.
Opere di difesa dall’erosione
INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

## Slide 39
E’ necessario distinguere fra
opere di difesa della spiaggia, a cui si richiede la conservazione o il protendimento della spiaggia stessa;
opere di difesa della costa, in cui, vedi il caso delle difese parallele, la finalità può essere raggiunta anche a scapito della conservazione della spiaggia.
In particolare possono darsi le indicazioni seguenti:
I pennelli sono consigliabili dove la deriva litoranea è ben definita per ridistribuire lungo il litorale gli apporti fluviali in ragione diversa da quella derivante dal regime ondoso e dalla configurazione attuale del litorale; ad es. per la stabilizzazione di apparati fociali andati in erosione per il ridursi, senza annullarsi, degli apporti solidi sabbiosi. Essi risultano abbastanza insensibili alla marea, ma debbono essere ben radicati a terra ed impiegati con prudenza in litorali morfologicamente labili.
I frangiflutti foranei sono da consigliare dove l’escursione di marea ed il trasporto litoraneo sono modesti.
I rivestimenti e soprattutto muri di sponda sono in genere da sconsigliare per la stabilità della spiaggia, ad eccezione di opere di modesto rilievo, che vengono interessate dall’onda solo in condizione di acqua alta eccezionale o quasi.
Opere di difesa dall’erosione
INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

## Slide 40
Le difese parallele, frangiflutti foranei e difese radenti, non sembrano consigliabili dove, la conformazione della costa è rapidamente variabile;
I ripascimenti artificiali sono da consigliare su piccola scala dove il trasporto è modesto; si prestano ottimamente sia dove l’escursione di marea è forte sia dove la morfologia è labile. Dove il trasporto litoraneo è consistente, i ripascimenti potranno essere abbinati ad opere di contenimento al fine di ridurre gli oneri di manutenzione;
Interventi a difesa delle dune possono consigliarsi dove, per la presenza di forti venti foranei, sono temibili perdite significanti di sabbia verso il retrospiaggia e dove, essendo il retrospiaggia basso, sono particolarmente temibili gli effetti dell’acqua alta.
Opere di difesa dall’erosione
INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

## Slide 41
Il complesso è riassunto nel quadro seguente dove, al variare della caratterizzazione fisica del paraggio, viene indicato il grado di idoneità di ciascun tipo di intervento; l’idoneità è indicata nel modo seguente:
3 soluzione consigliabile;
2 soluzione idonea;
1 soluzione accessoria
+ soluzione idonea o accessoria per qualche forma del tipo, inefficiente per altre;
0 soluzione inefficiente;
* soluzione sconsigliabile.
Quadro schematico per la scelta del tipo di opera per difese di spiaggia
Si fa esclusivo riferimento in esso ad opere di difesa della spiaggia e del retrospiaggia, che sono le più diffuse.
Opere di difesa dall’erosione
INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

## Slide 42
La suddivisione delle opere per tipi è in larga misura schematica; esistono strutture e interventi che hanno caratteristiche proprie di tipi diversi, o risultano dal combinato di tipi diversi.
Così è, per esempio, di pennelli, consigliati da taluni, aventi la testa rivolta sottoflutto e formante un angolo non grande rispetto alla riva, o frangiflutti disposti obliqui e non distanti da riva, si che una delle teste viene di fatto a radicarsi a terra. Oppure il caso di ripascimenti contenuti fra pennelli e/o barriere foranee.
Pare opportuno chiarire che la differenza fra un ripascimento e un rivestimento in massi gettati alla rinfusa, consiste soprattutto nella dimensione dei granuli-massi impiegati in rapporto ai grani-ciottoli della spiaggia. La forte preferenza, che viene data ai ripascimenti rispetto al rivestimenti, deriva dalla constatazione dei problemi di stabilità del fondo che si incontrano in prossimità e sotto la struttura, quando questa è costituita di grossi massi (stabili su pendenze elevate). Ciò non toglie che, per interventi di urgenza, considerato il minor volume del versamento, possa convenire impiegare massi anche grossi; in tal caso, però, non sembra opportuno versare solo massi grossi, ma un misto graduato che possa vagamente costituire un filtro rovescio e, passata l’urgenza estrema, versare ancora del materiale intermedio, per consentire un passaggio di dimensioni più graduale dalla spiaggia sommersa alla zona di versamento di massi. Un’ulteriore procedura di selezione della tipologia di intervento potrebbe basarsi sulla metodologia derivata da Kobayashi et al. (1985).
Opere di difesa dall’erosione
INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

## Slide 43
Opere di difesa dall’erosione
ESEMPIO DI RIPASCIMENTO