## Slide 1
U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I C A T A N I A
F A C O L T À D I I N G E G N E R I A
Corso di R e g i m e e P r o t e z i o n e d e i L i t o r a l i
Esercitazione 8
Calcolo dell’evoluzione della linea di costa attraverso un modello a una linea
Ing. Rosaria Ester MUSUMECI
<number>

## Slide 2
Premessa
<number>
L’evoluzione della linea di costa è il risultato dell’interazione tra il moto ondoso e la spiaggia: il primo fornisce energia al sistema mentre la seconda assorbe tale energia attraverso cambiamenti della propria configurazione.
Il fenomeno dell’evoluzione della costa e strettamente legato alle caratteristiche del moto ondoso in un sito, unitamente al trasporto dei sedimenti.
Nello studio dei processi costieri è pratica comune quella di distinguere tra:
trasporto cross-shore, che avviene in direzione perpendicolare alla linea di costa, determinato innanzitutto dalla ripidità dell’onda, dalla dimensione dei sedimenti e dalla pendenza del profilo di spiaggia;
trasporto long-shore, diretto parallelamente alla linea di costa, dovuto alla concomitanza di due fenomeni e cioè al fenomeno del frangimento che porta in sospensione i sedimenti ed al trasporto vero e proprio dovuto alle correnti litoranee.
L’applicazione del budget dei sedimenti risulta di fondamentale importanza perché, attraverso la valutazione delle sorgenti e dei pozzi di materiale che intervengono nel sistema spiaggia, si possono stimare eventuali processi di deposito o di erosione.

## Slide 3
Il modello C.E.R.C.
<number>
Il trasporto long-shore interessa una fascia ristretta della costa e la sua intensità e direzione dipendono principalmente dall’altezza, dal periodo e dalla direzione delle onde.
KOMAR (1976), dedusse per primo che il flusso di energia litoranea potesse dipendere dalla portata solida in direzione long-shore:
in cui:
(ECg)b, è il flusso di energia per unità di larghezza ortogonale al raggio d’onda;
è l’energia dell’onda valutata al frangimento;
Hb è l’altezza d’onda al frangimento;
è la celerità di gruppo valutata al frangimento;
hb è la profondità al frangimento;
b è l’angolo formato dalla linea di frangimento e dalla linea di costa,
(1)

## Slide 4
Il modello C.E.R.C.
<number>

## Slide 5
Il modello C.E.R.C.
<number>
Nel 1963 INMAN e BAGNOLD correlarono la variabile Pl al flusso di materiale solido longitudinale espresso in peso immerso:
in cui:
s è la densità dei grani che costituiscono il sedimento;
 è la densità dell’acqua;
g è l’accelerazione di gravità;
n è la porosità;
Ql è la portata in sabbia trasportata long-shore;
La correlazione di cui sopra è sintetizzabile nella formula:
con K = 0.70 (KOMAR ed INMAN, 1970)
(2)
(3)

## Slide 6
Il modello C.E.R.C.
<number>
L’equazione (3) diventa quindi:
(4)
Usando l’equazione (2) tutte le relazioni che riguardano il flusso di materiale solido longitudinale espresso in peso immerso possono essere convertite in relazioni in funzione della portata in sabbia trasportata long-shore:
(6)
Introducendo nella precedente le espressioni dell’energia dell’onda valutata al frangimento e della celerità di gruppo valutata al frangimento, si ottiene:
(5)
Considerando s = 2650 kg/m3 per sabbia di quarzo,  = 1025 kg/m3 per l’acqua di mare, g = 9.8 m/sec2, n = 0.4 e, utilizzando il fattore di conversione da secondi a giorni (1 giorno = 86400 secondi), la relazione scritta in precedenza diventa:
Ql = 6.3 Pl
(7)
(Pl espresso in watt/m o in N/s, e Ql, espresso in m3/giorno).

## Slide 7
Il modello C.E.R.C.
<number>
Una conversione di questo tipo, applicata all’equazione (1), alla luce di quanto detto anche a proposito dell’indice di frangimento, fornisce il seguente risultato:
Si nota che la su scritta equazione è basata sul valore dello scarto quadratico medio dell’altezza dell’onda al frangimento, Hbr, che corrisponde alla corretta stima dell’energia dell’onda valutata dallo spettro.
(8)
Se i calcoli sono espressi in termini di altezza d’onda significativa, Hbs, la (8) diventa
(9)
La formula C.E.R.C. ha dunque come dato di input soltanto le caratteristiche dell’onda incidente. Ciò non sembra essere sufficientemente realistico in quanto ci si aspetta che il trasporto longitudinale dipenda anche dalle caratteristiche dei sedimenti e dall’andamento del profilo trasversale della costa.

## Slide 8
Il modello C.E.R.C. modificato
<number>
KAMPHUIS et al. (1986) hanno effettuato una vasta analisi di dati registrati in campo ed in laboratorio ed hanno proposto una formula per il trasporto longitudinale dei sedimenti in cui Ql è proporzionale alla pendenza della spiaggia ed inversamente proporzionale alla dimensione dei grani:
dove:
tan() è la pendenza della spiaggia;
Hbs è l’altezza d’onda significativa al frangimento;
d50m è la mediana della distribuzione dei sedimenti (cfr. § 2.2.);
b è ancora l’angolo d’attacco dell’onda al frangimento.
(10)

## Slide 9
Modello a una linea
<number>
Considerando una sezione della linea di costa avente larghezza y, se con Qlin si indica la portata di sedimenti entranti in direzione long-shore, con Qlout la portata uscente, l’accumulo netto o l’erosione V nel tempo t è dato dalla seguente espressione:
(11)
Per valutare l’evoluzione nel tempo di un litorale si può implementare un modello numerico del tipo “ad una linea”. Tale modello si basa sull’equazione di continuità dei sedimenti in direzione parallela alla costa, accoppiata alla formula di trasporto solido sopra riportata.
(11)

## Slide 10
<number>
Indicando con  la variazione dalla posizione iniziale in direzione offshore - inshore della linea di costa in un intervallo di tempo t, si può scrivere che:
in cui d è la altezza della sezione e quindi d· rappresenta l’area della sezione trasversale della spiaggia. Combinando le equazioni (11) e (12) si trova che:
(12)
(13)
Ponendo quindi Q = (Qlout - Qlin) e passando in termini infinitesimi si trova l’equazione che il modello C.E.R.C. risolve alle differenze finite:
in cui, in termini di differenze finite:
 indica l’avanzamento o arretramento della linea di costa;
hb indica la profondità al frangimento;
Ql indica la differenza tra la portata volumetrica longitudinale dei sedimenti uscente e quella entrante in una cella, definite attraverso la formula C.E.R.C.
(14)
Modello a una linea

## Slide 11
<number>
Modello numerico
I dati di input per il modello di evoluzione della costa sono divisi in più file.
Il primo contiene informazioni relative alla posizione della linea di costa iniziale e del limite oltre il quale, in funzione dell’ordinata alla quale ci si trova, la costa non può più arretrare.
Tali informazioni sono riportate in due vettori contenenti:
La distanza lc(j) della linea di costa iniziale dall’asse y;
La distanza lcl(j) della linea di costa limite dall’asse y.
L’introduzione di un limite per la posizione della linea di costa consente di simulare più correttamente il reale andamento del processo evolutivo.

## Slide 12
<number>
Modello numerico
Gli altri file di input rappresentano i climi ondosi a cui si vuole sottoporre il modello ed il loro numero è variabile in relazione a quanto ci si voglia spingere in avanti nel tempo nel simulare l’evoluzione della line di costa.
Ogni file conterrà informazioni relative alla linea di frangimento per un mese ed una direzione specifici.
Tali file riportano quindi:
Le dimensioni della griglia di calcolo;
Informazioni sulla presenza, sull’entità e sulla posizione di eventuali sorgenti terrigene;
Il valore, espresso in frazione di giorni, del passo di integrazione;
La durata del fenomeno ondoso relativa al mese ed alla direzione in questione;
La distanza lf(j) della linea di frangimento dall’asse y;
I valori Hb(j) di altezza d’onda al frangimento;
I valori Lb(j) di lunghezza d’onda al frangimento;
I valori hb(j) di profondità al frangimento;
I valori f dell’angolo di attacco del moto ondoso al frangimento.

## Slide 13
<number>
Modello numerico
Definizioni delle linee di costa, di costa limite e di frangimento all’interno del codice C.E.R.C.

## Slide 14
Caso studio:Letojanni
<number>
Evoluzione della linea di costa del litorale di Letojanni tra il 1967 ed il 1978.
Evoluzione della linea di costa del litorale di Letojanni tra il 1978 ed il 1986
Sulla base del confronto tra carte storiche:

## Slide 15
<number>
Evoluzione della linea di costa del litorale di Letojanni tra il 1986 ed il 1990.
Sulla base del confronto tra carte storiche:
Evoluzione della linea di costa del litorale di Letojanni tra il 1967 ed il 1990
Caso studio:Letojanni

## Slide 16
<number>
Utilizzando il codice di calcolo fornito, valutare e commentare l’evoluzione della linea di costa a breve termine (5 anni) e di lungo termine (10 e 20 anni), considerando le condizioni idrodinamiche che sono state assegnate.
Esercitazione