## Slide 1
U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I C A T A N I A
F A C O L T À D I I N G E G N E R I A
Corso di Ingegneria Costiera
Esercitazione 9
Previsione del moto ondoso a lungo termine
<number>

## Slide 2
Previsione del moto ondoso
<number>
La determinazione dell’onda di progetto, spesso rappresentata dall’altezza d’onda significativa, è usualmente basata sull’analisi statistica di misurazione del moto ondoso di lungo periodo.
L’analisi viene usualmente condotta stimando:
Tempo di ritorno: rappresenta l’intervallo medio di tempo affinchè si verifichi un evento pari o maggiore a quello considerato.
Probabilità d’incontro: rappresenta la probabilità che un evento si verifichi in un prefissato periodo di tempo.

## Slide 3
Previsione del moto ondoso
<number>
Tempo di ritorno:
F(x)=Prob(Xx)
X Altezza d’onda significativa
x realizzazione di x
=n/t Intensità di campionamento
t Numero di anni di osservazioni di X
n Numero di osservazioni nel periodo t
Probabilità di incontro:
Def: Probabilità di superamento di x in un tempo di vita utile della struttura pari a L

## Slide 4
Procedura
Scelta del data set delle misure/ricostruzioni di lungo periodo delle altezze d’onda
Scelta delle distribuzioni teoriche di probabilità
Stima dei parametri delle distribuzioni e scelta della distribuzione
Calcolo delle altezze d’onda per fissati tempi di ritorno
Determinazione degli intervalli di confidenza

## Slide 5
Data set
Serie completa
Serie dei massimi annuali
Serie dei valori sopra soglia
Le serie dei dati devono soddisfare le condizioni di:
Indipendenza (assenza di eventi tra loro correlati)
Omogeneità (dati nella stessa popolazione statistica)
Stazionarietà (variabilità del fenomeno trascurabile)

## Slide 6
Mareggiata
Successione di stati di mare durante la quale la altezza significativa Hs supera una soglia critica hcrit e non scende al di sotto di tale soglia per durate di tempo superiori ad un valore tcrit prefissato
nel Mediterraneo:
tcrit = 12 ore
hcrit = 2-3 m

## Slide 7
Distribuzioni di probabilità
Esponenziale
Weibull
Gumbel
Frechet
Log-Normale

## Slide 8
Stima dei parametri delle distribuzioni di probabilità
Metodo dei minimi quadrati
Metodo della massima verosimiglianza
Riscrivere la distribuzione come X=AY+B Y=-ln(-lnF)) Gumbel
Ordinare la serie di n dati in modo crescente
Assegnare una probabilità di non superamento
Calcolare la yi della distribuzione corrispondente a ogni valore xi
Determinare i coefficienti di regressione

## Slide 9
Verifica dell’adattamento
Coefficiente di correlazione lineare
Errore medio relativo
Test Probabilistici: Kolmogorov, …

## Slide 10
Esercitazione
Data la serie di altezze d’onda registrate dalla boa ondametrica di Mazara dal 1 luglio 1989 al 7 novembre 2006, calcolare la l’altezza d’onda di progetto con una probabilità di incontro pari al 20% con una vita utile della struttura di 25 anni.

## Slide 12
Esercitazione
BUOY NETWORKS DATA FOR THE STATION OF MAZARA DEL VALLO FROM 1989-07-01 00:00 TO 2006-11-7 17:00
DATE - TIME DIR (°N) HS (m)
1989-07-01 00:00:00 289 0,7
1989-07-01 03:00:00 279 0,5
1989-07-01 06:00:00 276 0,5
1989-07-01 09:00:00 278 0,5
1989-07-01 12:00:00 268 0,4
1989-07-01 15:00:00 275 0,5
1989-07-01 18:00:00 301 0,6
1989-07-01 21:00:00 287 0,5
1989-07-02 00:00:00 274 0,4
1989-07-02 03:00:00 270 0,3
1989-07-02 06:00:00 279 0,2
1989-07-02 09:00:00 269 0,1
1989-07-02 12:00:00 269 0,2
1989-07-02 15:00:00 287 0,4
1989-07-02 18:00:00 278 0,3
1989-07-02 21:00:00 279 0,6
1989-07-03 00:00:00 277 0,7
1989-07-03 03:00:00 284 1,3
1989-07-03 06:00:00 278 1,2
1989-07-03 09:00:00 287 1,9
1989-07-03 12:00:00 279 1,6
1989-07-03 15:00:00 276 1,6
1989-07-03 18:00:00 278 1,7
1989-07-03 21:00:00 277 1,7
1989-07-04 00:00:00 278 1,4
1989-07-04 03:00:00 276 1,2