## Slide 1
U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I C A T A N I A
F A C O L T À D I I N G E G N E R I A
Corso di Ingegneria Costiera
Esercitazione 10
Dimensionamento di un frangiflutti a scogliera
<number>

## Slide 2
Descrizione generale
<number>
I frangiflutti a scogliera sono usati per proteggere i porti e le spiagge dall’azione del moto ondoso. Inoltre sono anche usati per proteggere i canali di navigazione e le spiagge dal trasporto dei sedimenti.
L’energia del moto ondoso incidente viene principalmente dissipata dal frangimento dell’onda, in parte riflessa verso il mare aperto e in parte trasmessa oltre il frangiflutti per overtopping o penetrazione
In generale i frangiflutti a scogliera sono costituiti da diversi strati:
Mantellata
Uno o più strati filtro
Nucleo
Berma al piede
Sovrastruttura in calcestruzzo

## Slide 3
Onda di progetto
<number>
Usualmente viene adottata H1/3, ma può essere adottata H1/10 per ridurre i costi di riparazione.
Le barriere frangiflutti a scogliera possono essere poste sia prima che dopo la zona dei frangenti. È dunque necessario determinare sia l’onda di progetto che quella limitata per frangimento e scegliere la più piccola delle due grandezze.
Se la profondità di imbasamento varia si procede per segmenti.

## Slide 4
Parametri di progetto
<number>
h profondità in riferimento al livello del mare di progetto (DWL)
hc altezza della cresta del frangiflutti in riferimento al DWL
R altezza della sovrastruttura sul DWL
ht profondità della struttura rispetto al livello medio del mare (SWL)
B larghezza della cresta
Bt larghezza della berma
 pendenza della scogliera lato mare
b pendenza della scogliera lato spiaggia
t spessore dello strato
W peso dell’elemento

## Slide 5
Procedura
<number>
Specificazione delle condizioni di progetto -> onda di progetto (H1/3, Hmax, T0, L0, profondità, livello del mare, overtopping, frangimento, scopo della struttura, etc..)
Stabilire le dimensione del frangiflutti -> h,hc,R,ht,B,,b
Calcolo delle dimensioni e del peso delle unità della mantellata e del numero degli strati
Dimensionamento del piede della struttura e dello strato di filtro e/o di posa
Verifica della fondazione
Correzione dei parametri e ricalcolo se necessario

## Slide 6
Run Up
<number>
Il run-up può essere determinato dal parametro di frangimento m e dal permeabilità del nucleo
Per tener conto della scabrezza, della pendenza e dell’overtopping si utilizza un fattore di riduzione
 | Reduction factor 
Impermeabile e liscio | 1.0
1 strato di scogli su una base di ghiaia impermeabile | 0.8
Ghiaia | 0.7
Pietrame roccioso con spessore > 2D50 | 0.5-0.6

## Slide 7
Overtopping
<number>
L’overtopping dipende da: massima altezza relativa della struttura (R/Hs), periodo dell’onda, pendenza dell’onda, permeabilità, porosità e scabrezza della superficie.
Usualmente l’overtopping di una struttura a scogliera può essere tollerato a meno che non sia causa di danni dietro la struttura.
R viene determinata in base a valori accettabili della portata media tracimata.
Per pendii lisci e rettilinei (assenza di berme) e moto ondoso non limitato dalla profondità:
Pendenza | 1:1 | 1:1.5 | 1:2 | 1:3 | 1:4
a | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.019
b | 20 | 20 | 22 | 32 | 47
Protezione di porti | Q<0.5 l/s/m
Veicoli sul frangiflutti | Q<0.01 l/s/m
Pedoni sul frangiflutti | Q<0.05 l/s/m

## Slide 8
Overtopping
<number>

## Slide 9
<number>
Overtopping

## Slide 10
Larghezza del coronamento
<number>
La larghezza del coronamento è funzione dei valori ammessi di overtopping.
Se non è ammesso overtopping la larghezza del coronamento non è un elemento critico.
Se è ammissibile un leggero overtopping una larghezza pari ad almeno 3 elementi della mantellata o 3 metri è richiesta.
Dove:
W = peso medio dell’unità della mantellata
a = peso specifico dell’elemento della mantellata
k = coefficiente di spessore dello strato

## Slide 11
Trasmissione
<number>
Dipende da:
struttura e geometria;
profondità dell’acqua
(quota di imbasamento);
dalla permeabilità;
dalle caratteristiche dell’onda.
Appare quindi opportuno ricorrere a prove in vasca o a modelli numerici piuttosto raffinati.
Tuttavia, nei casi più semplici è possibile adottare la seguente formule di Van der Meer:
kt=0.8 per -2.0<Rc/Hs<-1.13
kt=0.46-0.3 per -1.13<Rc/Hs<1.2
kt=0.1 per 1.2<Rc/Hs<2.0

## Slide 12
Dimensionamento della mantellata
<number>
Formula di Hudson
KD è un coefficiente di stabilità che dipende da varie grandezze (tipo di masso e forma, posizionamento nella struttura, grado di danneggiamento considerato accettabile).

## Slide 13
Dimensionamento della mantellata
<number>

## Slide 14
Dimensionamento della mantellata
<number>

## Slide 15
Dimensionamento della mantellata
<number>

## Slide 16
Profondità della mantellata
<number>
La mantellata deve estendersi fino a una profondità pari a 1.5 volta l’altezza d’onda di progetto.
Se la struttura è imbasata a una profondità inferiore la mantellata dovrà estendersi fino al fondo.
Il peso delle unità costituenti la mantellata secondaria tra –1.5 H e –2 H dovrebbe essere approssimativamente pari alla metà del peso delle unità della mantellata principale. Al di sotto della batimetrica –2 H il peso richiesto si riduce a cinca 1/15 del peso dell’unità della mantellata principale.

## Slide 17
Spessore della mantellata
<number>
Lo spessore della mantellata può essere calcolato dalla relazione:
In cui n è il numero di strati da porre in opera.
Il numero di elementi per unità di area sarà:
P = porosità

## Slide 18
Dimensionamento degli strati filtro
<number>
Gli strati filtro garantiscono che il materiale costituente il nucleo non venga disperso.
I requisiti sono:
Prevenire la fuoriuscita di materiale fino
Consentire una sufficiente porosità per evitare che la pressione interna al frangiflutti cresca fino a causare instabilità o liquefazione nel caso estremo
Per materiale assortito (tout venant di cava) sotto azione statica:
Sotto l’azione dinamica (moto ondoso):
Dimensioni raccomandate:
Strato | Peso | Rapporto diametro equivalente
Mantellata | W/1 | 1
1° strato filtro | W/10 | 2.15
2° strato filtro | W/200 | 2.7
Nucleo | W/4000 | 2.7

## Slide 19
Dimensionamento del letto di posa
<number>
È lo strato posto tra la struttura e la fondazione.
Ha lo scopo di prevenire la fuoriuscita di materiale, lo sviluppo di sovrappressioni e prevenire assestamenti eccessivi.
Deve essere sempre realizzato tranne in caso di profondità superiori a 3Hmax, modeste correnti previste e fondazione su materiale roccioso.
Fondo in materiale coesivo: non richiede uno stato filtro, toutvenant di cava può essere messo in opera per ridurre assestamenti e scavi.
Fondo in ciottoli grossolani: non richiede uno strato filtro.
Fondo in materiale sabbioso: richiede uno strato filtro per prevenire la fuga di sabbia attraverso i vuoti della struttura causando cedimenti

## Slide 20
Dimensionamento del letto di posa
<number>
Criteri di dimensionamento dello strato filtro:
Per prevenire la fuoriuscita di materiale della fondazione:
Criteri di stabilità dall’attacco del moto ondoso:
Lo spessore del letto di posa deve essere:
2-3 volte il diametro della pietra più grande
10 cm per sabbia grossa
20 cm per ghiaia
Per garantire la stabilità della fondazione lo spessore del letto di posa deve essere almeno 60 cm
Il letto di posa si deve estendere orizzontalmente per circa 1,5 metri oltre il piede della mantellata
Per prevenire l’eccessivo incremento di pressione nei pori:
Per mantenere la stabilità del filtro:

## Slide 21
Dimensionamento della berma al piede
<number>
Non esistono criteri rigorosi in quanto il dimensionamento è complicato dall’interazione tra le strutture principali, le forze idrodinamiche e il suolo di fondazione. In genere si provvede a dimensionamenti ad hoc e prove di laboratorio.
Le funzioni della protezione al piede sono:
supportare la mantellata e prevenire il suo slittamento;
proteggere il piede della struttura dalla formazione di scavi;
prevenire la fuga di materiale dagli strati interni;
fornire una stabilità strutturale contro cedimenti globali (fondazione+struttura)

## Slide 22
Dimensionamento della berma al piede
<number>
Da studi sperimentali:
Bt=2H o Bt=0.4h (comunque almento 3 scogli)
Tanimoto et al, 1982
(Strutture verticali)
(CIAD Report, 1985)
Numero di stabilità
Parametro associato alla massima velocità orizzontale

## Slide 23
Esercitazione
<number>
Dimensionare un frangiflutti in materiale sciolto sotto le seguenti condizioni di progetto:
Profondità 5.5 m
Pendenza della spiaggia 1:20
Massima altezza di progetto 1.7 m
Onda di progetto Hs = 2 m
H1/10 = 2.5 m
Tm = 8 s
L0 = 100 m
Overtopping ammissibile 0.1 m3/sec/m
Materiale mantellata scogli naturali