## Slide 1
U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I C A T A N I A
F A C O L T À D I I N G E G N E R I A
Corso di Ingegneria Costiera
Esercitazione 11
Trasposizione geografica di dati ondametrici
<number>

## Slide 2
Trasposizione geografica
<number>
Solo una parte limitata delle coste italiane è sufficientemente vicina ad uno degli ondametri RON da permettere l’impiego diretto dei dati registrati da boa.
È necessario ricorrere ad un metodo che consenta di “trasporre” geograficamente le misure ondametriche dal punto di misura a quello di interesse.
Ipotesi: - il sito dell’ondametro e l’area di interesse siano interessate da un moto ondoso generato dalle stesse condizioni di vento (velocità e direzione);
- le aree di generazione del moto ondoso possano essere descritte attraverso il concetto di “fetch efficace”.

## Slide 3
Trasposizione geografica
<number>
Il metodo consiste nel determinare la corrispondenza tra le direzioni, le altezze ed i periodi del moto ondoso relativi al punto di misura e a quello di interesse. E’ opportuno sottolineare come normalmente il metodo ha validità soprattutto per le mareggiate molto intense.
Nel caso di fetch limitati l’altezza e il periodo d’onda possono essere ricavati dalle relazioni:

## Slide 4
Trasposizione geografica
<number>
Da cui si può ricavare la legge di corrispondenza tra i valori relativi al punto di misura (indicati con o) e al punto di trasposizione.
Per ottenere le precedenti relazioni si deve ovviamente supporre che il fattore limitante degli eventi sia il fetch e non la durata del vento (ipotesi spesso ragionevole per l’analisi degli eventi estremi, ma meno per lo studio dell’azione medie).

## Slide 5
Trasposizione geografica
<number>
Il metodo si completa utilizzando la legge proposta da Leenknecht et al. (1992) che stabilisce il legame tra la direzione media del vento e la direzione media del moto ondoso da esso generato.
In particolare, la direzione formata tra le direzioni di propagazione del vento e del moto ondoso si ricava massimizzando la funzione: