## Slide 1: Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura
13 – FATTORE DI COMPORTAMENTO
Francesca Barbagallo, Università degli Studi di Catania
Progetto di costruzioni in zona sismica
A.A. 2024/2025

## Slide 2: Strategie di progettazione antisismica considerazioni generali
La struttura potrebbe essere progettata in maniera tale da rimanere (sostanzialmente) in campo elastico
L’uso dell’analisi modale con spettro di risposta consente di prevedere bene le caratteristiche di sollecitazione prodotte dal sisma e quindi garantire che nella struttura non vengano superati i limiti di resistenza delle sezioni
Per ridurre leggermente il costo si può accettare che nella struttura i limiti di resistenza vengano raggiunti per accelerazioni un po’ minori rispetto a quelle previste (usando un fattore di comportamento q non superiore a 1.5)
Una struttura progettata con questo criterio viene denominata non dissipativa  non è necessario garantire un buon comportamento dissipativo oltre il limite elastico

## Slide 3: Strategie di progettazione antisismica considerazioni generali
La struttura potrebbe essere progettata in maniera tale da rimanere (sostanzialmente) in campo elastico
Struttura non dissipativa (progettata con un fattore di comportamento q  1.5)
Esempi di possibili strutture non dissipative:
Capannone in acciaio L’effetto del sisma è spesso inferiore a quello del vento, perché le masse sono ridotte
Edificio di 1 o 2 impalcati se la sismicità non è particolarmente alta, sezioni e armature non sono forti anche se si usa un valore basso di q

## Slide 4: Strategie di progettazione antisismica considerazioni generali
Escludendo pochi casi, si ritiene non conveniente progettare la struttura in maniera tale da farla rimanere (sostanzialmente) in campo elastico
Si accetta il superamento del limite elastico per accelerazioni molto minori di quelle previste per SLV
si usa quindi un fattore di comportamento q > 1.5, fino a un massimo di cui si parla più avanti)
(Questo comporta l’accettazione di forti danneggiamenti)
Una struttura così progettata viene denominata dissipativa  è necessario garantire un buon comportamento dissipativo oltre il limite elastico

## Slide 5: Strutture dissipative
Dissipative devono avere una grande capacità di deformarsi oltre il limite elastico senza collassare (duttilità)
È necessario garantire una forte duttilità sia per gli elementi strutturali dissipativi (duttilità locale) che per il complesso della struttura (duttilità globale)
Per farlo occorre seguire precisi criteri (cura di dettagli dei singoli elementi e progettazione in capacità o gerarchia delle resistenze)
Tanto maggiore è la duttilità tanto maggiore può essere la riduzione delle forze di progetto
Ma occorre ricordare che tanto più si riducono le forze di progetto tanto maggiore sarà il danno

## Slide 6: Comportamento oltre il limite elastico duttilità locale
Per avere un buon comportamento oltre il limite elastico occorre tener conto di più aspetti
Duttilità locale
Gli elementi che raggiungono il limite di resistenza per accelerazioni inferiori a quelle previste per comportamento elastico (elementi dissipativi) devono avere una buona capacità deformativa in campo plastico
Questo si ottiene, in caso di elementi inflessi, con adeguate quantità di armatura longitudinale e trasversale
Quando alla flessione si accoppia la compressione, occorre evitare tensioni medie molto elevate, che riducono la duttilità
Le rotture a taglio sono meno duttili e vanno quindi evitate

## Slide 7: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
Per avere un buon comportamento oltre il limite elastico occorre tener conto di più aspetti
Duttilità globale
Il raggiungimento del limite di resistenza a flessione (semplice o composta) porta ad una forte riduzione di rigidezza nel concio, che può essere schematizzata con una cerniera (cerniera plastica)
Il numero e la posizione delle cerniere plastiche che si formano condizionano il comportamento globale della struttura
Possiamo ragionare su questo comportamento considerando l'effetto dell'applicazione di forze orizzontali statiche via via crescenti

## Slide 8: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
Consideriamo il comportamento sotto forze orizzontali crescenti
Vb taglio al piede
Dt spostamento in testa
Formazione della prima cerniera plastica
La prima cerniera si forma per un taglio 1 V
V è il taglio di progetto
1 V indica una maggior resistenza
u V
1 V
Vb
Dt

## Slide 9: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
Consideriamo il comportamento sotto forze orizzontali crescenti
Vb taglio al piede
Dt spostamento in testa
La prima cerniera si forma per un taglio 1 V
V è il taglio di progetto
1 V indica una maggior resistenza
u V è il taglio di collasso
u V
1 V
Vb
Dt
Progressiva formazione delle altre cerniere
Collasso (rottura di una sezione)

## Slide 10: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
Comportamento molto duttile
u V
1 V
Vb
Dt
In questo caso:
Formazione di un gran numero di cerniere plastiche che dissipano una notevole quantità dell'energia del sisma
Forti spostamenti prima del collasso  buona duttilità
Forte sovraresistenza

## Slide 11: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
Possibile meccanismo di collasso:
Globale
Cerniere nelle travi e solo al piede dei pilastri
Comportamento molto duttile
u V
1 V
Vb
Dt

## Slide 12: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
u V
1 V
Vb
Dt
Comportamento con media duttilità
In questo caso:
Formazione di un numero minore di cerniere plastiche
Spostamenti prima del collasso più piccoli  duttilità più bassa
Minore sovraresistenza

## Slide 13: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
u V
1 V
Vb
Dt
Comportamento con media duttilità
Pluripiano
Cerniere anche nei pilastri, ma meccanismo che coinvolge più piani
Possibile meccanismo di collasso:

## Slide 14: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
u V
1 V
Vb
Dt
Comportamento poco duttile
In questo caso:
Formazione di un numero minore di cerniere plastiche
Spostamenti prima del collasso più piccoli  duttilità più bassa
Minore sovraresistenza

## Slide 15: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
u V
1 V
Vb
Dt
Comportamento poco duttile
Di piano
Cerniere in testa e al piede dei pilastri di un ordine
Sconsigliata, in questi casi è necessario che la resistenza sia tale da mantenere la struttura sempre in campo elastico
Possibile meccanismo di collasso:

## Slide 16: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
In sostanza:
La duttilità è fortemente condizionata dal meccanismo di collasso
  Per avere una alta duttilità il meccanismo deve essere globale, con cerniere nelle travi a tutti i piani e solo alla base nei pilastri
  Meccanismi con formazione di cerniere in un discreto numero di travi ed in pochi pilastri indicano una duttilità media
  Un meccanismo di piano implica bassa duttilità e deve essere sempre evitato
Per avere un meccanismo di collasso globale occorre:
  Aspetto globale: che i pilastri siano più resistenti delle travi
  Aspetto locale: che in ciascuna asta si abbiano plasticizzazioni a flessione e non rotture a taglio (che sono fragili)

## Slide 17: Comportamento oltre il limite elastico duttilità globale
In sostanza:
La duttilità è fortemente condizionata dal meccanismo di collasso
  Per avere una alta duttilità il meccanismo deve essere globale, con cerniere nelle travi a tutti i piani e solo alla base nei pilastri
  Meccanismi con formazione di cerniere in un discreto numero di travi ed in pochi pilastri indicano una duttilità media
  Un meccanismo di piano implica bassa duttilità e deve essere sempre evitato
Per avere un meccanismo di collasso globale occorre:
  Aspetto globale: che i pilastri siano più resistenti delle travi
  Aspetto locale: che in ciascuna asta si abbiano plasticizzazioni a flessione e non rotture a taglio (che sono fragili)
La resistenza di alcuni elementi deve essere maggiore della capacità resistente di altri:
Resistenza a taglio maggiore del taglio corrispondente alla resistenza a flessione
Resistenza dei pilastri maggiore della resistenza delle travi
Progettazione in capacità (Capacity design)
o anche
Criterio di gerarchia delle resistenze

## Slide 18: Progettazione antisismica quanta resistenza quanta duttilità
Bisogna sempre ricordare che duttilità implica danneggiamento
Sarebbe opportuno puntare più sulla resistenza, ma:
  La resistenza in genere si accoppia con la rigidezza
  All'aumentare della rigidezza il periodo T si riduce e l'azione sismica cresce (se T è maggiore di TC cioè per edifici non bassi)
  Si rischia di spingere la struttura a periodi che provocano la massima accelerazione possibile ed un costo non accettabile
Se l'edificio è molto basso (max 2 o 3 impalcati)
  Provate a dimensionare la struttura come non dissipativa (q=1.5) controllando quali sezioni occorrono e quale periodo si ottiene

## Slide 19: Progettazione antisismica quanta resistenza quanta duttilità
Bisogna sempre ricordare che duttilità implica danneggiamento
Sarebbe opportuno puntare più sulla resistenza, ma:
  La resistenza in genere si accoppia con la rigidezza
  All'aumentare della rigidezza il periodo T si riduce e l'azione sismica cresce (se T è maggiore di TC cioè per edifici non bassi)
  Si rischia di spingere la struttura a periodi che provocano la massima accelerazione possibile ed un costo non accettabile
Se l'edificio è più alto
  In fase di dimensionamento provate fino a che punto si possono ridurre le forze di progetto mantenendo sezioni accettabili ed evitando di arrivare ad accelerazioni massime

## Slide 20: Classi di duttilità secondo le NTC
La normativa distingue tra:
  Classe di duttilità A (alta) in inglese H (high)
  Classe di duttilità B (media) in inglese M (medium)
  Le prescrizioni di normativa sono diverse per le due classi, ma la differenza si è ridotta passando dalle norme più vecchie alle attuali (OPCM 2003 – NTC 2008 – NTC 2018)
  La scelta della classe di duttilità:
    Condiziona l’entità delle forze sismiche di progetto (valore di q)
    Condiziona in maniera abbastanza rilevante i dettagli costruttivi (in particolare, la quantità di staffe da disporre in travi, pilastri, nodi)
    Condiziona in maniera modesta la gerarchia delle resistenze per taglio (travi, pilastri, nodi)

## Slide 21: Classi di duttilità secondo le NTC
La normativa impone di usare classe di duttilità “B” per:
  strutture a pareti estese debolmente armate
  strutture aventi i telai resistenti all’azione sismica realizzati con travi a spessore
Per tutte le altre strutture occorre decidere se:
  progettare la struttura per classe di duttilità “A” oppure “B”
  utilizzare il valore di q massimo fornito per quella classe di duttilità oppure un valore più basso

## Slide 22: Fattore di comportamento
La normativa fornisce valori massimi del fattore di comportamento q in funzione della classe di duttilità
Evitare di usare il valore massimo del fattore di comportamento q, a meno che non sia strettamente necessario per motivi economici
La scelta del valore massimo di q è a volte non possibile per limitare il danno strutturale per SLD

## Slide 23: Fattore di comportamento
Il valore del fattore di comportamento dipende da:
- Classe di duttilità dell’edificio (A o B)
- Regolarità dell’edificio
- Duttilità generale della tipologia strutturale
- Rapporto tra resistenza ultima e di prima plasticizzazione
NTC, punto 7.3.1 e tab. 7.3.II

## Slide 24: Fattore di comportamento valore base q0 per strutture in c.a.
Questi valori sono limiti superiori. È sempre possibile progettare la struttura utilizzando valori inferiori
q0
Tipologia | CD "A" | CD "B"
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste | 4.5 u / 1 | 3.0 u / 1
Strutture a pareti non accoppiate | 4.0 u / 1 | 3.0
Strutture deformabili torsionalmente | 3.0 | 2.0
Strutture a pendolo inverso | 2.0 | 1.5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano | 3.5 | 2.5
NTC, punto 7.3.1 e 7.4.3.1

## Slide 25: Fattore di comportamento valore base q0 per strutture in c.a.
q0
Tipologia | CD "A" | CD "B"
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste | 4.5 u / 1 | 3.0 u / 1
Strutture a pareti non accoppiate | 4.0 u / 1 | 3.0
Strutture deformabili torsionalmente | 3.0 | 2.0
Strutture a pendolo inverso | 2.0 | 1.5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano | 3.5 | 2.5
NTC, punto 7.3.1 e 7.4.3.1
Strutture a telaio, nelle quali la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è affidata principalmente a telai spaziali, aventi resistenza a taglio alla base  65% della resistenza a taglio totale

## Slide 26: Fattore di comportamento valore base q0 per strutture in c.a.
q0
Tipologia | CD "A" | CD "B"
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste | 4.5 u / 1 | 3.0 u / 1
Strutture a pareti non accoppiate | 4.0 u / 1 | 3.0
Strutture deformabili torsionalmente | 3.0 | 2.0
Strutture a pendolo inverso | 2.0 | 1.5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano | 3.5 | 2.5
NTC, punto 7.3.1 e 7.4.3.1
Strutture a pareti, nelle quali la resistenza alle azioni orizzontali è affidata principalmente a pareti, aventi resistenza a taglio alla base  65% della resistenza a taglio totale
Le pareti si definiscono non accoppiate (singole) o accoppiate a seconda della assenza o presenza di opportune "travi di accoppiamento" duttili distribuite in modo regolare lungo l'altezza

## Slide 27: Fattore di comportamento valore base q0 per strutture in c.a.
q0
Tipologia | CD "A" | CD "B"
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste | 4.5 u / 1 | 3.0 u / 1
Strutture a pareti non accoppiate | 4.0 u / 1 | 3.0
Strutture deformabili torsionalmente | 3.0 | 2.0
Strutture a pendolo inverso | 2.0 | 1.5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano | 3.5 | 2.5
NTC, punto 7.3.1 e 7.4.3.1
Strutture miste telaio-pareti, nelle quali la resistenza alle azioni verticali è affidata prevalentemente a telai, la resistenza alle azioni orizzontali è affidata in parte ai telai e in parte alle pareti, singole o accoppiate
Se più del 50% dell'azione orizzontale è assorbita dai telai si parla di strutture miste equivalenti a telai, altrimenti si parla di strutture miste equivalenti a pareti

## Slide 28: Fattore di comportamento valore base q0 per strutture in c.a.
q0
Tipologia | CD "A" | CD "B"
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste | 4.5 u / 1 | 3.0 u / 1
Strutture a pareti non accoppiate | 4.0 u / 1 | 3.0
Strutture deformabili torsionalmente | 3.0 | 2.0
Strutture a pendolo inverso | 2.0 | 1.5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano | 3.5 | 2.5
NTC, punto 7.3.1 e 7.4.3.1
Strutture deformabili torsionalmente, composte da telai e/o pareti, la cui rigidezza torsionale non soddisfa ad ogni piano la condizione r2/ ls2  1, nella quale
r2 = raggio torsionale al quadrato è, per ciascun piano, il rapporto tra la rigidezza torsionale rispetto al centro di rigidezza laterale e la maggiore tra le rigidezze laterali
ls2 = per ogni piano è il rapporto tra il momento d'inerzia polare della massa del piano rispetto ad un asse verticale passate per il centro di massa del piano e la massa stessa del piano
Le strutture deformabili torsionalmente dovrebbero essere evitate

## Slide 29: Fattore di comportamento valore base q0 per strutture in c.a.
q0
Tipologia | CD "A" | CD "B"
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste | 4.5 u / 1 | 3.0 u / 1
Strutture a pareti non accoppiate | 4.0 u / 1 | 3.0
Strutture deformabili torsionalmente | 3.0 | 2.0
Strutture a pendolo inverso | 2.0 | 1.5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano | 3.5 | 2.5
NTC, punto 7.3.1 e 7.4.3.1
Strutture a pendolo inverso, nelle quali almeno il 50% della massa è nel terzo superiore dell'altezza della costruzione e nelle quali la dissipazione di energia avviene alla base di un singolo elemento strutturale
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano, nelle quali almeno il 50% della massa è nel terzo superiore dell'altezza della costruzione, in cui i pilastri sono incastrati in sommità alle travi in entrambe le direzioni principali dell'edificio

## Slide 30: Fattore di comportamento rapporto tra resistenza ultima e di prima plasticizzazione
q0
Strutture a telaio o miste equivalenti a telaio | u / 1 | 
Strutture a telaio di un piano | 1.1 | 1.05
Strutture a telaio con più piani ed una sola campata | 1.2 | 1.10
Strutture a telaio con più piani e più campate | 1.3 | 1.15
Strutture a pareti o miste equivalenti a pareti | u / 1 | 
Strutture con solo due pareti non accoppiate per direzione orizzontale | 1.0 | 1.00
Altre strutture a pareti non accoppiate | 1.1 | 1.05
Strutture a pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti | 1.2 | 1.10
In alternativa è possibile valutarlo con una analisi statica non lineare
per strutture non regolari in pianta
NTC, punto 7.4.3.2
ma è opportuno sforzarsi ad evitare irregolarità

## Slide 31: Fattore di comportamento regolarità in altezza
KR
Edifici regolari in altezza 1.0
Edifici non regolari in altezza 0.8
La regolarità in altezza deve essere valutata a priori, guardando la distribuzione delle masse e le sezioni degli elementi resistenti, ma anche controllata a posteriori
È opportuno sforzarsi ad evitare irregolarità

## Slide 32: Limitazione del fattore di comportamento per evitare danni strutturali significativi allo SLD
Se si usano fattori di struttura alti, lo spettro di risposta elastico per SLD può avere ordinate maggiori rispetto allo spettro di progetto per SLV

## Slide 33: Limitazione del fattore di comportamento per evitare danni strutturali significativi allo SLD
Un danno strutturale modesto per SLD si può ritenere accettabile (un fattore q =1.5 non lo si nega a nessuno)
Nelle attuali NTC viene previsto un fattore di comportamento anche per lo stato limite di danno SLD: q  1.5
  Corrisponde a ritenere accettabili anche modesti danni strutturali per un terremoto occasionale (TR = 50 anni)
NTC, punto 3.2.3.5 e 7.3

## Slide 34: Limitazione del fattore di comportamento per evitare danni strutturali significativi allo SLD
Viene indicato di scegliere valori del fattore di comportamento q tali che sia Sd(SLV)  Sd(SLD)
Qualora la domanda di resistenza allo SLV risulti inferiore a quella allo SLD, si può scegliere di progettare la capacità di resistenza sulla base della domanda allo SLD invece che allo SLV. In tal caso il fattore di comportamento allo SLV deve essere scelto in modo che le ordinate dello spettro di progetto per lo SLV siano non inferiori a quelle dello spettro di progetto per lo SLD
NTC, punto 7.3.1

## Slide 35: Limitazione del fattore di comportamento per evitare danni strutturali significativi allo SLD
Viene indicato di scegliere valori del fattore di comportamento q tali che sia Sd(SLV)  Sd(SLD)
in questo caso con q = 5.85 la condizione non è rispettata
Se invece si usa q = 4.8 la condizione è rispettata (per T>0.5 s)
Per una struttura con periodo fondamentale 0.6 s