## Slide 1: Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura
10 – PROGETTAZIONE STRUTTURALE: PROCESSO PROGETTUALE E PRINCIPI BASE DELLA PROGETTAZIONE
Francesca Barbagallo, Università degli Studi di Catania
Progetto di costruzioni in zona sismica
A.A. 2024/2025

## Slide 2: Processo progettuale
Concezione generale della struttura, nel rispetto di principi base di buona progettazione
Impostazione della carpenteria dell’edificio
Dimensionamento delle sezioni e verifica di massima della struttura
Sono fasi fondamentali. Dalle scelte fatte in queste fasi dipende:
il comportamento della struttura durante il sisma (se la struttura è stata concepita male, il calcolo potrà attenuarne i difetti, ma non riuscirà a trasformarla in una buona struttura)
il costo della struttura (se la struttura è stata concepita male, il costo sarà sicuramente maggiore)

## Slide 3: Processo progettuale
Concezione generale della struttura, nel rispetto di principi base di buona progettazione
Definizione delle armature ed elaborati grafici
Impostazione della carpenteria dell’edificio
Dimensionamento delle sezioni e verifica di massima della struttura
Analisi strutturale dettagliata e verifica del comportamento della struttura

## Slide 4: La regolarità strutturale
È un obiettivo fondamentale della progettazione …
… ma cosa vuol dire regolarità?
Concetto generale, di portata molto vasta, facilmente intuibile ma difficile da definire
In realtà esistono molte problematiche, completamente diverse, che rientrano nel concetto di regolarità …

## Slide 5: La regolarità strutturale
È un obiettivo fondamentale della progettazione che condiziona…
La qualità del comportamento strutturale
Definire un modello geometrico e meccanico dell’edificio
Valutare la risposta sismica in campo elastico
Valutare la risposta sismica oltre i limiti elastici
Se l’edificio è regolare è possibile usare modelli e tipi di analisi standard
Il costo necessario per rendere la struttura idonea a sopportare le azioni e ad essere adatta all’uso per il quale è prevista
La capacità di prevedere il comportamento della struttura

## Slide 6: Principi base della progettazione strutturale
Semplicità strutturale
Resistenza e rigidezza bi-direzionale
Resistenza e rigidezza torsionale
Resistenza e rigidezza dell’impalcato
Adeguata fondazione
Uniformità Simmetria Iperstaticità
… mirano ad ottenere la regolarità strutturale
EC8, punto 4.2.1

## Slide 7: Principi base della progettazione strutturale
Semplicità strutturale = Esistenza di chiari e diretti percorsi di trasmissione delle forze verticali e sismiche
La modellazione, l’analisi, il dimensionamento, la definizione dei dettagli, la costruzione sono soggetti a minori incertezze
La previsione del comportamento della struttura è più affidabile

## Slide 8: Principi base della progettazione strutturale
Semplicità strutturale
Esempio (per carichi verticali)
Il solaio scarica sulle travi
Ciascuna trave scarica su due pilastri
I pilastri scaricano sul plinto
Il plinto scarica sul terreno
Semplice

## Slide 9: Principi base della progettazione strutturale
Semplicità strutturale
Esempio (per carichi verticali)
Se manca un pilastro:
Il flusso dei carichi cambia e diventa molto più contorto (il pilastro scarica su una trave che scarica su un altro pilastro)
Non è semplice

## Slide 10: Principi base della progettazione strutturale
Uniformità = Omogenea distribuzione degli elementi strutturali
Evita concentrazioni di tensione o elevate richieste di duttilità locale, che possono causare un collasso strutturale prematuro

## Slide 11: Principi base della progettazione strutturale
Uniformità
Esempio (per carichi verticali)
Se le luci delle campate di trave sono simili tra loro (ed i carichi portati pure) i momenti flettenti saranno molto simili nelle diverse campate
Uniforme

## Slide 12: Principi base della progettazione strutturale
Uniformità
Esempio (per carichi verticali)
Se le luci delle campate di trave sono molto diverse tra loro i momenti flettenti saranno molto differenti nelle diverse campate
Non uniforme

## Slide 13: Principi base della progettazione strutturale
Uniformità
Esempio (per forze orizzontali)
In presenza di travi a ginocchio la metà di un pilastro è impedita di spostarsi
La rigidezza della restante metà è molto più grande di quella degli altri pilastri
Non uniforme

## Slide 14: Principi base della progettazione strutturale
Simmetria
Se la configurazione dell’edificio è simmetrica o quasi simmetrica, una disposizione simmetrica degli elementi resistenti evita rotazioni in pianta, aiutando il raggiungimento dell’uniformità
Va bene

## Slide 15: Principi base della progettazione strutturale
Simmetria
Anche in assenza di simmetria, si possono disporre gli elementi strutturali in maniera bilanciata, in modo da limitare la rotazione in pianta
In mancanza di questo bilanciamento:
Le sollecitazioni e gli spostamenti delle parti estreme sono molto maggiori rispetto a quello dei punti centrali
Nei pilastri nasce una pressoflessione deviata molto rilevante
Non va bene
Va bene

## Slide 16: Principi base della progettazione strutturale
Iperstaticità
L’impiego di tipologie strutturali fortemente iperstatiche, come i telai, consente una ridistribuzione delle azioni tra i diversi elementi strutturali ed una più diffusa dissipazione di energia all’interno della struttura

## Slide 17: Principi base della progettazione strutturale
Iperstaticità
Mancanza di iperstaticità
La crisi dei pochi elementi resistenti porta rapidamente al collasso

## Slide 18: Principi base della progettazione strutturale
Resistenza e rigidezza bi-direzionale
Il moto sismico ha sempre due componenti orizzontali
La struttura dell’edificio deve essere in grado di resistere ad azioni orizzontali agenti in qualsiasi direzione
Forti differenze di resistenza e rigidezza possono rendere rilevanti aspetti in genere trascurabili

## Slide 19: Principi base della progettazione strutturale
Resistenza e rigidezza torsionale = Adeguata rigidezza e resistenza agli elementi strutturali più eccentrici
Serve per limitare gli effetti dei moti torsionali che tendono a sollecitare in modo non uniforme i differenti elementi strutturali

## Slide 20: Principi base della progettazione strutturale
Resistenza e rigidezza dell’impalcato = Esistenza di una soletta di adeguato spessore, continua e senza forti riduzioni in pianta
Serve per garantire la trasmissione delle azioni inerziali dalle masse agli elementi resistenti
Consente di limitare il numero di modi da prendere in considerazione per valutare la risposta dinamica della struttura

## Slide 21: Principi base della progettazione strutturale
Adeguata fondazione = Elementi di fondazione ben collegati tra loro e dotati di adeguata rigidezza
Serve per evitare cedimenti differenziali (verticali e orizzontali) del piede dei pilastri
Assicura che l’intero edificio sia soggetto ad una uniforme eccitazione sismica