## Slide 1: Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura
11 – IMPOSTAZIONE DELLA CARPENTERIA
Francesca Barbagallo, Università degli Studi di Catania
Progetto di costruzioni in zona sismica
A.A. 2024/2025

## Slide 2: Impostazione della carpenteria
Definisco la carpenteria in due fasi:
  Prima pensando solo ai carichi verticali
  Modificandola per portare anche le azioni orizzontali
La struttura deve essere in grado di portare
  I carichi verticali
  Le azioni orizzontali (sisma)

## Slide 3: Impostazione della carpenteria per carichi verticali
Uniformità del momento flettente nei solai
Uniformità del momento flettente nelle travi
Uniformità dello sforzo normale nei pilastri
La struttura deve essere più regolare possibile:
  Uniformità della lunghezza delle campate dei solai
  Uniformità della lunghezza delle campate delle travi

## Slide 4: Impostazione della carpenteria per carichi verticali
Le sollecitazioni non devono essere eccessive
Elemento | Per soli carichi verticali
Solaio | 6.00 m
Sbalzo | 2.50 m
Trave emergente che porta rilevanti carichi verticali | 5.50 m
Trave a spessore che porta rilevanti carichi verticali | 4.00 m
Limiti suggeriti

## Slide 5: Impostazione della carpenteria per azioni orizzontali
La struttura deve essere più regolare possibile:
Uniformità delle sollecitazioni in ciascuna delle due direzioni ortogonali
Uniformità di sollecitazione tra elementi periferici ed interni, e quindi buon comportamento rotazionale
Come ottenere questi obiettivi?

## Slide 6: Aspetti da considerare
Valutare la possibilità di dividere il fabbricato in blocchi staticamente separati da giunti
  Forme molto irregolari della pianta architettonica possono portare a
    Distribuzioni della rigidezza fortemente sbilanciate e quindi forte rotazione planimetrica
    Zone di particolare debolezza degli impalcati
  Una suddivisione dell’edificio in blocchi può eliminare o ridurre questi problemi
Prestare molta attenzione alla struttura della scala
  La soluzione con travi a ginocchio introduce elementi molto rigidi con conseguente:
    Concentrazione delle sollecitazioni e riduzione della duttilità globale
    Possibilità di introdurre una forte asimmetria nella distribuzione di rigidezze
  Occorre assolutamente evitare di disporre travi a ginocchio

## Slide 7: Aspetti da considerare
Prestare molta attenzione alla struttura della scala
  La soluzione con soletta rampante “tradizionale” sembra buona perché richiede “solo” una trave a livello intermedio
    In realtà possono nascere sollecitazioni taglianti forti nei pilastri che riducono la duttilità complessiva
    In realtà la soletta crea comunque un collegamento tra i due impalcati adiacenti (questo effetto non viene colto se la soletta rampante non è inserita nel modello ma esiste)
  È opportuno evitare l’uso di una soletta rampante “tradizionale”
Una buona soluzione è la scala asismica (in c.a., “alla Giliberti”, o in acciaio)

## Slide 8: Aspetti da considerare
Prestare molta attenzione alla zona ascensori
  La realizzazione di nuclei ascensore come setti in c.a. porta a:
    Concentrazione di rigidezza in una zona ristretta, con maggiori sollecitazioni nell’impalcato
    Scarsa rigidezza rotazionale
    Forte eccentricità della rigidezza se il nucleo non è sostanzialmente centrato nelle due direzioni
  Occorre assolutamente evitare nuclei scala in c.a. se la struttura è a telaio (nuclei in c.a. possono essere accettabili nel caso di edificio con struttura a pareti resistenti a tutta altezza)

## Slide 9: Aspetti da considerare
Rendere uniformi le luci delle travi
  Evitare campate di trave molto corte, che provocherebbero concentrazione di sollecitazioni
    Campate corte implicano forte taglio nella trave e forte variazione di sforzo normale nei pilastri adiacenti
  Nel caso sia inevitabile avere campate corte, usare travi a spessore e ruotare i pilastri in modo da ridurre la rigidezza

## Slide 10: Aspetti da considerare
Orientativamente, adottare per le luci di sbalzi, solai e travi limiti massimi inferiori a quelli consigliati in assenza di sisma
Elemento | Per soli carichi verticali | In zona sismica
Solaio | 6.00 m | 5.50 m
Sbalzo | 2.50 m | 2.00 m
Trave emergente che porta rilevanti carichi verticali | 5.50 m | 5.00 m
Trave a spessore che porta rilevanti carichi verticali | 4.00 m | 3.5 - 4.0 m

## Slide 11: Pianta di carpenteria ideale
Nell’impostazione per azioni orizzontali:
Garantire un irrigidimento uniforme nelle due direzioni, con elementi ben distribuiti in pianta
Travi emergenti nelle due direzioni
Scala “asismica”
Pilastri quadrati
possibile scelta:

## Slide 12: Pianta di carpenteria ideale
Nell’impostazione per azioni orizzontali:
Garantire un irrigidimento uniforme nelle due direzioni, con elementi ben distribuiti in pianta
Travi emergenti nelle due direzioni
Scala “asismica”
Pilastri quadrati
possibile scelta:
Nota: a meno dell’impostazione della scala, questa impostazione (tutte travi emergenti, pilastri quadrati) ha avuto una certa diffusione nel passato, ma comporta il rischio di avere pilastri meno resistenti delle travi, a meno di fare pilastri molto grossi.

## Slide 13: Situazione più realistica
Travi emergenti ma anche alcune travi a spessore
Scala “alla Giliberti”
Pilastri allungati nelle due direzioni
alternativa:
In realtà si hanno spesso travi sia emergenti che a spessore e pilastri rettangolari
Garantire un irrigidimento uniforme nelle due direzioni, con elementi ben distribuiti in pianta

## Slide 14: Rigidezza e resistenza degli elementi resistenti
pilastro
trave emergente
La resistenza all’azione sismica è affidata ai pilastri allungati nella direzione del sisma ed accoppiati a travi emergenti
Sisma
Elemento con buona rigidezza a tutti i piani
In realtà si hanno spesso travi sia emergenti che a spessore e pilastri rettangolari

## Slide 15: Rigidezza e resistenza degli elementi resistenti
pilastro
trave emergente
Elemento con buona rigidezza a tutti i piani
In realtà si hanno spesso travi sia emergenti che a spessore e pilastri rettangolari
Sisma
Un pilastro rigido accoppiato ad una trave a spessore fornisce un contributo basso a tutti i piani, tranne che al primo
pilastro
trave a spessore
Elemento con rigidezza solo al primo piano

## Slide 16: Rigidezza e resistenza degli elementi resistenti
pilastro
trave emergente
Elemento con buona rigidezza a tutti i piani
In realtà si hanno spesso travi sia emergenti che a spessore e pilastri rettangolari
pilastro
trave a spessore
Elemento con rigidezza solo al primo piano
Sisma
I pilastri con inerzia minima danno contributo in prima approssimazione trascurabile

## Slide 17: Rigidezza e resistenza degli elementi resistenti
pilastro
trave emergente
Elemento con buona rigidezza a tutti i piani
In realtà si hanno spesso travi sia emergenti che a spessore e pilastri rettangolari
pilastro
trave a spessore
Elemento con rigidezza solo al primo piano
Sisma
Elemento con rigidezza limitata a tutti i piani
Elemento con rigidezza trascurabile a tutti i piani

## Slide 18: Rigidezza e resistenza degli elementi resistenti
In realtà si hanno spesso travi sia emergenti che a spessore e pilastri rettangolari
Sisma
Considerare
1
Trascurare
0
Trascurare
0
Trascurare
0
In prima approssimazione

## Slide 19: Rigidezza e resistenza degli elementi resistenti
In realtà si hanno spesso travi sia emergenti che a spessore e pilastri rettangolari
Sisma
1
O anche (ma forse si complica troppo)
0.7
0
0
0.3
0.1
0
0

## Slide 20: Impostazione della carpenteria da soli carichi verticali ad azioni orizzontali
Impostazione per soli carichi verticali:
Bene per sisma in questa direzione
Debolissimo per sisma in questa direzione

## Slide 21: Impostazione della carpenteria da soli carichi verticali ad azioni orizzontali
Interventi, per azioni orizzontali:
Girare un certo numero di pilastri
Aggiungere travi emergenti per renderli efficaci

## Slide 22: Impostazione della carpenteria da soli carichi verticali ad azioni orizzontali
Interventi, per azioni orizzontali:
Si potranno poi aggiungere altre travi, a spessore, che sono però irrilevanti ai fini sismici

## Slide 23: APPLICAZIONE PROGETTUALE

## Slide 24: Edificio analizzato
Tipologia: edificio adibito a civile abitazione, a 5 piani
Classe dell’edificio: classe II (costruzione con normale affollamento, senza contenuti pericolosi e funzioni sociali essenziali)
Ubicazione: zona sismica con ag = 0.25 g (su roccia)
Categoria di suolo: categoria C (limi argillosi sopra uno strato di argille sovraconsolidate)

## Slide 25: Edificio analizzato
Struttura portante principale: struttura intelaiata in cemento armato
Solai: in latero-cemento, gettati in opera
Scale: a soletta rampante asismica
Fondazioni: reticolo di travi rovesce
Materiali: calcestruzzo C25/30, acciaio B450C
(fck = 25 MPa, Rck = 30 MPa)

## Slide 26: Sezione dell’edificio
piano interrato
5 impalcati
torrino scale
Zona con sismicità abbastanza forte
Terreno costituito da limi argillosi sopra uno strato di argille sovraconsolidate
terrazza praticabile
Adibito ad abitazione civile

## Slide 27: Pianta del piano tipo
Il piano terra è simile, ma senza balconi

## Slide 28: Pianta del piano tipo
L’edificio è composto da due blocchi rettangolari

## Slide 29: Pianta del piano tipo
Non conviene dividerli con un giunto, perché si avrebbero corpi piccoli e la scala sarebbe eccentrica

## Slide 30: Pianta del piano tipo
Esistono chiari allineamenti per le travi

## Slide 31: Pianta del piano tipo
L’orditura del solaio è abbastanza scontata

## Slide 32: Pianta del piano tipo
Sono aggiunte alcune travi per portare gli sbalzi laterali

## Slide 33: Pianta del piano tipo
L’orientamento di molti pilastri è vincolato dall’architettonico
8 allungati in direzione x
10 allungati in direzione y

## Slide 34: Pianta del piano tipo
8 allungati in direzione x
10 allungati in direzione y
Solo pochi pilastri (9) possono essere orientati liberamente

## Slide 35: Pianta del piano tipo
Il loro orientamento è scelto in modo da ottenere una configurazione bilanciata

## Slide 36: Pianta del piano tipo
Sono aggiunte travi emergenti per dare rigidezza ai pilastri

## Slide 37: Pianta del piano tipo
Sono aggiunte travi a spessore, di collegamento

## Slide 38: Pianta del piano tipo
3
0
3
2
5
tot. 13
3
3
3
2
3
0
0
tot. 14
Il lato destro è meno rigido?
È bene irrigidirlo (o indebolire l’altro lato)
Occorre valutare attentamente il bilanciamento della struttura ottenuta

## Slide 39: Pianta del piano tipo
Il lato destro è meno rigido?
È bene irrigidirlo (o indebolire l’altro lato)
Occorre valutare attentamente il bilanciamento della struttura ottenuta
tot. 12.9
tot. 13.8
2.4
0
3.2
2.2
5.1
3.2
3.2
3.2
1.8
2.4
0
0

## Slide 40: Carpenteria del piano tipo

## Slide 41: SOLO CON TRAVI A SPESSORE …

## Slide 42: Impostazione della carpenteria solo con travi a spessore
I ragionamenti fatti non cambiano però:
lo spessore del solaio e le dimensioni degli elementi strutturali devono variare
Se tutte le travi sono a spessore, il comportamento dei pilastri è un po’ diverso …

## Slide 43: Impostazione della carpenteria solo con travi a spessore
I ragionamenti fatti non cambiano però:
lo spessore del solaio e le dimensioni degli elementi strutturali devono variare
Se tutte le travi sono a spessore, il comportamento dei pilastri è un po’ diverso …

## Slide 44: Impostazione della carpenteria solo con travi a spessore
Se tutte le travi sono a spessore, il comportamento dei pilastri è un po’ diverso …
Sisma
al primo ordine
ai piani superiori
In prima approssimazione
1
0.5
1
0.7
0.7
0.3
0.7
0.5

## Slide 45: Impostazione della carpenteria solo con travi a spessore
Occorre valutare attentamente il bilanciamento della struttura ottenuta
2.4
1.7
5.1
5.1
5.9
4
4
4
2.2
2.4
1.7
1.9
CM
La rigidezza dei telai esterni è minore
Quindi rigidezza torsionale più bassa
tot. 20.2
tot. 20.2
Piano tipo

## Slide 46: Impostazione della carpenteria solo con travi a spessore