## Slide 1: Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura
14 – CARICHI E MASSE DELL’EDIFICIO
Francesca Barbagallo, Università degli Studi di Catania
Progetto di costruzioni in zona sismica
A.A. 2024/2025

## Slide 2: Carichi verticali valori caratteristici, di combinazione e di progetto
La normativa definisce:
Valori caratteristici gk – carichi permanenti qk – carichi variabili
Per i carichi variabili: valori di combinazione rara
  In presenza di più carichi variabili indipendenti tra loro (ad esempio persone e neve) occorre sceglierne uno come principale, da prendere al 100%, e gli altri come secondari da ridurre mediante il coefficiente di combinazione 0
    Carichi dovuti a persone e cose 0 = 0.7
    Carico per manutenzione, coperture non praticabili 0 = 0.0
    Neve (fino a 1000 m s.l.m.) 0 = 0.5

## Slide 3: Carichi verticali NTC: valori di 0
NTC, punto 2.5.3

## Slide 4: Carichi verticali valori caratteristici, di combinazione e di progetto
La normativa definisce:
Valori caratteristici gk – carichi permanenti qk – carichi variabili
Per verifiche allo SLU (in assenza di sisma):
Valori di calcolo gd – carichi permanenti gd = g gk g = 1.3 qd – carichi variabili qd = q qk q = 1.5
In presenza di più carichi variabili qd = q1 qk1 +  qj 0j qkj

## Slide 5: Carichi verticali valori caratteristici, di combinazione e di progetto
La normativa definisce:
Valori caratteristici gk – carichi permanenti qk – carichi variabili
Per verifiche allo SLE (in assenza di sisma):
Combinazione rara gk + qk
Combinazione frequente gk + 1 qk
Combinazione quasi permanente gk + 2 qk

## Slide 6: Carichi verticali NTC: valori di 1 e 2
NTC, punto 2.5.3

## Slide 7: Carichi verticali NTC: valori dei carichi variabili
NTC, punto 3.1.4

## Slide 8: Carichi verticali NTC: valori dei carichi variabili
NTC, punto 3.1.4

## Slide 9: Carichi verticali NTC: valori dei carichi variabili
NTC, punto 3.1.4

## Slide 10: Carichi verticali in presenza di sisma
Il sisma è un evento eccezionale:
La probabilità di avere carichi particolarmente elevati contemporaneamente al sisma è molto bassa
Per questo motivo si fa riferimento ai valori quasi permanenti gk + 2 qk
Questi valori sono utilizzati per valutare i carichi verticali che in presenza di sisma agiscono sulle travi (e quindi sui pilastri) e le conseguenti caratteristiche di sollecitazione
Questi valori sono utilizzati anche per valutare le masse che vengono eccitate dall’azione sismica
NTC, punto 2.5.3

## Slide 11: Carichi verticali NTC: valori di 2
NTC, punto 2.5.3

## Slide 12
Dimensionamento preliminare
all’analisi dei carichi

## Slide 13: Dimensionamento solaio
In presenza di travi emergenti: dimensionare il solaio per gli usuali limiti di deformazione
Se vi sono alcune travi a spessore lunghe e molto caricate aumentare un po’ lo spessore
Se vi sono solo travi a spessore usare uno spessore del solaio sufficientemente alto (almeno 28 cm)
L’impalcato (solaio più travi) deve trasmettere l’azione sismica agli elementi resistenti (telai) Per questo basta una soletta di 4-5 cm con rete 8 / 25x25
Se vi sono solo travi a spessore usare uno spessore del solaio sufficientemente alto (almeno 28 cm)
L’impalcato (solaio più travi) deve trasmettere l’azione sismica agli elementi resistenti (telai) Per questo basta una soletta di 4-5 cm con rete 8 / 25x25

## Slide 14: Dimensionamento solaio
La luce massima delle campate di solaio è inferiore a 5.00 m
basterebbe s = 20 cm ma ho preferito s = 22 cm
Non ci sono travi a spessore molto caricate
4.60 m
per il torrino scala s = 18 cm

## Slide 15: Carichi unitari
Una volta definito lo spessore del solaio, si possono calcolare i carichi unitari più rilevanti (kN/m2), da utilizzare per le successive analisi
 | gk | qk | SLU solo c.v. | SLU con sisma
Solaio del piano tipo | 4.0 + 1.2 | 2.0 | 10.0 | 5.8
Solaio di copertura | 4.2 | 2.0 + 0.6 | 8.9 | 4.8
Solaio torrino scala | 3.4 | 0.5 + 0.6 | 5.6 | 3.4
Balcone piano tipo | 4.2 | 4.0 + 0.6 | 11.9 | 5.4
Sbalzo copertura | 3.9 | 0.5 + 0.6 | 6.3 | 3.9
Scala | 5.0 | 4.0 | 12.5 | 6.2

## Slide 16: Carichi unitari
Per consentire un controllo rapido, si può usare il foglio Carichi unitari del file Excel Carichi e masse
Se avete qualche voce che non ho previsto, aggiungetela mantenendo la stessa impostazione (attenzione alle celle bloccate ed a quelle che non lo sono)
Riempite solo le caselle in giallo
Se ci sono valori che non avete ancora stimato lasciate le caselle in bianco oppure mettete un valore che ritenete plausibile, da modificare in seguito

## Slide 17: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi unitari
Continua …

## Slide 18: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi unitari
Nel foglio vengono automaticamente riepilogati i valori che servono

## Slide 19: Carichi delle travi
Determinare il carico sulle travi:
Per un dimensionamento della struttura, occorre farlo con riferimento ad alcune campate che si ritengono significative Per il calcolo finale lo si deve fare per tutte
Calcolare separatamente il valore per SLU in assenza di sisma (gd + qd) il valore in presenza di sisma (gk + 2 qk )

## Slide 20: Carichi delle travi
L’unica trave a spessore che porta carichi verticali ha luce modesta (3 m)

## Slide 21: Carichi delle travi
La trave a spessore caricata porta circa 3.0 m di scala (incluso pianerottolo di arrivo)
qd  36 kN/m in assenza di sisma
qd  20 kN/m in presenza di sisma
16
17

## Slide 22: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi travi
Possono essere calcolati utilizzando la scheda Carichi travi

## Slide 23: Momento flettente da carichi verticali
Momento per carichi verticali (in assenza di sisma)
Momento per azione sismica
Momento per carichi verticali (con sisma)
è certamente molto piccolo
Il momento totale in presenza di sisma certamente non è più grande

## Slide 24: Momento flettente da carichi verticali
Calcolo della larghezza:
Ho scelto una sezione 60x22
Dati:
Sezione rettangolare
b = da determinare
h = 22 cm
c = 4 cm
MEd = 36 kNm
Calcestruzzo C25/30 Rck = 30 MPa fck = 25 MPa

## Slide 25: Carichi delle travi
L’unica trave a spessore che porta carichi verticali ha luce modesta (3 m)
Le altre travi sono solo di collegamento
Possono essere anche queste di sezione 60x22

## Slide 26: Carichi delle travi
Le travi di spina portano circa 5 m di solaio
qd  55 kN/m in assenza di sisma
qd  33 kN/m in presenza di sisma
19
17
18
20
15
8
5
2

## Slide 27: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi travi
Possono essere calcolati utilizzando la scheda Carichi travi

## Slide 28: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi travi
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi travi

## Slide 29: Carichi delle travi
Le travi di spina portano circa 5 m di solaio
qd  55 kN/m in assenza di sisma
qd  33 kN/m in presenza di sisma
26
24
25
27
21
14
Molte travi perimetrali portano un carico analogo

## Slide 30: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi travi
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi travi

## Slide 31: Momento flettente da carichi verticali
Momento per carichi verticali (con sisma)
Momento per carichi verticali (senza sisma)
Questo valore andrà sommato all’effetto del sisma (è ancora da valutare e sarà grande)
Può essere condizionante solo per travi molto lunghe (non è il nostro caso)

## Slide 32: Carichi dei pilastri e sforzo normale
Determinare il carico sui pilastri:
Utilizzando le aree d’influenza
Per ora con riferimento ad alcuni pilastri che si ritengono significativi In seguito lo si dovrebbe fare per tutti
Calcolare separatamente il valore per SLU in assenza di sisma (gd + qd) il valore in presenza di sisma (gk + 2 qk )

## Slide 33: Carichi dei pilastri e sforzo normale
25
15
Pilastro interno

## Slide 34: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Primo piano
Possono essere calcolati utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 35: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Piano tipo
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 36: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Copertura
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 37: Carichi dei pilastri e sforzo normale
25
15
Pilastro interno
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 800 kN
In assenza di sisma: 1300 kN

## Slide 38: Carichi dei pilastri e sforzo normale
25
21
Pilastro laterale con sbalzo pilastro d’angolo con sbalzi
Più o meno lo stesso carico

## Slide 39: Carichi dei pilastri e sforzo normale
25
16
Pilastro interno, in corrispondenza della scala

## Slide 40: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Primo piano
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 41: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Piano tipo
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 42: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Copertura
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 43: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Torrino scala
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 44: Carichi dei pilastri e sforzo normale
16
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 850 kN
In assenza di sisma: 1400 kN
Pilastro interno, in corrispondenza della scala

## Slide 45: Carichi dei pilastri e sforzo normale
13
7
Pilastro laterale privo di sbalzo o d’angolo con uno sbalzo

## Slide 46: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Primo piano
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 47: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Piano tipo
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 48: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Copertura
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 49: Carichi dei pilastri e sforzo normale
13
7
Pilastro laterale privo di sbalzo o d’angolo con uno sbalzo
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 550 kN
In assenza di sisma: 800 kN

## Slide 50: Carichi dei pilastri e sforzo normale
1
Pilastro d’angolo privo di sbalzo

## Slide 51: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Primo piano
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 52: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Piano tipo
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 53: File Carichi e masse.xlsx, foglio Carichi pilastri
Copertura
Li calcolo utilizzando la scheda Carichi pilastri

## Slide 54: Carichi dei pilastri e sforzo normale
1
Pilastro d’angolo privo di sbalzo
Sforzo normale al piede, incluso peso proprio: 380 kN
In assenza di sisma: 550 kN

## Slide 55: Masse e peso sismico di piano
È possibile calcolarli con precisione, tuttavia …
… forse è ancora prematuro effettuare un calcolo preciso, perché non conosciamo le sezioni di travi e pilastri
Una valutazione di prima approssimazione del peso delle masse a ciascun piano può essere ottenuta moltiplicando la superficie totale dell’impalcato per 10 kN/m2 (9 kN/m2 in copertura, per la minore incidenza delle tamponature)
In un edificio in cemento armato con struttura intelaiata il peso delle masse di piano corrisponde in genere ad una incidenza media di 811 kN/m2
INOLTRE

## Slide 56: Valutazione approssimata delle masse e peso sismico di piano
La superficie degli impalcati nell’edificio in esame è
Torrino scala: S = 48.0 m2
Piano tipo: S = 323.5 m2
Per il piano terra: S = 263.2 m2
Nota: il torrino scala può essere accorpato al 5° impalcato, ottenendo
Torrino + V impalcato: S = 379.9 m2
V impalcato: S = 331.9 m2

## Slide 57: Valutazione approssimata delle masse e peso sismico di piano
Impalcato | Superficie m2 | Incidenza kN/m2 | Peso kN | Massa t
Torrino + V | 379.9 | 9.0 | 3419 | 348.5
IV, III, II | 323.5 | 10.0 | 3235 | 329.8
I | 263.2 | 10.0 | 2632 | 268.3
Peso totale = 15756 kN
Nota: dopo aver definito le sezioni strutturali si possono calcolare le masse con più precisione, anche utilizzando il foglio Masse del file Excel Carichi.xlsx, ma i valori a metro quadro qui indicati restano un utile punto di riferimento
Massa totale = 1606.2 t