Corso di Scienza delle Costruzioni a.a. 2005-2006

Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – sede di Enna –

Esame dell’ 1 marzo 2006 – Sessione invernale – II appello

Allievo/a: __________________________________________        Matricola _________________

Determinare il valore della forza F tale che lo spostamento orizzontale del punto C sia pari ad 1/500 della lunghezza dell’asta AD.

A p=10 x 10 mm2  ;  A asta AC =10 x 40 mm2 ; Iasta=100/3 A asta ; Eacciaio = 200 GPa ; Lp=3/2 L

Sezione asta AD

2) Tracciare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione del sistema in figura. F=4/3 qL.

Indicare il valore del momento in E ed in M.

N.B. Il superamento della prova scritta è subordinato allo svolgimento di entrambi i quesiti 1) e 2).

# Text boxes

L

L

L/2

F

B

C

E

D

A

q

z

q

A

L=500 mm

L=500 mm

L=500 mm

Lp

Ap

F

L

L

C

D

B

E

y

10 mm

40 mm

y

x

F

L/2

H

G

M