Corso di Scienza delle Costruzioni a.a. 2004-2005

Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – sede di Enna –

Esame dell’ 11 luglio 2005 – Sessione estiva – II appello

Allievo/a: __________________________________________        Matricola _________________

Risolvere il sistema iperstatico in figura, assumendo che tutte le aste abbiano stessa rigidezza flessionale EI ed assiale EA. Valutare lo spostamento relativo tra i punti D ed E.

# Text boxes

B

C

D

A

L

L

L

E

q

L

60°